# Общие положения

Проект Генерального плана муниципального образования «Малопургинское» Малопургинского района Удмуртской Республики (далее - Генеральный план муниципального образования «Малопургинское») разработан в соответствии с муниципальным контрактом от 19 сентября 2019 года.

Главной целью Генерального плана муниципального образования «Малопургинское» является устойчивое развитие территорий муниципального образования «Малопургинское», обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений (Градостроительный Кодекс ст. 1 п.3)

Это достигается путём планирования развития территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (регионального и федерального) значения, зон с особыми условиями использования территорий.

В документах территориального планирования назначение территорий определяется исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития муниципального образования на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса;

- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение перспектив формирования функциональных зон;

- определение направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования «Малопургинское»;

- дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- создание условий для улучшения физического состояния и качества жилищного фонда;

- формирование устойчивых транспортных связей с соседними муниципальными образованиями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления хозяйственно-бытовых стоков;

- выделение территорий для организации производственной деятельности, связанной с развитием промышленности, сельского хозяйства, лесной и сопутствующих видов деятельности;

- определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий;

- повышение эффективности использования территории муниципального образования «Малопургинское».

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры муниципального образования «Малопургинское».

При разработке Генерального плана муниципального образования «Малопургинское» учтены и использованы следующие нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- Приказ Министерстве экономического развития РФ от 9 января 2018 г. №10;

- Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 01.08.2018 г. № 883-р;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

-     СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;

-     СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

-   СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

-     СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

-     СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

- Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года №3-РЗ
 «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской республике;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Малопургинское».

При разработке проекта учтены:

- положения Схемы территориального планирования Удмуртской Республики в отношении Малопургинского муниципального района;

- положения Схемы территориального планирования Малопургинского муниципального района в отношении территории муниципального образования «Малопургинское»;

- программ комплексного социально-экономического развития поселения, документов территориального планирования, схем сетей инженерной инфраструктуры.

Исходные данные, используемые в проекте:

Данные о современном состоянии и использовании территории муниципального образования «Малопургинское», предоставленные администрациями муниципального образования «Малопургинское» и Малопургинский район, сведения размещенные на сайте Администрации Малопургинского района Удмуртской Республики malayapurga.ru.

Основные графические материалы разработаны на ортофотопланах
в М 1:2000, М 1:10000 предоставленных Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, с использованием сведений содержащихся в ЕГРН и иных общедоступных карт.

Генеральный план муниципального образования «Малопургинское» разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2019 г.;

Первая очередь – 2029г.;

Расчетный срок – 2039 г.

Графические материалы подготовлены в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России
от 7 декабря 2016 г. № 793».

Термины и определения

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщённое наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,  документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

нормативы градостроительного проектирования - (федеральные, региональные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

объект капитального строительства - (федерального, регионального и местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны.

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости.

# 1. Общие сведения о муниципальном образовании

## 1.1. Существующее положение

## Муниципальное образование «Малопургинское»  расположено в центральной части Малопургинского муниципального района, граничит: на севере с муниципальным образованием «Постольское», на западе с муниципальным образованием «Баграш-Бигринское», на востоке с муниципальным образованием «Яганское» и на юге с Агрызским муниципальным районом Республики Татарстан.

В состав муниципального образования входят следующие населенные пункты: с. Малая Пурга, д. Абдульменево, п. Курчумский, д. Курчум-Норья, д. Столярово.

Численность проживающего населения муниципального образования «Малопургинское» на 01.01.2019 года 9593 человека.

1.2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия

Климат умеренно-континентальный с продолжительной зимой (5,5 мес.), коротким жарким летом (2,5 мес.) и хорошо выраженными переходными временами года - весной и осенью. На формирование климата влияют следующие факторы: географическое положение республики в северной половине умеренного пояса, значительная удаленность территории от морей и океанов, характер приносимых масс воздуха. Вторжение холодных арктических масс с Северного Ледовитого океана зимой приносят ясную погоду с сильными морозами, а весной и осенью - заморозки. Континентальный тропический воздух приносит жаркую погоду с сухим и запыленным воздухом.

Среднегодовая температура воздуха составляет + 2,0 °С.

Зима с устойчивыми температурами ниже 0 °С начинается в середине октября. Самым холодным месяцем является январь (третья декада января со средней за декаду температурой – 18 – 22 °С) с максимальными понижениями температуры до 35-45 °С (абсолютный минимум - 49, °С). Средняя температура января – 13,8 °С.

Снежный покров держится в среднем 165 дней в году, устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября. Глубина снежного покрова в феврале-марте на открытых местах составляет 60 см, в лесах – до 70 см. Снеготаяние начинается с 9-11 апреля и заканчивается во второй декаде апреля. Таяние снега в лесах заканчивается обычно в середине мая, что приводит к продолжительному паводку на реках.

Лето теплое, самое теплое время года – вторая и третья декады июля. Средняя температура июля + 18,3 °С, абсолютный максимум +38 °С. Вегетационный период продолжается около 150 дней.

Средняя величина испарения составляет 327 мм. Относительная влажность воздуха – от 55 % (июль) до 86 % (февраль).

Преобладающее направление ветров летом - северо-западное и западное, зимой - северо-восточное. Средняя годовая скорость ветра 3,4 м/с, колебания ее по месяцам – от 2,6 до 5,1 м/с. Временами скорость ветра достигает 15 м/с и более. Число дней с сильным ветром в году – 25-28. Почвы промерзают до 70-100 см, а на открытых участках до 2 м.

В соответствии с картой климатического районирования для строительства (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») Малопургинский район относится к строительно-климатической зоне I В. Средняя продолжительность отопительного периода с устойчивой температурой ниже 8 °С составляет около 260 суток.

По агроклиматическим условиям район относится к умеренно теплой зоне с нормальной влажностью. Растительный покров района определяет его принадлежность к таежной зоне.

Большая часть территории муниципального образования «Малопургинское» покрыта лесами, основу которых составляют хвойные породы (сосна, ель, пихта и другие породы, частично лиственные).

Территория поселения по своему геологическому строению соответствует восточной части Русской платформы.

В геологическом строении района принимают участие верхне-пермские породы татарского яруса, перекрытые чехлом четвертичных отложений мощностью 0,5-10м.

В геоморфологическом отношении Малопургинский район представляет собой водно-ледниковую равнину с фрагментами эрозионного рельефа. В долинах рек, прорезающих равнину, отмечается пойма и две надпойменные террасы.

1.3. Оценка территорий по совокупности природных факторов

Для целей строительства территория оценивалась по инженерно-геологическим условиям водо-обеспеченности.

По строительно-климатическому районированию территория муниципального образования «Малопургинское» относится к зоне умеренного климата с большой повторяемостью субкомфортных температур (климатический район II В) и благоприятна для гражданского и промышленного строительства.

По инженерно-геологическим условиям территория муниципального образования благоприятна для строительства, за исключением отдельных участков, расчлененных оврагами и балками. По условиям водо-обеспеченности территория муниципального образования отнесена также к благоприятной.

К благоприятным отнесены территории с нормативным давлением более 1.5 кг/см2 и крутизной склонов от 0 до 8 % с залеганием грунтовых вод не менее 3м для гражданского и 7м – для промышленного строительства.

К ограниченно-благоприятным территориям отнесены крутые склоны, балки с уклонами от 8 до 20 %, переувлажненные территории с плоским рельефом (уклоны менее 0.5 %) и уровнем грунтовых вод менее 1.5 м, сложенные маломощным покровом делювия, подстилаемого глинами и суглинками. При проектировании и строительстве отдельных объектов капитального строительства необходимо проводить инженерно-геологические изыскания.

Агроклиматические условия муниципального образования «Малопургинское» в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур - зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей при регулярном внесении органических и минеральных удобрений.

# 2. Анализ градостроительного развития территории муниципального образования

## 2.1. Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования отсутствует.

2.2. Демографическая характеристика поселения

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Малопургинское» относительно существующего на 01.01.2019 г. 9593 человека вырастет к 2029 году до 11210 человек, а к 2039 г. до 13430 человек.

2.3. Направления развития муниципального образования

Территория муниципального образования «Малопургинское» не обладает удачным экономико-географическим положением.

Природные условия на территории муниципального образования позволяют осуществлять сельскохозяйственную деятельность - растениеводство и животноводство. В растениеводстве основное направление – производство зерна, овощей, в животноводстве - производство молока, мяса.

2.4. Прогноз численности населения

Перспективы демографического развития муниципального образования «Малопургинское» будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых рабочих мест в сельском хозяйстве, бытовом обслуживании, развитие самозанятости населения;

- созданием перспективных площадок для индивидуального жилищного строительства;

- создания условий для переселения на территорию муниципального образования жителей соседних муниципальных образований.

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

2.5. Прогноз развития жилищного строительства

Развитие жилищного строительства будет осуществляться во всех населенных пунктах муниципального образования «Малопургинское».

В первую очередь жилищное строительство коснется территорий существующей, проектируемой индивидуальной застройки, территорий многоквартирной жилой застройки.

Основными направлениями развития жилищного строительства будут являться:

1) реконструкция существующих индивидуальных жилых домов или новое строительство взамен сносимых индивидуальных жилых домов;

2) Снос ветхих и аварийных многоквартирных жилых домов и строительство на их месте новых малоэтажных жилых домов;

3) максимальное использование территории существующих жилых зон индивидуальной жилой застройки для размещения новых жилых домов (уточнение границ земельных участков, раздел существующих земельных участков);

Новое жилищное строительство будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и регионального бюджетов через реализацию целевых программ.

# 3. Планируемые градостроительные решения

## 3.1. Границы муниципального образования

- Существующая площадь муниципального образования «Малопургинское» в административных границах – 4971,3 га. Проектируемая площадь территории муниципального образования «Малопургинское» не изменится.

3.2. Границы населённых пунктов

На основании предложения Администрации муниципального образования «Малопургинский район» Генеральным планом предусматривается изменение границы населенных пунктов:

д. Курчум-Норья:

- исключение из черты населенного пункта части территории земельного участка с кадастровым номером 18:16:000000:812 с отнесением к землям сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственных угодий;

С учетом корректировок площадь в границах населенного пункта уменьшится со 242,9 га до 216,9 га.

д. Столярово:

- включение в черту населенного пункта территории земельных участков с кадастровыми номерами 18:16:080001:353, 18:16:006001:938, 18:16:006001:1103, 8:16:006001:1101, 18:16:006001:1100, 18:16:006001:1099, 18:16:006001:1098, 18:16:006001:1097, 18:16:006001:1096, 18:16:006001:1095, 18:16:006001:1094, 18:16:006001:1093, 18:16:006001:1092, 18:16:006001:1090, 18:16:006001:1089, 18:16:006001:1088, 18:16:006001:1087, 18:16:006001:1086, 18:16:006001:1085, 18:16:006001:1084, 18:16:006001:1083, 18:16:006001:1082, 18:16:006001:1081, 18:16:006001:1109, 18:16:006001:1108, 18:16:006001:1107, 18:16:006001:1106, 18:16:006001:1105, 18:16:006001:1104, 18:16:006001:1102, 18:16:006001:1091, 18:16:006001:1080, 18:16:006001:911, 18:16:006001:914, 18:16:006001:939, 18:16:006001:940, 18:16:006001:941, 18:16:006001:942, 18:16:006001:943, 18:16:006001:944, 18:16:006001:945, 18:16:006001:912, 18:16:006001:913, 18:16:006001:915, 18:16:006001:916, 18:16:006001:917, 18:16:006001:918, 18:16:006001:919, 18:16:006001:920, 18:16:006001:921, 18:16:006001:922, 18:16:006001:923, 18:16:006001:924, 18:16:006001:925, 18:16:006001:926, 18:16:006001:927, 18:16:006001:928, 18:16:006001:929, 18:16:006001:930, 18:16:006001:931, 18:16:006001:932, 18:16:006001:933, 18:16:006001:934, 18:16:006001:935, 18:16:006001:936 для индивидуальной жилой застройки;

С учетом корректировок площадь в границах населенного пункта увеличится со 16,8 га до 27,6 га.

С учетом корректировок площадь в границах населенного пункта увеличится со 40,2 га до 41,1 га.

Итого предполагается увеличение площади в границах населенных пунктов на 6,6 га.

Общий жилой фонд на 01.01.2019 года составляет 197 500 кв. м (20,6 кв.м. на человека), общий жилой фонд на первую очередь и расчетный срок соответственно составляют 294 823 кв.м. (26,3 кв.м. на человека) и 429 760 кв.м. (32,0 кв.м. на человека).

3.3. Функциональное зонирование территории

В целях обеспечения комплексного развития муниципального образования «Малопургинское» генеральным планом муниципального образования «Малопургинское» устанавливаются границы функциональных зон и параметры их развития.

Установление границ функциональных зон осуществлено с учетом границ земельных участков сведения, о которых внесены в ЕГРН, предложений администраций муниципального образования «Малопургинский район» и муниципального образования «Малопургинское».

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами - территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории жилыми домами не более 0,6.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона многоквартирной жилой застройки - территории, застроенные или планируемые к застройке многоквартирными малоэтажными жилыми домами.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории жилыми домами не более 0,4.

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Зона многоквартирной жилой застройки - территории, застроенные или планируемые к застройке многоквартирными среднеэтажными жилыми домами.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 5;

коэффициент застройки территории жилыми домами не более 0,4.

Общественно-деловые зоны

Зона предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, образования, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

Производственная зона

Производственная зона – это зона, предназначенная для размещения производственных предприятий и их инфраструктуры.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений не выше IV класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон, не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов, указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), выполняющих функции инженерного обеспечения территорий и организации необходимых санитарно-защитных зон и иных зон охраны от этих предприятий. Территории, застроенные или планируемые к застройке головными сооружениями и объектами инженерной инфраструктуры (за исключением линейных объектов трубопроводного транспорта).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,9.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения объектов транспортной инфраструктуры.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 0.

коэффициент застройки территории - 1.

Зона сельскохозяйственных угодий

Зона сельскохозяйственных угодий - территории, используемы для содержания и выгула сельскохозяйственных животных или выращивания сельскохозяйственных культур.

Основные параметры функциональной зоны

этажность – 0.

коэффициент застройки территории - 0.

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования - территории, используемы для содержания и выгула сельскохозяйственных животных или выращивания сельскохозяйственных культур в границах населенного пункта.

Основные параметры функциональной зоны

этажность – 0.

коэффициент застройки территории - 0.

Зона объектов сельскохозяйственного назначения

Зона объектов сельскохозяйственного назначения - территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий, предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (животноводческого, птицеводческого, свиноводческого направлений), а также транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Зона садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ

Зона застройки садовыми домами - территории, застроенные или планируемые к застройке садовыми домами с приусадебными участками.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды сезонного проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории садовыми домами не более 0,2.

Зона озелененных территорий общего пользования

Зона озелененных территорий общего пользования включают в себя территории, предназначенные для организации кратковременного отдыха населения, создания озелененных территорий, организация занятий физической культурой и образовательной деятельности, а также деятельности направленной на для улучшения экологической обстановки.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 0;

коэффициент застройки территории - 0.

Зона кладбищ

Зона кладбищ - территории, занятые кладбищами.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории не более 0,1.

Зона лесов

Зона лесов - территории, занятые лесами.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 0;

коэффициент застройки территории не более 0.

Зона складирования и накопления отходов

Зона складирования и накопления отходов- территории, занятые сбора, складирования и накопления твердых коммунальных отходов.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории не более 0,1.

3.4. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения муниципального образования «Малопургинское».

Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике.

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Малопургинское».

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения

Потребности муниципального образования «Малопургинское» в учреждениях и предприятиях обслуживания населения приведен в таблице 1.

Таблица 1.

| Объекты | Ед. изме-рения | Норматив на 1000 чел. | Требуемая емкость на 13,4 тыс. чел. населения | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименова-ние основного нормативно- го документа | Содержание норматива | принято в проекте |  | Сохраняемые | Новое стро-итель-ство |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | мест | Нормативы градостроительного проектирования по УР | 81 место на 1000 человек | В соответ-ствии с норма-тивом | 1086 | 450 | 660 |
| Общеобразо-вательные учреждения | мест | Нормативы градостроительного проектирования по УР | 125 место на 1000 человек | В соответ-ствии с норма-тивом | 1675 | 819 | 1000 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы, учреждения клубного типа | мест | Социальные нормативы и нормы, Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструк туры | Для групп населенных пунктов от 10 до 20 тыс. – по 70 мест на тысячу жителей | В соответ-ствии с норма-тивом | 840 | 442 | 400 |

Генеральным планом муниципального образования «Малопургинское» предусматривается:

1. Сохранение существующей системы социального обслуживания населения.

2. На расчетный срок в рамках мероприятий по благоустройству территории в каждом населенном пункте необходимо создание благоустроенной общественной территории за счет средств заинтересованной стороны.

3.5. Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Проектные предложения направлены на решение существующих транспортных проблем поселения,   поддержание устойчивости, совершенствования имеющихся объектов и сетей внешнего транспорта, улучшения экологического состояния сельской среды.

3.6. Охрана культурного наследия

При разработке генерального плана были учтены требования Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ.

На территории муниципального образования «Малопургинское» расположены следующие объекты культурного наследия:

Таблица 2

| №№ | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Памятник архитектуры (объект культурного наследия регионального значения) |
| 11 | Храм Михаила Архангела, авторы В.М. Дружинин, И.А. Чарушин, 1902 г. (Пост. Правительства Удмуртской Республики от 17.09.2001 г. № 966) | с. Малая Пурга, ул. Советская, 44 |
| Памятник археологии (выявленный объект культурного наследия) |
| 2 2 | Малопургинское 1 поселение 2 тыс. н.э. | Безымянный ручей (П) р. Чультумка, СЗ от с. Малая Пурга, 20 м. от глин. карьера |
| Объекты, обладающие признаками культурного наследия (памятники истории) |
| 3 | Памятник (обелиск) погибшим в годы Гражданской войны, (Лунину) 1948 г., (рекон. 1967 г.) | с. Малая Пурга, ул. Советская |
| 4 | Памятник (обелиск) павшим в годы Великой Отечественной войны, 1967 г. | с. Малая Пурга, ул. Советская, 62 территория школы №1 |
| 5 | Захоронения воинов, скончавшихся от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.), 1990 г. (памятная плита) | с. Малая Пурга (северное кладбище) |
| 6 | Герою Советского Союза З. Султанову (мемориальная доска), 1985 г. | с. Малая Пурга, ул. Советская, 62 (на фасаде здания школы) |
| 7 | Памятный знак на здании Малопургинской средней школы №1, посвященный учителям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, 1985 г. | с. Малая Пурга, ул. Советская, 62 |
| 8 | Аллея героев Советского Союза и Социалистического труда. (памятные плиты) 1989 г. | с. Малая Пурга, пл. Победы |
| 9 | «Штабу 108-ой отдельной стрелковой дивизии, (мемориальная доска) 1942 г. | с. Малая Пурга, ул. Советская (на фасаде здания ЦОМа) |
| 10 | Памятник участникам локальных войн, 2004 г. | с. Малая Пурга, пл. Победы |
| 11 | Памятник (обелиск) павшим в годы Великой Отечественной войны,. 1985 г. Автор – Н. Г. Гадыршин | д. Абдульменево, ул. З. Султанова |
| 12 | Герою Советского Союза З. Султанову (мемориальная доска), 2004 г. | д. Абдульменево ул. З. Султанова (на фасаде здания магазина) |
| 13 | Памятник (обелиск) землякам павшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. | д. Курчум-Норья, ул. Центральная |

Мероприятия по охране объектов культурного наследия, определению границ и включению в единый государственный реестр выявленных объектов культурного наследия, выявлению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, с последующей постановкой их под государственную охрану, а также освоение земельных участков, в границах территорий объектов культурного наследия,  подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, проводятся с соблюдением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 июня 2002 года  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях охраны объектов культурного наследия, а также включения их в планировочную систему и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение ряда юридических, организационных и планировочных мероприятий. Они включают:

1. Мероприятия по археологическому обследованию территории на предмет определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия, на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст.25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п.3. 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ).

2. По заявке местных органов самоуправления проведение мероприятий по выявлению и исследованию объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия для включения их в перечень выявленных объектов.

3. Проведение государственной историко-культурной экспертизы  выявленных объектов и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия. Перевод земель в границах территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Разработку проектов зон охраны с требованиями к градостроительным регламентам в границах территории данных зон.

6. Проведение работ по сохранению, реставрации, ремонту объектов культурного наследия или приспособление их для современного использования.

7. Установка информационных надписей (обозначений) на объектах культурного наследия.

8. Активное использование объектов культурного наследия в целях образования, патриотического и эстетического воспитания включая разработку и формирование системы показа и информации с помощью туристических маршрутов с целью изучения и популяризации объектов.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого находится или обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом № 73-ФЗ.

3.7. Особо охраняемые природные территории

### На территории муниципального образования «Малопургинское» располагается особо охраняемая природная территория Памятник природы регионального значения Урочище Курчумское. Сведения о границах памятника природы внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) как о зонах с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) за номером 18:16-6.191, и отображены на Публичной кадастровой карте Росреестра в сети Интернет.

### 3.8. Рекреационный потенциал территории

Территория муниципального образования «Малопургинское» обладает значительным рекреационным потенциалом - большим количеством природных объектов, представляющих эстетическую, культурную и природную ценность.

Территория муниципального образования «Малопургинское» обладает предпосылками для развития спортивного туризма, событийного туризма, агротуризма и этнокультурного туризма не только на базе существующих рекреационных объектов, но и на вновь создаваемых объектах в том числе и в границах населенных пунктов.

Одним из важнейших направлений развития муниципального образования на ряду с развитием рекреационного потенциала территории является и создание системы озелененных территорий в границах населенных пунктов связанной с природным каркасом и обеспечивающей экологическое равновесие.

Основные планировочные задачи, решаемые Генеральным планом муниципального образования «Малопургинское» по поддержанию экологического равновесия, следующие:

- формирование системы экологически связанного природного каркаса, обеспечивающего экологическое равновесие;

- сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений всех категорий для улучшения экологической обстановки;

- сохранение ценных в научно-познавательном, экологическом отношении природных достопримечательностей;

- формирование рекреационных зон, обеспечение благоприятных условий для развития отдыха и спорта.

- создание защитного озеленения вокруг производственных территорий, территорий детских дошкольных и школьных учреждений, коммунальных объектов.

- сохранение существующих лесов (уменьшение территорий, занятых Гослесфондом Генеральным планом муниципального образования «Малопургинское» не предусматривается)

- обустройство территорий общего пользования в границах населенных пунктов.

# 4. Инженерное обеспечение

4.1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Малопургинское»

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Малопургинское» предусмотрено на расчётный срок с 2015 по 2020 и на плановый период до 2024 гг., целью которого является:

- надёжное функционирование и долгосрочное развитие систем коммунальной инфраструктуры;

- улучшение качества коммунальных услуг;

- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение надёжности и эффективности функционирования жилищно-коммунальной системы.

Основанием для разработки программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры являются:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Устав муниципального образования «Малопургинский район»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электро-, водо-, газоснабжения, телекоммуникационной связи);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

- рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании;

- создание устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

4.2. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

На территории муниципального образования «Малопургинское» водоснабжение населения осуществляется из подземных источников.

Качество воды из артскважин, поступающей в водопроводную сеть населенных пунктов, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Очистные сооружения для подготовки питьевой воды отсутствуют.

Техническая характеристика объектов водопроводного хозяйства

Таблица 3

| № № | Населенные пункты | коли- чество скважин | количество водо- напорных башен | протяженность водопроводных сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Малая Пурга | 9 | 8 | 23300 |
| 2 | д.Курчум-Норья | 1 | 1 | 3500 |
| 3 | д.Абдульменево | 1 | 1 | 700 |

В поч. Курчумский и д.Столярово водоснабжение осуществляется из колодцев.

Порядка 90 % жилищного фонда поселения оборудовано водопроводом.

Сети централизованного водоснабжения находятся в Казне муниципального образования «Малопургинский район» и переданы в оперативное управление в МУП «Управляющая компания в ЖКХ. Построены более 50 лет тому назад.  Большинство сетейизношены, требуют капитального ремонта.

В связи с расширением застройки населенных пунктов требуется прокладка централизованных систем водопровода в юго-западном микрорайоне села Малая Пурга,  д. Абдульменево, поч. Курчумский, д. Столярово.

Схема водоснабжения с. Малая Пурга, д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода. Необходимые потребности в воде могут быть обеспечены от существующих водозаборов, при увеличении их производительности. Необходимо бурение резервных скважин.

Для д. Столярово предусматривается строительство водозабора и водопроводных сетей. Население поч.Курчумский и далее пользуется водой из шахтных колодцев.

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения населения необходимы следующие мероприятия.

Мероприятия на расчетный срок

- Проектирование и строительство водопроводных сетей для территорий нового строительства.

- Расширение подземных водозаборов.

- Развитие централизованных систем водоснабжения, включая строительство новых и реконструкцию существующих водозаборов, водонапорных башен, водопроводных сетей в населенных пунктах с. Малая Пурга, д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово.

- Бурение резервных артезианских скважин на существующих водозаборах в д. Курчум-Норья, д. Абдульменево.

- Обеспечение надежности электроснабжения водозаборов.

- Применение более совершенной арматуры, ликвидация утечек воды.

- Установление зон санитарной охраны в составе трех поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (подземных водозаборов).

- Размещение шахтных колодцев на площадках, не имеющих очагов возможного загрязнения водоисточника.

Водотведение

Канализационные очистные сооружения и сети канализации имеются только в с. Малая Пурга. Производительность КОС 700 м3/сут. Протяженность канализационных сетей 16,2 км, из них 5,4 км изношены.

Сточные воды остальных населенных пунктов сбрасываются в выгреба и вывозятся на свалку спецавтотранспортом.

Канализацией оборудовано около 10% жилищного фонда.

Развитие систем канализации в сельском поселении находится на достаточно низком уровне.

Для с. Малая Пурга предусматривается развитие системы канализации, включающее строительство новых и перекладку существующих сетей канализации, а также реконструкцию сооружений биологической очистки.

Проектом предлагается строительство децентрализованной системы хозяйственно-бытовой канализации в деревнях Курчум-Норья, Абдульменево, Столярово с небольшим количеством сточных вод, отводимых на  локальные очистные установки.

Поверхностные стоки с территорий населенных пунктов отводятся посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Часть территории испытывает подтопление и нуждается в понижении уровня грунтовых вод.

В целях улучшения санитарного состояния территории и условий эксплуатации сооружений и объектов необходимо проведение мероприятий по предотвращению подтопления. Необходимость проведения вертикальной планировки (подсыпки) подтапливаемых территорий должна быть увязана с мероприятиями по организации поверхностного стока и дренированию территории.

Тип дренажа назначается в зависимости от характера защищаемого объекта и гидрогеологических условий – прифундаментный кольцевой для локальной защиты отдельных зданий и сооружений; пластовый и/или траншейный для защиты территорий индивидуальной застройки; открытая осушительная сеть на территории парков. В соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 норма осушения территории под застройку капитального типа принимается равной 2 м, под спортивно-оздоровительные объекты, территории рекреационного и защитного назначения – 1м. Выпуск дренажных вод производится самотеком в ливневую канализацию. Подпор дренажной сети не допускается.

Мероприятия на расчетный срок

- Развитие децентрализованной системы водоотведения в населенных пунктах.

- Проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для территорий нового строительства.

- Развитие дренажных систем.

- Реконструкция системы канализации с. Малая Пурга (строительство новых и перекладка существующих сетей канализации, реконструкция очистных сооружений).

- Строительство канализационных сетей и локальных очистных установок в д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово.

- Применение современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

- Развитие системы водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения.

- Развитие дренажных систем.

4.3. Противопожарные мероприятия

В настоящее время на территории Малопургинского муниципального района созданы и функционирует: 1 подразделение Государственной противопожарной службы с выездной техникой (ПЧ-37), 2 ведомственные пожарные команды, 4 поста муниципальной пожарной охраны, 15 добровольных пожарных дружин. Из 15 подразделений добровольной пожарной охраны 4 команды находится на круглосуточном дежурстве. МО «Малопургинское» обслуживает ПЧ-37 ГУ УР "ГПС УР" (3 АЦ), расположенное по адресу ул. Советская, 93.

Перечень мероприятий по развитию объектов пожарной безопасности в границах муниципального образования «Малопургинское» приведен в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарный пирс на пруду, пожарные гидранты | д. Абдульменево | Определяется проектом |
| 2 | Пожарный водоем, пожарные гидранты | д. Курчум-Норья |  |

Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и проведения аварийно-спасательных работ, согласно требованиям СП 4.13130.2013, а также строительство дорог (подъездов) к рекам и водоемам для забора воды пожарной  техникой в любое время года.

Ширина улиц, дорог в красных линиях и габариты проезжих частей  улично-дорожной сети населенных пунктов должна соответствовать требованиям СП 4.13130.2013. Конструкция дорожной одежды проездов (в том числе мостов) для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями на территории населенных пунктов сельских поселений в зависимости от степени огнестойкости от 6 до 15 м, а также от границ застройки сельских поселений до лесных массивов не менее 30 м согласно требованиями СП 4.13130.2013.

### 4.4. Газоснабжение.

Газификация МО «Малопургинское» осуществляется на базе использования природного газа.

Направления расхода газа: энергоноситель для тепловых источников (котельных и индивидуальных теплогенераторов - аппаратов отопительных бытовых с водяным контуром АОГВ); пищеприготовление и бытовые нужды населения:

Система газоснабжения работает надежно и бесперебойно, обеспечивая потребности газоснабжаемых объектов.

Таблица 5

Уровень газификации населенных пунктов

| Населенный пункт | Количество домов, всего шт. | Количество газифици- рованных домов (кв.) шт. | % газификации |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Малая Пурга | 2677 | 2275 | 85 |
| д. Абдульменево | 51 | 30 | 59 |
| д. Столярово | 8 | 0 | 0 |
| д.Курчум-Норья | 113 | 95 | 84 |
| поч. Курчумский | 20 | 0 | 0 |
| Итого | 2869 | 2400 | 84 |

Надёжное функционирования системы газоснабжения МО «Малопургинское» обеспечивается поэтапным проведением следующих мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

- Кольцевание газопроводов.

- Использование для новых районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов для нового строительства.

- Перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе, на использование природного газа.

4.5. Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов МО Малопургинское осуществляется от муниципальных и ведомственных котельных и от индивидуальных автономных источников теплоты (АИТ)

Изношенность инфраструктуры теплоснабжения значительная, в ряде котельных оборудование выработало свой ресурс.

Характеристика котельных

Таблица 6

| Наименование | Принадлеж-ность | Год ввода | Установл. мощность Гкал/час | Подключ. нагрузка Гкал/час | Основн. вид топлива | Расход топлива тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Малая Пурга |
| Детский сад «Колокольчик» | МУП УК в «ЖКХ» | 2008 | 0,04 | 0,035 | газ | 29 |
| Художеств.мастерская | МБУ Старомоньинский дом ремесел | 2008 | 0,02 | 0,0024 | газ | 2 |
| Школа | МУП УК в «ЖКХ» | 2001 | 2,064 | 0,582 | газ | 487 |
| Центральная | МУП УК в «ЖКХ» | 2003 | 8,598 | 1,7 | газ | 1418 |
| Больница | МУП УК в «ЖКХ» | 2001 | 4,256 | 0,69 | газ | 573 |
| ЦОМ | МУП УК в «ЖКХ» | 1997 | 0,43 | 0,3063 | газ | 53 |
| Котельная советская,56 | МУП УК в «ЖКХ» | 2012 | 0,02 | 0,018 | газ | 48 |
| ТКУ -400 | МУП УК в «ЖКХ» | 2011 | 0,4 | 0,35 | газ | 98 |
| д. Курчум-Норья |
| Школа | МУП УК в «ЖКХ» | 2005 | 0,024 | 0,024 | газ | 20 |
| Сельский клуб, библиотека | муниципальное учреждение культуры | 1997 | 0,01 | 0,006 | газ | 5 |

Необходима замена существующегокотлооборудования на источниках и реконструкция на тепловых сетях. Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Принцип теплообеспечения населённых пунктов сохраняется: предусматривается децентрализованное теплоснабжение от автономных источников теплоты (АИТ) для индивидуального строительства и локальные котельные для объектов социального назначения.

Надёжность и стабильность работы систем теплоснабжения достигается проведением следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) стандартных 2-х функциональных газовых аппаратов заводского изготовления, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения.

- Модернизация существующих котельных с техническим их перевооружением.

- Использование эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополуретана ППУ по технологии «труба в трубе»).

- Замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

4.6. Электроснабжение

Электроснабжение МО «Малопургинское» осуществляется от системы ОАО «Удмуртэнерго». На территории сельского поселения расположена ПС 110\10кВ «Пурга» (1х16х1х20МВА) и проходят ВЛ 110кВ: Пурга – Позимь, Пурга – Сьюга, Пурга – Агрыз. ПС «Пурга» введена в эксплуатацию в 1968-1970 гг., загрузка трансформаторов составляет 15-30%. Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10кВ по ВЛ 10кВ через сеть подстанций 10\0,4кВ.

В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются шумовая зона электрической подстанции 110\10кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110, 10кВ, проходящих по рассматриваемой территории. Электроподстанция «Пурга» открытого типа имеет 2 трансформатора, основных источников шума, мощностью 16 и 20МВА - расстояние от них до жилой застройки составляет 180 м.  Подстанция 110кВ «Пурга» требует реконструкции.

В соответствии с  «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110кВ – 20 м, 10кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении.

Система электроснабжения муниципального образования«Малопургинское» сохраняется от существующих централизованных объектов:

обслуживающие организации:

- филиал «Удмуртэнерго» Малопургинский РЭС ОАО  «МРСК Центра и Приволжья»

- Малопургинский филиал ООО «Электрические сети Удмуртии»

По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся, в основном, к электроприемникам III категории. Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 31-110-2003.

Генеральным планом предусматривается развитие в МО «Малопургинское»  территорий нового жилищного строительства.

Для обеспечения электроэнергией потребителей на территориях нового строительства потребуется строительство новых подстанций 10\0,4кВ и сетей 10-0.4кВ в с Малая Пурга, дд. Курчум-Норья, Абдульменево и Столярово.

Развитие электроснабжения необходимо осуществлять на основе расширения применения энергосберегающих технологий, машин и материалов у конечных потребителей электроэнергии, в том числе технического перевооружения энергосбережения жилищно-коммунального хозяйства.

Для обеспечения надёжного и стабильного электроснабжения потребителей поселения потребуется проведение следующих мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых сетей 0,4кВ.

- Реконструкция с модернизацией оборудования существующей ПС 110\10кВ    «Пурга», трансформаторных подстанций 10\0,4кВ и линий 110, 10кВ.

- Строительство подстанций 10\0,4кВ и сетей 10-0,4кВ в с. Малая Пурга, дд. Курчум-Норья, Абдульменево и Столярово.

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ во всех населённых пунктах поселения.

### 5. Зоны с особыми условиями использования

В соответствии с федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52 ФЗ, вокруг производственных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Генеральным планом рекомендуется выполнение проектов обоснования (сокращения) санитарно-защитных зон.

Санитарная зона и ее проект, разрабатываются для производственных компаний и остается актуальным на протяжении всего срока существования объекта при условии неизменности технологических процессов и вредных воздействий на окружающую среду. В некоторых случаях возможен пересмотр размеров и сокращение СЗЗ, которое требует повторных расчетов и обоснования проекта. В случае если предприятие изменило технологии производства, сделав его более безопасным с точки зрения экологии и физического воздействия, размер СЗЗ вполне может быть сокращен.

При разработке проекта сокращения (обоснования) санитарно защитной зоны предприятия, объектов специального назначения, учитывается совокупность негативного воздействия (химическое, физическое) на население и окружающую среду. Так, на увеличение или уменьшение санитарно защитной зоны могут повлиять измерения уровней шума и концентрации вредных веществ в воздухе на границе СЗЗ.

Жилая застройка, находящаяся в пределах ориентировочной санитарно-защитной зоны, является основанием для сокращения размеров санитарной зоны.

Для проведения натурных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы и шума привлекается аккредитованная лаборатория, имеющая соответствующий аттестат и квалифицированный персонал.

В зоне сельскохозяйственных угодий в МО «Малопургинское» расположен скотомогильник действующий у с. Малопургинское №18-28-02/018. Эксплуатация и содержание скотомогильника регламентируют «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» Утв. Минсельхоз РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469 (рег.№1005 от 05.01.1996 МЮ РФ).

5.1. Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»)

Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») представлены 
в таблице 7.

Таблица 7.

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| -нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; -помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); -здания управления, конструкторские бюро; -здания административного назначения; -научно-исследовательские лаборатории; -поликлиники; -спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; -бани, прачечные; -объекты торговли и общественного питания; -мотели, гостиницы; -гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; -пожарные депо; -местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; -электроподстанции, нефте- и газопроводы; -артезианские скважины для технического водоснабжения; -водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; -канализационные насосные станции; -сооружения оборотного водоснабжения; -автозаправочные станции; -станции технического обслуживания автомобилей; -в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | -жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; -зоны отдыха; -территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; -коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; -а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; -спортивные сооружения, детские площадки; -образовательные и детские учреждения, -лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать -объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; -склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; -объекты пищевых отраслей промышленности; -оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; -комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Требования «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» Утв. Минсельхоз РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469 ( рег.№1005 от 05.01.1996 МЮ РФ) устанавливают размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

5.2. Планировочные ограничения, учитываемые генеральным планом

Ширина водо-охранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – 50 м;

- от десяти до пятидесяти километров – 100 м;

- от пятидесяти километров и более – 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водо-охранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водо-охранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Расстояния расстояние от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

Все промышленные предприятия выделены отдельной площадью с классом вредности и санитарно – защитными зонами (СЗЗ).

Площадка временного складирования ТКО – 100 м.

Ферма КРС – 300 м.

Сельского кладбище – 50 м.

Ремонтно-механический двор – 100 м.

Пилорама - 100 м.

Открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и др.) – 50 м.

Коммунально-складская зона – 50 м.

Скотомогильник – 1000 м.

Охранные зоны от высоковольтных линий электропередачи:

от линий 1-20 кВ – 10 м от крайнего провода,

от линий 35 кВ – 15 м от крайнего провода,

от линий 220 кВ – 25 м от крайнего провода.

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля
2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Придорожные полосы автодорог:

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий – 50 м;

- для автомобильных дорог пятой категории – 25 м;

Пояса санитарной охраны источников водоснабжения:

- первого пояса – 50 м,

- второго и третьего поясов – по расчету.

Охранная зона и зона минимальных расстояний от магистральных газопроводов:

охранная зона - 25 м в каждую строну;

зона минимальных расстояний - 300 м в каждую строну.

5.3. Особые экономические зоны

Особые экономические зоны - это территории, которые наделены особым юридическим статусом и экономическими (налоговыми, таможенными, инфраструктурными) льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли.

Генеральным планом муниципального образования «Малопургинское» образование особой экономической зоны не предусматривается.

6. Охрана окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

6.1. Оценка существующего состояния окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды являются котельные, автодороги, промышленные предприятия. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с федеральными законами.

Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов (Федеральный закон № 458-ФЗ).

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

6.2. Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на Россельхознадзор РФ.

6.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности муниципального образования являются реки, ручьи, родники, пруды и водозаборные скважины.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются канализационные стоки, хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения:

- учет использования подземных вод на проектируемом объекте;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- проведение гидрогеологического контроля над предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организация зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод.

Мероприятия, связанные с использованием подземных вод, а также размещение объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Выбор мест устройства канализационных насосных станций выполнить на последующих стадиях проектирования с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Водного кодекса Российской Федерации.

6.4. Режим водоохранной зоны

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 27.12.2018) в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в п. 1 ч. 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

6.5. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Стационарными источниками выбросов в населённых пунктах являются печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки и котельные, работающие на твердом топливе.

В соответствии с принятыми проектными решениями, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнения воздуха в жилых массивах.

Планировочные воздуха-охранные мероприятия предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

- устройство санитарно-защитной зоны;

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в границах жилой застройки и обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения населённых пунктов муниципального образования определены следующие направления:

-использование автономных котлоагрегатов современных модификаций;

- выполнение на рабочей стадии расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников теплоснабжения с целью определения размеров границ санитарно-защитной зоны.

6.6. Защита от поражения электрическим током

В проекте указаны охранные зоны от высоковольтных линий электропередач.

В пределах данных зон запрещается:

- размещать жилые и общественные здания и сооружения;

- устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

- размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.

6.7. Защита от шума

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки от транспортных магистралей и промышленных зон предусматриваются следующие мероприятия.

- снижение шумности источников шума путем конструктивного усовершенствования;

- применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

- одно-двухрядное озеленение улиц и магистралей;

- расширение ширины проезжей части;

Организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

6.8. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твердые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций на полигон твердых бытовых отходов (ТКО);

- организация места сбора временного складирования коммунальных отходов – контейнеры

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

6.9. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие соответствующей территории

Оценка существующего состояния окружающей среды и использования природных ресурсов на территории муниципального образования выявила ряд экологических проблем, связанных с невыполнением мероприятий по санитарной очистке территории зеленых насаждений.

Предусмотренные генеральным планом на расчетный срок природоохранные мероприятия исключат возможность загрязнения водных объектов, обеспечат безопасное обращение с отходами, предотвратят захламление и загрязнение земель. Использование современных технологий при получении энергии и организации транспортной сети не приведут к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха при росте численности населения.

Предложенный вариант развития поселения при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий обеспечит устойчивое развитие и минимальным воздействием на экосистемы локального уровня.

На основе анализа состояния окружающей среды генеральным планом муниципального образования предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям.

- Благоустройство автодорожной сети сельского поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли.

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос.

-Обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населённых пунктов.

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза коммунальных отходов.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы.

- Вывоз (уничтожение) биологических и медицинских отходов.

- Организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях нового индивидуального жилищного, а также проектируемого дачного строительства.

- Организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки.

# 7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасными природными явлениями на территории муниципального образования «Малопургинское» являются: грозы, ливни и снегопады большой интенсивности; град; гололед и сильные ветра. Характер воздействия данных поражающих факторов сведен в таблицу 8.

Таблица 8.

| № | Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель | Подтопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5 | Гроза | Электрические разряды |
| 6 | Лесные пожары | Возникновение лесных пожаров |

В результате обильных экстремальных осадков и в период весенне-летнего паводка возможно подтопление части территорий муниципального образования, расположенных вдоль рек и ручьев. Границы зон возможного затопления на период разработки генерального плана не установлены, предполагается установление данных зон в соответствии с действующим законодательством на период реализации генерального плана.

Наиболее опасными природными ЧС являются пожары.

Можно выделить наличие лесных массивов, занимающих значительную часть территории муниципального образования «Малопургинское». В засушливые периоды данные лесные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары необходимо предусмотреть организацию противопожарных разрывов в соответствии с СП 4.13130.2013.

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время (пожарные водоемы в д. Забегаево).

Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

Территория муниципального образования «Малопургинское» обслуживается пожарной частью, расположенной в с. Гура. Существующие подразделения пожарной охраны обеспечивают нормативное прибытие пожарных к 3 населённым пунктам (в соответствии с установленными критериями ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности»).

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- Строительство подъездов с твердым покрытием ко всем объектам защиты.

- Оборудование пожарных пирсов в населённых пунктах, где есть поверхностные водоёмы, для заправки пожарных машин в любое время года;

- Оборудование существующей в населённых пунктах системы водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 м жилой малоэтажной застройки;

-Строительство пожарного водопровода с гидрантами при освоении вновь выделенных участков по садово-дачные массивы А, Б, В, Г.

7.2. Техногенные ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения риска их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21 078.1997 № 117-ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений»;

- обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению;

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных инженерных сооружениях.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14.05.2007 года
№ 425-р при выявлении бесхозяйных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

7.3. Стратегически важные объекты при возникновении ЧС

Населённые пункты муниципального образования являются не категорированными населёнными пунктами по гражданской обороне и находятся вне зоны действия разрушений. Выделяются следующие стратегически важные объекты при возникновении ЧС.

Стратегически важными объектами при возникновении ЧС являются:

- Источники водоснабжения – водонапорные башни и открытые водозаборы;

- Автомобильные дороги.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

- Здание Администрации;

- Почта России и отделения связи;

Учреждения религии:

- Все религиозные учреждения.

Медицинские учреждения:

- ФАП.

Учреждения коммунального хозяйства:

- Кладбище.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия МО

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

- Дома культуры, клубы;

- Учреждения религии.

Детские учреждения:

- Детские дошкольные учреждения.

Учебные учреждения

- Общеобразовательные учреждения.

7.4. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях муниципального образования «Малопургинский район» и муниципального образования «Малопургинское» создаются:

Постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования «Малопургинский район».

На противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.

В целях организации работ по пропуску половодья - противопаводковая комиссия.

Для противодействия терроризму – антитеррористическая комиссия по координации усилий, направленных на предотвращение террористических актов на территории района.

Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации муниципального района и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.

Для предупреждения ЧС на подведомственных территориях, ежегодно, в администрации муниципального образования «Малопургинский район» и на объектах экономики разрабатывается планы основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

8. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Малопургинское» приведены в таблице 9.

Таблица 9.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию «Малопургинское» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчёт. срок |
| 1 | Территория |
| 2 | Земли поселения всего, в том числе: | га | 4971,3 | 4971,3 |
| 3 | Земли населённых пунктов | га | 585 | 485 |
|  | Население |
| 1 | Всего по муниципальному образованию | чел. | 9593 | 13430 |
| 1 | Количество населённых пунктов |
| 1 | Сельские населённые пункты | ед. | 5 | 5 |
| 2 | Жилищный фонд |
| 2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 20,6 | 32 |
| 2 | Общий объём жилищного фонда | общ, кв.м. | 197 500 | 429 760 |
| 2 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | кол-во | 3 | 6 |
| 2 | Объекты учебно-образовательного назначения | уч-ся | 819 | 1819 |
| 2 | Объекты здравоохранения (врачебный пункт, ФАП, аптека) | объект | 2 | 2 |
| 3 | Объекты торгового назначения | торг кв. м | 3600 | 3600 |

IІ. Графические и текстовые материалы

Приложение 1. Карта зон с особыми условиями использования территории;

Приложение 2. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Приложение 3. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения;

Приложение 4. Карта современного использования территории.