Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199000, г. Санкт-Петербург, 18-ая линия ВО, д.31

БЦ «Сенатор», офис 406-407;

www.enko.spb.ru, тел/факс.812-332 97 10;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 64/771

Экз.____

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «МАЛОПУРГИНСКОЕ»

Внесение изменений в Генеральный план

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург – Малая Пурга

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Основные сведения о территории. Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация. Зоны с особыми условиями использования территорий. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории: | эколог градостроительства Т.А. Терехова |
| Современное использование территории. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования: | архитектор-градостроитель Е.Ю. Савинкова при участии архитектора-градостроителя К.С.Ганичевой, инженер-землеустроитель Р.В. Николаев |
| Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия. Социально-экономическое развитие. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты социального и культурно-бытового обслуживания. Мероприятия по новому жилищному стротельству и реконструкции жилщного фонда: | экономист градостроительства М.А. Пчелка |
| Развитие транспортной инфраструктуры. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты транспортной инфраструктуры: | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер Ю.И. Романовская |
| Развитие инженерной инфраструктуры. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты инженерной инфраструктуры: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис, Е.А.Дмитраковой |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | Инженеры Е.А. Заварзина, З.Р. Бачерникова |
| ГИС-технологии: | гл. специалист – А.М. Савинков |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	5

3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, КОМПЛЕКСНАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ	7

3.1. Основные сведения о территории	8

3.2. Природные условия и ресурсы	8

3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия	16

3.4. Экологическая ситуация	18

3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий	22

3.6. Выводы	25

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	26

4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории	26

4.2. Социально-экономическое развитие	28

4.3. Развитие транспортной инфраструктуры	49

4.4. Развитие инженерной инфраструктуры	52

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	66

5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	66

5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	66

5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда	68

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	68

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	74

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	75

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	79

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	95

8. ПРИЛОЖЕНИЕ	98

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Положения о территориальном планировании | 64/772 |
| 2 | Материалы по обоснованию | 64/771 |
| 2. Основные графические материалы |
| 1 | Схема современного использования территории (опорный план). Границы территорий объектов культурного наследия. МО «Малопургинское» | 64/775 |
| 2 | Схема современного использования территории (опорный план). Границы территорий объектов культурного наследия. Населенные пункты. МО «Малопургинское» | 64/314 |
| 3 | Схема планируемых границ функциональных зон с параметрами их развития (проектный план). Схема планируемого размещения объектов капитального строительства, развития объектов транспортной инфраструктуры. МО «Малопургинское» | 64/773 |
| 4 | Схема планируемых границ функциональных зон с параметрами их развития (проектный план). Схема планируемого размещения объектов капитального строительства, развития объектов транспортной инфраструктуры. Населенные пункты. МО «Малопургинское» | 64/774 |
| 5 | Схема планируемого размещения объектов и сетей инженерной инфраструктуры. МО «Малопургинское» | 64/777 |
| 6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. МО «Малопургинское» | 64/776 |
| 3. Электронные материалы |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG | 64/779 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Малопургинское» (далее Проект) разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации МО «Малопургинское» (договор №1 от 10 декабря 2013 г.) в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения.

Проект разработан в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 30 декабря 2012 г.) и технического задания на подготовку проекта (приложение №1 к договору №1 от 10 декабря 2013 г.). Внесение изменений предусмотрено в части изменения местоположения проектируемого кладбища, внесение площадки временного складирования ТБО и корректировки проектной границы с. Малая Пурга в соответствии с функциональным зонированием.

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других функций комплекса населенных пунктов.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 г.;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г.

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система «Генеральный план» имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При работе над проектом были учтены материалы Схемы территориального планирования Удмуртской Республики (НПИ «ЭНКО»), разработана в 2009 г., а также материалы Схемы территориального планирования МО «Малопургинский район» (ООО “Удмуртгражданпроект”, г. Ижевск), выполненна в 2009 г.

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных Отделу архитектуры МО «Малопургинский район», главе администрации сельского поселения и специалистам профильных отделов.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Главная цель Генерального плана муниципального образования «Малопургинское» - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие сельского поселения предполагает обеспечение прогресса в развитии экономики, повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального образования, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются:

- организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории;

- создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства;

- повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей сельского поселения;

- сохранения объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах сельского поселения;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель сельского поселения.

- развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь), обеспечение надежного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- мероприятия по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории МО;

- мероприятия по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, КОМПЛЕКСНАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная градостроительная оценка территории МО «Малопургинское» выполнена с целью определения потенциала дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных градостроительных мероприятий.

В процессе оценки проанализированы ресурсные, планировочные и экологические факторы:

- природные условия и ресурсы: климат, гидрологические и гидрогеологические условия, ресурсы поверхностных и подземных вод, инженерно-геологические условия, минерально-сырьевые ресурсы; лесные и агроприродные ресурсы;

- экологическая ситуация – санитарное состояние атмосферного воздуха, санитарное состояние водных объектов и системы водоснабжения, санитарное состояние почв и санитарная очистка территории, физические факторы воздействия, радиационная обстановка и др. факторы;

- зоны с особыми условиями использования территорий (система планировочных ограничений).

Проанализированы следующие социально-экономические и инженерно-инфраструктурные факторы (тексты приведены в соответствующих разделах проекта):

- факторы социально-экономического развития сельского поселения;

- демографическая ситуация, сферы занятости;

- анализ планировочной ситуации - современное использование территории сельского поселения; объекты культурного наследия;

- состояние жилищного фонда, динамика жилищного строительства;

- состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

В ГИС-версии проекта разработаны цифровые тематические блоки по составляющим элементам комплексной оценки, разработаны отдельные тематические слои с семантическими базами данных, в составе проекта они отображены на соответствующих схемах.

Выводы комплексной градостроительной оценки территории являются основанием для планировочных решений Генерального плана сельского поселения МО «Малопургинское» - выработки мероприятий по территориальному планированию, в т.ч. предложений по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории, а также размещению объектов капитального строительства.

## 3.1. Основные сведения о территории

МО «Малопургинское» расположено в центральной части Малопургинского муниципального района Удмуртской Республики, имеет общую границу с муниципальными образованиями: «Постольское», «Яганское», «Баграш-Бигринское», а также с Агрызским муниципальным районом Республики Татарстан.

В состав сельского поселения входит 5 населенных пунктов – с. Малая Пурга, д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово, починок Курчумский. Площадь муниципального образования порядка 49 км2 (4% от площади муниципального района).

На 01.01.2010 г. численность населения сельского поселения составила 8,6 тыс. чел., в том числе в с. Малая Пурга – 8,2 тыс. чел.

Экономика сельского поселения ориентирована на развитие обрабатывающей промышленности.

## 3.2. Природные условия и ресурсы

Климат

Климат умеренно-континентальный, с умеренно холодной зимой, теплым летом, выраженными переходными временами года – весной и осенью.

Климат территории формируется под воздействием циклонов с запада (Атлантика) и севера (Арктика) и антициклонов с востока (Сибирь) и запада. Летом нередко вторгается тропический континентальный воздух из южных широт, принося жару и засуху. В редких случаях на погоду оказывают влияние северо-западные циклоны (Скандинавия) и еще реже южные и юго-западные (Черноморье), в холодное время года они приносят резкое потепление, обильные снегопады и метели.

В работе приняты климатические характеристики согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» по метеостанциям Ижевска и Сарапула. Среднегодовые температуры воздуха составляют 2,3ºС. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура около +19°С), самым холодным месяцем – январь (около -14°С). Абсолютный минимум температур может опускаться до 41ºС, а абсолютный максимум – до 38ºС. Безморозный период со среднесуточной температурой +10ºС и выше продолжается в среднем 123 -130 дней.

Среднегодовое количество осадков 500-600 мм. Количество осадков достаточно, однако распределено по сезонам года неравномерно. Свыше половины осадков выпадает в теплый период (вторая половина лета – осень). Нередки ливни с грозами. Коэффициент увлажнения 0,9-1,2. Относительная влажность более 49-52%.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября и держится до середины апреля. Высота снега достигает 45-55 см. Средняя глубина промерзания почв в отдельные годы составляет 65-90 см, однако максимальная может достигать уровня 120-180 см.

Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/с. Штили редки. Зимой преобладают юго-западные направления ветров, а летом – северо-западные.

Отрицательные погодные явления. В теплый период нередки ливни с грозами. Ливни и талые воды способствуют развитию эрозионных процессов, особенно на открытых незалесенных пространствах. В результате чередования прохождения циклонов и антициклонов и наличия открытых пространств могут возникать сильные ветры (со скоростью более 15 м/с), бывают сильные ураганы. Влияние тропического воздуха сказывается в образовании горячих и сухих ветров-суховеев, вызывающих засуху. В зимний период территория подвержена гололедно-изморозевым явлениям, возникновению метелей. Туманы чаще всего образуются в период с октября по март при взаимодействии теплого воздуха с выхоложенной поверхностью.

Агроклиматические условия

Территория МО «Малопургинское» относится к III агроклиматическому району на территории Удмуртской Республики. Суммы температур выше 10°С колеблются от 1900 до 2100°, выше 15°С - от 1300 до 1500°, ГТК =1,0-1,2. Период активной вегетации (>10°С), продолжается в среднем 124-132 дня. Продолжительность безморозного периода составляет128 дней. За период активной вегетации выпадает 200-225 мм осадков. Условия перезимовки озимых культур удовлетворительные.

Влагообеспеченность озимых культур в среднем равна 80-100%, картофеля 75 -90 %. Метеорологические условия в период вегетации большей частью обеспечивают достаточные запасы влаги в почве и удовлетворяют требования к влаге культурных растений.

В целом агроклиматические условия на благоприятны для произрастания большинства сельскохозяйственных культур возделываемых на территории республики (зерновые, картофель, овощи, кукуруза на силос, кормовые культуры).

Выводы:

- согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне I В;

- климатические условия территории благоприятны для гражданского и промышленного строительства;

- при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, детально анализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, суховеи и др.);

- агроклиматические условия МО «Малопургинское» в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур – зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей.

Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть хорошо развита и принадлежит к бассейну р. Кама, системы р. Иж. Распределение речной сети по территории в силу неоднородности физико-географических факторов неравномерное. Особенностью рисунка речной сети является меридиональное направление течения реки Иж и широтное направление ее притоков. Река Иж протекает по восточной границе сельского поселения, относится к первой категории рек. Ширина долины 1,5-2 км, ширина русла 20-25 м. Долина реки ассиметричная: левый берег высокий – до 30 м и крутой, правый – пологий. Вода характеризуется как загрязненная. Правый приток р.Иж – р. Постолка также относится к первой категории, вода умеренно-загрязненная. Основные загрязнители рек – нефтепродукты, тяжелые металлы. По долинам р.Иж и Постолка встречаются озера-старицы серповидной и вытянутой формы. Подобные озера наполняются водой во время весеннего половодья. Глубина озер небольшая, они часто зарастают растительностью и превращаются в низинные болота.

Реки МО «Малопургинское» по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа, с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-летними паводками и зимней меженью. Реки имеют смешанное питание с преобладанием снегового.

Весеннее половодье рек происходит во второй половине апреля и в мае в период интенсивного таяния снега. В этот период зона затопления может достигать от пределов только русловой части реки, до затопления всей пойменной поверхности. Летняя межень наступает по окончании весеннего половодья в июне. В этот период реки характеризуются низкими уровнями воды и временными дождевыми паводками различной интенсивности. Осенние паводки более интенсивны из-за обложных и ливневых осадков. Уровень воды в реках может подниматься до 1-2 м. В период паводков наполняются водой многие малые реки и ручьи, днища оврагов, которые в период межени высыхают. Зимой все реки покрываются льдом и переходят на грунтовое питание. Первые ледовые явления отмечаются в среднем в конце октября – начале ноября. Ледостав устанавливается во второй – третьей декаде ноября.

Для территории сельского поселения характерны небольшие низинные болота продолговатой формы, вытянутые вдоль речной долины.

Выводы:

- качество поверхностных вод (загрязненные) сельского поселения неблагоприятно для отдыха и рекреации;

- во время прохождения половодий и паводков – возможно затопление пойменных поверхностей рек.

Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Геолого-геоморфологическая характеристика

В геологическом отношении территория сложена коренными породами пермского и триасового возраста, представляющие собой мощные толщи осадочных пород. Верхние горизонты сформированы обломочными продуктами древнего размыва и отложениями пород Западного Урала. Они представлены переслаивающимися глинами, алевролитами, песчаниками с прослоями мергелей, известняков, конгломератов. У поверхности встречаются продукты переработки пермских отложений талыми водами Днепровского оледенения. Коренные породы перекрыты толщей четвертичных отложений: мелкозернистые пески, суглинки с прослоями супесей и глин, гравийно-галечные образования, мощностью до 10 м.

В террасированных долинах рек встречаются породы неогенового периода разного механического состава (пески, супеси, суглинки, глины) мощностью до 10-12 м. В поймах рек представлены разнородные по механическому составу отложения современного аллювия (гравий, песок, галечник), мощность которых может достигать 15 м по р. Иж, 5-6 м по малым рекам. Днища логов и балок, выносы грунта из оврагов и их склоны в нижней части слагаются делювиальными отложениями, преимущественно суглинистыми. В поймах рек местами выступают торфяные отложения.

Рельеф рассматриваемой территории сильноволнистый, эрозионный. Территория сельского поселения расположена между двумя возвышенными участками – Можгинской и Сарапульской возвышенностями, разделенными долиной реки Иж. Преобладающие высоты колеблются в пределах 100-200 м с общим наклоном территории в сторону р.Иж (на восток), где зафиксирована минимальная отметка поверхности (менее 60 м) – урез воды.

Для территории характерны такие формы рельефа, как балки и овраги, имеющие сильно покатые склоны иногда размытые различной степени залесенности. Значительно распространена водная эрозия в виде смыва верхнего горизонта и размыва почв.

Овражно-балочная сеть имеет разветвленный характер, балки длинные, по некоторым из них протекают ручьи. В средней и нижней части днища балок часто размыты, в нижней части они имеют вид нешироких лощинообразных понижений. В верхней части балки глубоко врезаны в поверхность, на вершинах и склонах продолжается процесс оврагообразование. В период ливневых осадков часто происходит вторичный размыв дна балок.

Физико-геологический процессы

Из физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории сельского поселения, следует отметить эрозию, заболачивание и плоскостной смыв.

Территория сильно подвержена водной эрозии и образованию овражно-балочной сети. Активное проявление эрозии отмечается преимущественно на территории, сложенной легкоразмываемыми породами (мелкие рыхлые пески, суглинки, супеси) и уклонами поверхности более 2%. Процесс активно проявляется в долинах малых рек.

Процесс заболачивания связан с понижениями рельефа с затрудненным стоком, высоким залеганием грунтовых вод и по большей части приурочен к долинам и поймам рек.

Плоскостной смыв имеет ограниченное распространение. Смыв почвы наблюдается на территориях с уклоном (0,5-1%) с большой степенью распаханности и на поверхности надпойменных террас.

Гидрогеологические условия

Геолого-гидрогеологические условия территории сложные. Подземные воды приурочены к неоднородным по фильтрационным условиям и невыдержанным по мощности породам, гидрогеологические и гидрохимические параметры водоносных горизонтов отличаются существенной неоднородностью. Граница зоны пресных вод располагается на абсолютных отметках 20-30 м и характеризуется активным водообменном и минерализацией до 1 г/л. На водораздельных участках глубина залегания подошвы зоны пресных вод, как правило, составляет 120-160 м. В долинах рек происходит резкое сокращение мощности зоны пресных вод до 40-80 м.

Подземные воды приурочены в основном к песчаникам. Суммарная вскрытая их мощность весьма изменчива от 4 до 40 м, чаще – 10-20 м. Уровенная поверхность водоносного комплекса в районе поймы и надпойменной террасы р. Иж залегает на глубинах от 1,5-8 м до 12 м. На склонах глубины увеличиваются до 30-40 м.

По химическому составу подземные воды в большинстве своем имеют гидрокарбонатный кальциево-магниевый состав, реже натриевый с минерализацией до 0,5 г/л и соответствуют питьевым стандартам качества. В отдельных скважинах с. Малая Пурга, д. Курчум-Норья скважинами вскрыты некондиционные воды: гидрокарбонатные натриевые, сульфатно-гидрокарбонатно-натриевые и хлоридно-гидрокарбонатные с повышенным содержанием (выше ПДК) натрия, сульфатов, хлора, микроэлементов (бор, фтор), жесткости. Данные превышения связывают с природными факторами загрязнения подземных вод. Техногенным загрязнение является наличие в водах – нитратов (с. Малая Пурга).

Специальные работы и исследования по эксплуатационным запасам питьевых вод на исследуемой территории не проводились.

Месторождения полезных ископаемых

Из минерально-сырьевых ресурсов на территории сельского поселения выявлены месторождения глины (для производства кирпича и керамзита) и торфа. В соответствии с законом «О недрах» данные территории не подлежат градостроительному освоению.

Месторождение торфа «Малый Курчум» расположено севернее д. Курчум-Норья и южнее поч. Курчумский на левобережном склоне надпойменной террасы р.Постолка. Запасы категории А+В – 681 тыс. м³. Месторождение не разрабатывается.

Месторождение керамзитовых глин «Мендеревское» расположено в 1,2 км севернее с. Малая Пурга. Запасы по категории С2 – 3 млн. м³. Сведения о разработках нет.

Месторождение кирпичных глин «Малопургинское» расположено в 0,8 км западнее с. Малая Пурга. Запасы по категории А – 140 тыс. м³, В – 835 тыс. м³, С1 – 100,3 тыс. м³. Месторождение разрабатывается с 1960 года, сырье используется на кирпичном заводе с. Малая Пурга.

Инженерно-строительное районирование

Значительная часть территории МО «Малопургинское» является благоприятной для градостроительного освоения. В геоморфологическом отношении это поверхности выравнивания, характеризующиеся высотами до 200 м, сложенные устойчивыми породами (суглинки, супеси, глины, пески). Глубина залегание грунтовых вод не менее 2 м, нормативное давление на грунты более 1,5 кг/см². Данные территории благоприятны для всех видов освоения:

- волнистая равнинная территория, распространена на севере, северо-востоке и северо-западе сельского поселения (около 50% территории);

- расчлененная возвышенная дренированная равнина, с более развитым эрозионным рельефом, приуроченная к юго-западу и северо-западу территории (около 38%).

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения (11%) представлены комплексом первых надпойменных террас, с близким залеганием грунтовых вод, и возможным подтоплением в период прохождения сильных паводков.

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения (около 1%):

- овражно-балочная сеть и отдельные овраги, с продолжающимся на склонах и возвышенностях процессом разрушения и смыва поверхностного слоя земли и развитием эрозии, склоны оврагов могут достигать уклонов 10% и более;

- заболоченные понижения и пойменный комплекс рек.

Выводы

- В геолого-геоморфологическом отношении территория сложена устойчивыми породами.

- Рельеф рассматриваемой территории сильноволнистый, эрозионный. Территория сильно подвержена водной эрозии и образованию овражно-балочной сети, что ограничивает как градостроительное освоение, так и снижает процент плодородия почв и выводит их из использования в сельскохозяйственных целях. Данный фактор требует проведения комплекса противоэрозионных мероприятий – организационно- хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических (соблюдение севооборотов, устройство почвозащитных, водорегулирующих лесополос, водоотводящих валов, распашка земель поперек уклона и др.).

- Глубина залегания подземных вод, приуроченных в большинстве к песчаникам, варьируется от 4 до 40 м, а в районе поймы и надпойменных террас от 1,5-8 м до 12 м.

- По химическому составу подземные воды имеют гидрокарбонатный кальциево-магниевый состав, реже натриевый с минерализацией до 0,5 г/л и соответствуют питьевым стандартам качества.

- Значительная часть территории МО «Малопургинское» является благоприятной для градостроительного освоения.

Лесные и агроприродные ресурсы

Территория МО «Малопургинское» обслуживается ГУ УР «Яганское лесничество». В 2008 г. разработан Лесохозяйственный регламент Яганского лесничества Удмуртской Республики. Лесохозяйственный регламент является основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в его границах.

В лесохозяйственном регламенте установлены:

- виды разрешенного использования лесов;

- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;

- ограничения использования лесов;

- требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

Яганское лесничество территориально полностью находится в границах Малопургинского муниципального района. Общая площадь Яганского лесничества по состоянию на 26.06.2007 г. составляет 42529 га. Деления на участковые лесничества нет.

В Лесохозяйственном регламенте Яганского лесничества состав и характеристика лесных насаждений по территориям муниципальных образований не рассматривается.

Вся территория Яганского лесничества расположена в районе хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации, зоне хвойно-широколиственных лесов. Преобладающими породами в лесах являются ель, береза, липа, осина. В избыточно-увлажненных местах и по берегам рек и ручьев произрастает ольха, осина, ива, черемуха. В подлеске можно встретить малину, рябину, смородину, жимолость. Травянистый покров в лесах развит слабо, произрастают хвощи, папоротники, ландыш, осоки. Опушки леса и поляны заняты злаково-бобовым разнотравьем. На территории МО «Малопургинское» площади естественных кормовых угодий ограничены. Они располагаются, главным образом в поймах рек, по склонам и днищам балок. В них распространены разнотравно-злаковые луга. Злаки в травостое занимают 50-60 %, наиболее распространены ежа сборная, лисохвост, мятлики, полевица белая. Разнотравье составляет 30-40 % травостоя и представлено лапчаткой, щавелем, крапивой и другими видами.

Распределение лесов сельского поселения по целевому назначению и категориям защитных лесов выделено в соответствии с п.1.1.6 и приложением 3 Лесохозяйственного регламента Яганского лесничества Удмуртской области (табл. № 1, приложение 1).

Таблица № 1.

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Номера кварталов или их частей |
| --- | --- |
| Защитные леса, всего: | 131, 172, 173, 214, 215, 242, 271, 272, 263, 303 |
| в том числе: |  |
| Леса водоохранных зон | 131, 172, 173, 214, 215, 242, 263, 303 |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: | 214, 215, 242, 271, 272, 263, 303 |
| в том числе: |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 214, 215, 242, 271, 272, 263, 303 |
| зеленые зоны, лесопарки | 214, 215, 242 |
| Эксплуатационные леса | 130, 131, 172, 173, 271, 272, 263, 303 |
| Резервные леса | - |

Почвенный покров

Природные факторы почвообразования – климат, растительность, рельеф и почвообразующие породы обусловливают развитие на территории МО «Малопургинское» 2-х почвообразующих процессов — подзолистого и дернового. МО «Малопургинское» расположено в восьмом почвенном районе Удмуртской Республики, где широко распространены дерново-подзолистые преимущественно слабоподзолистые средне- и тяжелосуглинистого механического состава почвы; дерново-карбонатные почвы (в основном выщелоченные и оподзоленные) и серые лесные, оподзоленные.

Дерново-подзолистые почвы сформировались под хвойно-лиственными лесами на покровных бескарбонатных отложениях в результате сочетания подзолистого и дернового процессов. Характерный признак – наличие подзолистого горизонта. Дерново-подзолистые почвы нуждаются в известковании и внесении минеральных и органических удобрений.

Серые лесные оподзоленные почвы имеют преимущественно распространение в южной лесостепной части. Они сформировались на покровных суглинках и глинах под лиственными лесами и лугово-травяной растительностью. Залегают в основном на пологих северных склонах или на шлейфах склонов любой экспозиции, где близко к поверхности подходят грунтовые воды. Основной отличительный признак серых лесных почв - светло-серая, серая или темно-серая окраска верхнего гумусного слоя. Профиль с хорошо развитым гумусовым горизонтом, мощностью до 20-40 см.

В основном почвы на территории МО «Малопургинское» малогумусные, маломощные, бедны питательными веществами, подвержены водной эрозии. При использовании под посевы нуждаются в известковании и внесении минеральных и органических удобрений.

Выводы

- На территории сельского поселения по целевому назначению выделяются следующие категории лесов: защитные (леса водоохранных зон, леса, защитные полосы лесов, зеленые зоны, лесопарки) и эксплуатационные леса.

- Большая часть земель лесного фонда сельского поселения относится к защитной категории.

- На территории МО «Малопургинское» преобладают дерново-слабо- и среднеподзолистые почвы, преимущественно с суглинистым и частично с супесчаным механическим составом. Пахотные земли с такими почвами требуют известкования и внесения как органических, так и минеральных удобрений. Незначительную часть территории занимают более плодородные дерново-карбонатные и серые лесные оподзоленные почвы.

- На территории МО «Малопургинское» площади естественных кормовых угодий ограничены.

Система озеленения

На территории МО «Малопургинское» нет особо охраняемых природных территорий.

На сегодняшний день основные элементы системы озеленения с. Малая Пурга сосредоточены в центральной меридионально вытянутой части населенного пункта между улицами Парковая, Пионерская, Октябрьская.

На территории населенного пункта существует три крупных парка: парк при больнице, центральный парк около здания Администрации на площади Победы и школьный парк рядом со школой №1. К озелененным территориям относится также участок леса на выезде из населенного пункта за кладбищем по ул. Советской. При этом к озелененным территориям общего пользования можно отнести только Центральный парк.

Пруд и набережная р. Пургинки находится в настоящий момент в запущенном и заросшем состоянии. Качество воды в пруду не соответствует санитарным нормативам места рекреации населения.

На территории населенного пункта имеется один открытый стадион, расположенный в центре населенного пункта на территории школы №2.

Следует отметить, что больший процент застройки населенного пункта это индивидуальные дома с прилегающими к ним участками, огородами или садами. Данные территории играют положительную роль в потенциале восстановления природной экосистемы, а также оздоровления окружающей среды.

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составляет: 2,5 м² на человека. По СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативная обеспеченность сельских населенных пунктов должна составлять 12 м² на человека

Выводы:

- система озеленения находится в запущенном и заросшем состоянии;

- обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составляет: 2,5 м² на человека.

## 3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия

МО «Малопургинское» находится в центральной части Малопургинского муниципального района, граничит: на севере с МО «Постольское», на западе с МО «Баграш-Бигринское», на востоке с МО «Яганское», на юге с Республикой Татарстан.

МО «Малопургинское» представляет собой вытянутую в северной части с севера на юг и в южной части с запада на восток территорию, преимущественно занятую сельскохозяйственными угодьями с небольшими участками занятыми лесным фондом (в основном в северо-западной части). В юго-западной части сельского поселения имеется крупное садово-дачное образование. Населенные пункты в сельском поселении располагаются вдоль проходящей с севера на юг автомобильной трассы регионального значения. Территорию пересекают автомобильная дорога федерального значения Елабуга – Ижевск и железная дорога Агрыз – Ижевск, а также магистральные газопроводы и нефтепроводы. Вдоль северной границы сельского поселения протекает река Постолка, а в юго-восточной части имеется крупное озеро. В состав поселения входят пять населенных пунктов: с. Малая Пурга, д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, поч. Курчумский, д. Столярово. Административный центр муниципального образования - село Малая Пурга, расположено в 37 км от Ижевска.

Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения

с. Малая Пурга — центр района. На его территории расположены основные административные, финансовые учреждения, учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта. Численность населения села Малая Пурга на 01.01.2010 г составляет 8,2 тыс. чел.

Село находится в центральной части сельского поселения и ограничено с севера магистральным газопроводом Воткинского ЛПУМГ, с запада федеральной трассой «Елабуга-Пермь», с востока железной дорогой Ижевск – Агрыз. Через село проходит автодорога и протекает река Пургинка. Село застроено преимущественно деревянными жилыми домами с приусадебными участками. В центральной части села находятся участки средне- и малоэтажной застройки. Школа и общественные здания каменные. Спортивное ядро присутствует в составе школы. Улично-дорожная сеть развита и не требует реконструкции. Административные и общественные здания сконцентрированы, в основном, в районе центральных улиц Октябрьской и Советской. В селе Малая Пурга имеется гимназия, средняя школа, 3 детских сада, объекты дополнительного образования, центральная районная больница, клуб, библиотека, краеведческий музей, 2 банка, учреждение социальной защиты, пожарное депо и почтовое отделение. Промышленные предприятия и производственно-складская зона расположены на северо- и юго-востоке села. Здесь размещаются нефтеперекачивающие станции, газораспределительная станция и подстанция «Пурга». В северо-восточной части села находится сельское кладбище.

В черту села Малая Пурга входит анклавный участок общей площадью 9,1 га, разделенный землями СПК «Юж-Пурга», расположенный в 1,25 км южнее села Малая Пурга по смежеству с границей города Агрыз Республики Татарстан. На этом участке располагаются гаражный массив и рынок.

В черту села Малая Пурга входит территория общей площадью 1,0 га на расстоянии 1,25 км восточнее Малой Пурги. Эта территория частично занята жилыми домами 3-го км Горьковской железной дороги, здесь также осуществляет свою деятельность СПК «1 мая».

д. Абдульменево расположена северо-западнее с. Малая Пурга. Жилая застройка в деревне – индивидуальная с приусадебными участками. Имеется магазин.

д. Столярово находится в непосредственной близости от д. Абдульменево, и переставляет собой жилую индивидуальную застройку с приусадебными участками.

д. Курчум-Норья и поч. Курчумский находятся северо-восточнее д. Столярово у границы МО «Постольское». Жилая застройка индивидуальная с приусадебными участками. На территории деревни расположены; школа, библиотека, ФАП, клуб и магазин.

Культурное наследие

По данным Министерства культуры Удмуртской Республики на территории поселения расположены 1 объект культурного наследия регионального значения (памятник архитектуры), 1 выявленный объект культурного наследия (памятник археологии), а также 12 объектов, обладающих признаками культурного наследия (памятники истории). Перечень объектов культурного наследия представлен в приложении 2. В настоящее время разработанных и утвержденных проектов зон охраны памятников культуры в поселении нет.

На территории села Малая Пурга расположены

- Михайлово-Архангельский храм;

- Памятник погибшим в годы Гражданской войны;

- Памятник участникам локальных войн;

- Обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны (Вечный огонь);

- Захоронения воинов, умерших в госпитале в годы Великой Отечественной войны;

- Мемориальная доска Герою Советского Союза З. Султанову;

- Памятный знак учителям Малопургинской средней школы, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны;

- Памятные плиты Героям Великой Отечественной войны и Социального труда;

- Мемориальная доска «Штаб 108-ой отдельной стрелковой дивизии, 1942 г.».

На территории д. Абдульменево расположены Обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны и Мемориальная доска Герою Советского Союза З. Султанову.

В д. Курчум-Норья имеется Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения относятся к компетенции Министерства культуры Удмуртской Республики. Необходимо исследование неучтенных объектов культурного наследия по заявке местных органов самоуправления (в Министерство культуры Удмуртской Республики) для включения их в категорию выявленных и постановления на учет в качестве памятников культурного наследия местного или регионального значения.

Выводы

- Культурное наследие сельского поселения представлено, прежде всего памятниками истории. Изученность и комплексность охраны отдельных компонентов культурного наследия являются недостаточными.

- Утвержденных в установленном порядке зон охраны памятников культурного наследия нет, также отсутствуют установленные границы территорий объектов культурного наследия.

## 3.4. Экологическая ситуация

Экологическая ситуация региона определяется его природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности.

Природными факторами, отрицательно действующими на человека, служат: континентальность климата с низкими температурами зимой и высокими летом, перепады атмосферного давления, неравномерно распределенное по сезонам года количество осадков, туманы.

На территории МО «Малопургинское» отсутствует единая система и база мониторинга окружающей среды, отчетные санитарно-гигиенические работы издаются в рамках нескольких муниципальных районов и республики в целом. Отдельные пробы качества атмосферного воздуха проводят лаборатории Роспотребнадзора, ЦГМС-Р и частных предприятий.

Санитарное состояние атмосферного воздуха

По данным государственной статистической отчетности предприятиями – основными загрязнителями атмосферного воздуха на рассматриваемой территории выступают сельхозпредприятия, ООО «Предприятие Луч», котельные. На территории административного центра сельского поселения с. Малая Пурга источником загрязнения окружающей среды являются также нефтеналивные станции, расположенные на северо-востоке с. Малая Пурга, вблизи жилой застройки. Территории нефтеналивных баз, принадлежащие разным собственникам, продолжают увеличиваться. Необходимо совместное с администрацией и владельцев данных станции рассмотрение вопроса о разработке единого проекта санитарно-защитной зоны и зоны влияния данных объектов на близлежащие жилые зоны. Асфальтобетонный завод расположен в восточном направлении от с. Малая Пурга вне зоны влияния на жилую застройку, однако оказывает дополнительное влияние на состояние атмосферного воздуха, пылегазоулавливающие установки используются неэффективно. Котельные населенных пунктов в большинстве переведены на газ и оказывают локальное негативное воздействие на окружающую среду. Зона напряжения и загрязнения окружающей среды формируется также вдоль основным транспортных магистралей и узлов за счет автомобильного и железнодорожного транспорта. Потенциальным источником опасности и негативного влияния на окружающую среду становятся также трубопроводы, протянутые по территории сельского поселения.

При этом по данным Информационного бюллетеня «О состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки и в сфере защиты прав потребителей на территориях Завьяловского, Мало-Пургинского, Якшур-Бодьинского районов в 2008 году» на территории Малопургинского муниципального района (в т.ч. в МО «Малопургинское») превышений ПДК загрязняющих веществ не зарегистрировано.

Санитарное состояние водных ресурсов и системы водоснабжения

Основными источниками водоснабжения сельского поселения являются подземные воды. Подземные воды по естественной защищенности от поверхностного загрязнения защищены от микробного загрязнения. По отношению к загрязнению устойчивыми химическими соединениями, подземные воды недостаточно защищены. Водозабор из поверхностных водных объектов используется главным образом для орошения.

По материалам Информационного бюллетеня «О состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки и в сфере защиты прав потребителей на территориях Завьяловского, Мало-Пургинского, Якшур-Бодьинского районов в 2008 году» наблюдаются несоответствия источников централизованного водоснабжения требованиям санитарных норм и правил. Это объясняется главным образом отсутствием организованной зоны санитарной охраны. В целом качество воды подаваемой населению, отвечает санитарным нормам, однако за 2008 г. наблюдалось превышение нормативных показателей по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. По данным инспектора по охране природы Управления Минприроды Удмуртской Республики питьевая вода характеризуется как жесткая, фиксируются превышения по бору, что связано с природными свойствами воды. Необходимо наладить и организовать более тщательный контроль качества воды подаваемой населению. В 2008 г. регистрировались превышения нормативных значений воды из водопроводной сети по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Это может свидетельствовать о недостаточной подготовке и очистке подаваемой населению воды, а также о вторичном загрязнении воды, при прохождении по водопроводам.

По данным указанного выше бюллетеня, на территории сельского поселения не достаточно организованных мест отдыха населения на водных объектах. В 2008 г. санитарно-эпидемиологические заключения на использование водных объектов в целях рекреации не оформлялись. Качество воды в местах купания исследуется только выборочно по плану Управления Роспотребнадзора. В водоемах 2-ой категории водопользования результаты анализа пробы воды выявили в 2008 г. несоответствия по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

По данным государственной статистической отчетности основными загрязнителями поверхностных вод на территории сельского поселения являются сельхозпредприятия, очистные сооружения. Населенные пункты муниципального образования не канализованы, за исключением части с. Малая Пурга, где с 2008 г. введены в обслуживание канализационные очистные сооружения (только механическая очистка, строительство цикла биологической очистки стоков не закончено). После КОС стоки сбрасываются на рельеф, в 2 км от р.Иж. Сточные воды жилой зоны (индивидуальные дома) сбрасываются в выгребные ямы, а затем вывозятся на свалку спецавтотранспортом. Несанкционированные свалки и отходы аграрного комплекса являются локальными загрязнителями подземных вод. Экологическое состояние водных объектов остается неблагоприятным. Комплексный анализ состояния водных объектов на территории сельского поселения не проводится, исследуются только крупные реки республики. Гидрографическая сеть принадлежит системе р.Иж, протекающей в восточной части сельского поселения. Река Иж загрязняется сточными водами Ижевского промузла, среди которых преобладают сбросы машиностроительной, оборонной, электротехнической промышленности и коммунального хозяйства. По данным Госдоклада «О состоянии окружающей природной среды Удмуртской Республики в 2007 г.» качество воды в реке Иж ниже г. Ижевск характеризовалось 4-ым классом разряда «А» грязных вод (УКИЗВ 5,28). Наблюдается рост среднегодового содержания нитритного (3 ПДК) и аммонийного азота (3 ПДК), цинка (1,5 ПДК) и фосфатов (1,2 ПДК), меди (8 ПДК). Регистрируются также увеличение повторяемости превышений допустимых норм разовыми концентрациями нефтепродуктов, лекговоспламеняемых органических веществ по величине БПК5, аммонийного и нитритного азота, фенолов, фосфатов. Кислородный режим удовлетворительный. Концентрации хлорорганических пестицидов ниже пределов обнаружения.

Санитарное состояние почвы и санитарная очистка территории

На территории сельского поселения нет организованного места хранения и переработки твердых бытовых и промышленных отходов. На сегодняшний день мусор вывозится на несанкционированную свалку за пределами сельского поселения. По республиканской программе «Отходы» на территории МО «Малопургинское» планируется строительство мусоросортировочной станции. До ввода в эксплуатацию мусоросортировочной станции предусматривается организация площадки временного складирования твердых бытовых отходов по дороге Малая Пурга – Абдульменево.

Загрязнение почв вызывают минеральные удобрения и пестициды, используемые в сельском хозяйстве. Специальные наблюдения и контроль качества почвенного покрова на территории сельского поселения не проводится, поэтому оценка уровня загрязнения почв не может быть произведена. Следует отметить, что в настоящее время массовое применение пестицидов и ядохимикатов ограничено.

Деградация почв связана также с разрушением верхнего слоя, неправильным ведением сельского хозяйства, уплотнением почв, разработкой карьеров и пр., что может вызывать эрозию, заболачивание, вторичное засоление, обвалы и др.

Немаловажной проблемой остается проблема содержания и эксплуатации скотомогильников. На территории МО «Малопургинское» имеется 2 скотомогильника (д. Абдульменево, с. Малая Пурга). Данные места захоронения не действуют, их точное размещение не установлено. На сегодняшний день в с. Малая Пурга действует трупосжигательная печь (расположена на территории «Малопургинская райСББЖ»). По данным ГУВ Удмуртской Республики «Малопургинская райСББЖ» санитарно-защитной зоны от данного объекта нет.

Факторы физического воздействия

На территории сельского поселения не проводились наблюдения за физическими факторами воздействия на окружающую среду и здоровье человека (шум, электромагнитное излучение, вибрация). Однако источники данного влияния расположены на территории сельского поселения: электрические сети, электроподстанции, телевышки, вышки связи, железнодорожные пути и автомагистрали. Необходимо контролировать состояние данных объектов, проводить своевременный ремонт и замену устаревших элементов и оборудования, а также проведение замеров уровня воздействия данных объектов.

Радиационная обстановка

Наблюдение за радиационной обстановкой на территории Удмуртской Республики ведется по 2 параметрам: гамма-фон и радиоактивные выпадения из атмосферы. Среднее значение мощности экспозиционной дозы составляло 9-13 мкР/час (в пределах естественного фона). Средняя по республике плотность радиоактивных выпадений в 2007 г. была ниже средней по России. Это говорит о стабильной радиационной обстановке на рассматриваемой территории.

Выводы

- Экологическую ситуацию сельского поселения можно охарактеризовать как удовлетворительную.

- Экологические проблемы типичны для сельскохозяйственного региона, где основными загрязнителями являются сельскохозяйственные предприятия и объекты, обслуживающие данную отрасль. Немаловажную роль играют промышленные объекты и транспорт.

- Санитарное состояние поверхностных вод характеризуется как неудовлетворительное. Основная причина их загрязнения - сброс неочищенных сточных вод.

- Оценка воздействие физических факторов на здоровье населения не проводилась.

- Радиационная обстановка характеризуется стабильностью и находится на уровне естественного фона.

## 3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- зоны месторождений полезных ископаемых;

- зоны охраны объектов культурного наследия.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в пределах зоны выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга (приложение 3, 6).

На территории сельского поселения расположены следующие объекты, требующие разработки и организации санитарно-защитных зон: сельскохозяйственные предприятия, промышленные предприятия, объекты утилизации отходов, в т.ч. биологических отходов, кладбища, объекты транспортной и инженерной инфраструктур (АЗС, гаражи, котельные, электроподстанции и др.), нефтеналивные станции.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». По территории сельского поселения проходят транспортные магистрали 3, а чаще 4-5 категорий (приложение 8, 9).

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (приложение 4, 7).

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12.04.2006 г. 201-ФЗ статья 65.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение 5).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, водонапорных башен, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и осуществления других мероприятий.

На территории сельского поселения нет проектов зон санитарной охраны.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии законом Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 в редакции на 29.06.2004 г.: « …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). На территории сельского поселения ведется добыча глины.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ.

В соответствии с законом № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемой территориального планирования муниципального района, генеральными планами, правилами землепользования и застройки.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использованию памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

## 3.6. Выводы

Положительные факторы:

- муниципальное образование обладает выгодным экономико-географическим положением и высоким транспортным потенциалом: расположено поблизости от столицы Удмуртской Республики г. Ижевск, на важных транзитных автомобильных связях;

- с. Малая Пурга выполняет важные управленческие и общественные функции: здесь концентрируются основные обслуживающие объекты Малопургинского муниципального района – административные, общественные, культурные и др.;

- на территории сельского поселения имеются достаточные территориальные ресурсы для градостроительного освоения;

- климатические условия благоприятны для гражданского и промышленного строительства, а также для возделывания основных сельскохозяйственных культур – зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей;

- большая часть территории сельского поселения является благоприятной и ограниченно благоприятной для градостроительного освоения;

- удовлетворительная экологическая ситуация;

- для населения сельского поселения характерна стабильно положительная динамика численности населения, демографическая ситуация характеризуется естественным и миграционным приростом;

- проектируемая территория характеризуется достаточно высокой степенью обеспеченности транспортной инфраструктурой, ориентированной на автобусный транспорт.

Отрицательные факторы:

- территории с. Малая Пурга практически со всех сторон ограничена коридорами и охранными зонами инженерных и транспортных коммуникаций;

- общий достаточно низкий уровень благоустройства территории населенных пунктов, плохое состояние улично-дорожной сети, большинство автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным параметрам не обеспечивает необходимую скорость и безопасность движения;

- утрата к настоящему времени многих объектов производственной инфраструктуры и агропромышленного комплекса, являвшихся местами приложения труда для местного населения;

- отсутствие централизованной системы канализации в населенных пунктах муниципального образования, кроме с. Малая Пурга;

- железнодорожный транспорт используется только для грузовых перевозок. Существующая автостанция нуждается в капитальном ремонте;

- отсутствие комплексной системы мониторинга окружающей среды;

- сильная подверженность водной эрозии и образованию овражно-балочной сети;

- неудовлетворительное санитарное состояние поверхностных вод;

- нерешенный вопрос о возможности использования территорий санитарно-защитных зон старых скотомогильников;

- ограниченные площади естественных кормовых угодий.

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории

Генеральный план МО «Малопургинское» учитывает планировочные особенности территории, направлен на поддержание и дальнейшее развитие сложившейся структуры поселения и оптимальную организацию всех функциональных зон.

В Генеральном плане определены приоритетные мероприятия по развитию территории:

- комплексное благоустройство всех существующих населенных пунктов;

- комплексная застройка и благоустройство территории нового жилищного строительства;

- развитие системы обслуживания населения;

- благоустройство и более эффективное использование коммунально-складских территорий;

- развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктур;

- проведение природоохранных мероприятий;

- сохранение объектов культурного наследия.

В пределах с. Малая Пурга отсутствуют свободные территории, которые могли бы быть использованы для дальнейшего градостроительного развития. Населенный пункт в целом имеет ограничения для развития, с запада ограничивающим фактором служит федеральная автомобильная дорога Елабуга – Ижевск, с юга – граница с Республикой Татарстан, с востока – зона от газо- и нефтепровода и  магистральная железнодорожная линия Агрыз – Ижевск, с севера – граница с МО «Постольское». Таким образом, в будущем неизбежна проблема с нехваткой территории для развития села.

Основной объем нового жилищного строительства, предусмотренный на весь расчетный срок Генерального плана, будет востребован прежде всего жителями с. Малая Пурга. Для развития нового жилищного строительства настоящим проектом предусматривается расширение территории соседних населенных пунктов - дд. Абдульменево, Столярово, Курчум-Норья, имеющих хорошее транспортное сообщение с с. Малая Пурга и территориальные возможности для развития.

Генеральным планом резервируются находящиеся на свободных территориях потенциальные площадки для нового жилищного и коммунально-складского строительства:

- в юго-западном направлении с. Малая Пурга развивается зоной малоэтажного индивидуального жилого строительства на территории, ограниченной автомобильной трассой Ижевск – Елабуга и границей Республики Татарстан;

- в восточном направлении от с. Малая Пурга резервируется  коммунально-складская зона для развития за пределами расчетного срока, которая также включается в границу земель населенного пункта;

- южнее с. Малая Пурга отводится под общественно-деловую и производственные зоны территория, расположенная на дороге Ижевск – Агрыз и примыкающая к границе Республики Татарстан;

- восточнее д. Абдульменево формируется зона индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения;

- на юго-восток от д. Столярово - зона индивидуального жилого строительства;

- южнее и восточнее д. Курчум-Норья – зона индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения.

На застроенной территории в центральной части с. Малая Пурга предлагается выборочная реконструкция при условии соблюдения нормативных показателей по жилой застройке, обеспечению зелеными насаждениями и т.д. Ул. Советская в своей центральной части насыщается общественно-деловыми зонами. На выезде из с. Малая Пурга в направлении на Нижнее Кечево также предусматривается зона общественно-делового назначения. На территории формируемой зоны спортивных комплексов и сооружений предлагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). В районе ул. Заречная у р. Пургинка организуется спортивная зона, в пределах которой будет располагаться лыжная база детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ).

В сельском поселении есть необходимость организации нового межмуниципального кладбища, которое будет ориентировано не только на нужды непосредственно муниципального образования, но и на потребности соседних поселений. Для размещения нового кладбища выделена территория к западу от федеральной трассы Можга – Ижевск. Также предусматривается расширение существующих кладбищ в д. Абдульменево и Агрызского кладбища.

## 4.2. Социально-экономическое развитие

Демографический потенциал. Прогноз перспективной численности населения

По данным администрации муниципального района в 2010 г. в сельском поселении проживают 8576 чел. (около 25 % населения муниципального района). Численность населения за межпереписной период (1989-2002 гг.) увеличилась на 15 %, в последние годы растет в среднем на 2 % в год (табл. № 2).

Основным фактором, определяющим численность населения, является естественный прирост-убыль населения, складывающийся из показателей рождаемости и смертности. После 2002 г. в сельском поселении отмечается некоторое увеличение рождаемости, снижение смертности и, как следствие, увеличение показателя естественного прироста (табл. № 3), который в 2009 г. в расчете на 1000 населения составил 7,6 человек (в среднем по муниципальному району - 0,7 чел./тыс. жителей). Миграционный приток имеет положительную динамику.

Таблица № 2.

Численность населения на конец года

| Годы | 1989 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, человек | 6346 | 7289 | 7321 | 7360 | 7454 | 7549 | 7643 | 7737 | 7742 | 8065 | 8576 |

Таблица № 3.

Динамика основных демографических показателей

| Годы | 1989 | 1996 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественное движение (чел.) |
| Рождаемость | 137 | 85 | 98 | 100 | 108 | 129 | 128 | 158 |
| Смертность | 40 | 83 | 71 | 87 | 85 | 82 | 74 | 93 |
| Естественный прирост | 97 | 2 | 27 | 13 | 23 | 47 | 54 | 65 |
| Естественное движение, (чел. на 1000 жителей) |
| Рождаемость | 21,6 | 12,0 | 13,4 | 13,6 | 14,3 | 16,7 | 16,5 | 18,4 |
| Смертность | 6,3 | 11,7 | 9,7 | 11,8 | 11,3 | 10,6 | 9,6 | 10,8 |
| Естественный прирост | 15,3 | 0,3 | 3,7 | 1,8 | 3,0 | 6,1 | 6,9 | 7,6 |
| Механическое движение (чел.) |
| Прибыло | 64 | 190 | 221 | 232 | 244 | 329 | 240 | 398 |
| Выбыло | 56 | 171 | 196 | 206 | 186 | 140 | 111 | 360 |
| Миграционный прирост | 8 | 19 | 25 | 26 | 58 | 189 | 129 | 38 |
| Механическое движение (чел. на 1000 жителей) |
| Прибыло | 10,1 | 26,8 | 30,3 | 31,5 | 32,3 | 42,5 | 31,0 | 46,4 |
| Выбыло | 8,8 | 24,1 | 26,9 | 28,0 | 24,6 | 18,1 | 14,3 | 42,0 |
| Миграционный прирост | 1,3 | 2,7 | 3,4 | 3,5 | 7,7 | 24,4 | 16,7 | 4,4 |

Возрастная структура населения сельского поселения относительно средних по муниципальному району показателей характеризуется высокой долей населения трудоспособного возраста (65,2 %) и низкой долей лиц старше трудоспособного возраста (13,1%). Демографическая нагрузка соответственно составляет 534 человека в нетрудоспособных возрастах на 1000 трудоспособных, что ниже среднероссийского показателя, и ниже аналогичного показателя по муниципальному району (655 человек на 1000 трудоспособных). Численность населения в трудоспособном возрасте (женщины-16-55 лет/ мужчины 16-60 лет) составляет 5434 чел.

Рисунок № 1.

Рисунок № 2.

Вывод

- Для населения МО «Малопургинское» характерна стабильно положительная динамика численности населения. Демографическая ситуация характеризуется положительными естественным и миграционным приростом. Возрастная структура населения носит прогрессивный характер с преобладанием лиц моложе трудоспособного возраста над лицами пенсионного возраста и высокой долей населения в трудоспособном возрасте.

Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры и для определения перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Традиционно прямой демографический прогноз численности населения осуществляется на основе учета таких факторов как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров.

Демографические тенденции последнего времени позволяют предположить, что до 2030 гг. в сельском поселении будет продолжаться планомерный рост численности населения, обусловленный естественным и миграционным приростом населения.

Проводимая в настоящее время на федеральном уровне демографическая политика и соответствующие меры, предпринимаемые по преодолению демографической проблемы на региональном уровне, должны оказать существенное положительное воздействие на демографическую ситуацию в Малопургинском муниципальном районе в целом и на конкретное положение дел в МО «Малопургинское». Повышению рождаемости будут способствовать принятый  закон о денежных выплатах матерям за рождение второго ребенка, реализация комплекса мер, предусмотренных в «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.» и пр.

Схемой территориального планирования Удмуртской Республики демографическая ситуация в Малопургинском муниципальном районе на перспективу до 2025 г. оценена как потенциально имеющая тенденцию к улучшению. Возрастная структура населения на 2030 гг. определена с учетом трендов прогноза, содержащегося в Схеме территориального планирования Удмуртской Республики, в которой соответствующие показатели даны по муниципальным районам республики на 2025 г., и прогноза Росстата по регионам страны, представленном в статистическом бюллетене «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года».

Прогноз численности населения на 2030 г. сформирован с учетом дальнейшего улучшения социально-экономической ситуации в сельском поселении, повышения инвестиционной привлекательности территории, увеличения уровня рождаемости, снижения уровня смертности, роста миграционного сальдо и т.п. По согласованию с администрациями Малопургинского муниципального района и МО «Малопургинское» на расчетный срок предусматривается существенное увеличение численности населения - на 40 % от современного уровня до 12 тыс. человек. Такой оптимистичный вариант развития территории сельского поселения представляется наиболее целесообразным для формулирования мероприятий по развитию жилищного фонда и объектов обслуживания. Численность населения на первую очередь определена в размере 10,3 тыс. чел. В проекте принята следующая возрастная структура постоянного населения.

Таблица № 4.

Перспективная возрастная структура населения

| Возраст | % |
| --- | --- |
|  | 2010 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| Моложе трудоспособного возраста | 22 | 23 | 23 |
| В трудоспособном возрасте | 65 | 60 | 57 |
| Старше трудоспособного возраста | 13 | 17 | 20 |

Развитие объектов социальной инфраструктуры

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения сельского поселения. Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

- «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

К учреждениям социального обслуживания населения местного значения сельского поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям социального обслуживания районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

Село Малая Пурга, являясь центром не только сельского поселения, но и муниципального района, выполняет функции общерайонного центра социального и культурно-бытового обслуживания населения, оказывающего периодические и эпизодические услуги межпоселенного уровня, поэтому здесь представлен более полный перечень учреждений обслуживания, по сравнению с другими сельскими поселениями муниципального района. Кроме с. Малая Пурга учреждения обслуживания размещаются во втором по величине населенном пункте сельского поселения - д. Курчум-Норья.

Перечень и емкость учреждений обслуживания, размещаемых на территории сельского поселения, определяется в зависимости от объема реального спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования. Кроме мероприятий по размещению учреждений социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения Генеральным планом предусматривается резервирование территории для размещения объектов обслуживания населения районного и вышестоящего уровней, предусмотренных в Схеме территориального планирования Малопургинского муниципального района и действующими целевыми программами.

Существующее положение

Перечень учреждений и объектов обслуживания населения, расположенных на территории сельского поселения, представлен в табл. № 5. В с. Малая Пурга (ул. Пионерская, 52) расположен Комплексный центр социального обслуживания населения, которым обслуживаются 51 человек.

Таблица № 5.

Перечень учреждений и объектов обслуживания населения

| Наименование учреждения | Адрес | Ед. изм. | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |
| Учреждения образования |
| МОУ СОШ №1 | с. Малая Пурга, ул. Советская, 62 | мест | 322 | 394 |
| МОУ гимназия | с. Малая Пурга, ул. Школьная, 1 | мест | 525 | 703 |
| МОУ ООШ | д. Курчум-Норья, ул. Нарядная, д.19 | мест | 54 | 19 |
| МДОУ д/с №1 «Колокольчик» | с. Малая Пурга, ул. Пушкина, 11а | мест | 160 | 202 |
| МДОУ д/с «Италмас» | с. Малая Пурга, ул. Пионерская, 46 | мест | 230 | 317 |
| МДОУ д/с №3 «Росинка» | с. Малая Пурга, ул. Пионерская, 44 | мест | 80 | 90 |
| МДОУ ЦРР д/с «Чебурашка» | д. Курчум-Норья ул. Нарядная, 19 | мест | 20 | 20 |
| МОУ «Малопургинский центр образования» | с.Малая Пурга, ул. Советская, 55 | мест | 32 | 130 |
| МОУ ДОД Малопургинский ЦДТ | с. Малая Пурга, ул. Кирова, 1 | мест | 40 | 81 |
| МОУ ДОД Малопургинский ЦЭВ «Пурга кизилиос» | с. Малая Пурга, ул. Советская, 62 | мест | - | 57 |
| МОУ ДОД Малопургинская ДЮСШ | с. Малая Пурга пл. Победы, 3 | учащихся | 85 | 82 (ежедневно) |
| Учреждения здравоохранения |
| Малопургинская ЦРБ | с. Малая Пурга, ул. Пионерская, д.51 | коек | 244 | 196 |
| Поликлиника |  | пос. в смену | 300 | - |
| Курчум-Норьинский ФАП | д. Курчум-Норья, ул. Нарядная, д.19 | пос. в смену | 30 | - |
| Учреждения культуры |
| Районный Дом культуры | с. Малая Пурга пл. Победы, 4 | мест | 400 | 372 |
| Курчум-Норьинский сельский клуб | д. Курчум-Норья ул. Центральная, 53 | мест | 70 |
| Курчум-Норьинская сельская библиотека | д. Курчум-Норья ул. Центральная, 53 | тыс. томов | 5,7 |
| Центральная районная и детская библиотеки | с. Малая Пурга пл. Победы, 3 | тыс. томов | 100 | 45,2 |
| МОУ ДОД МДШИ | с. Малая Пурга ул. Кирова, 2 | мест | 80 |

Таблица № 6.

Обеспеченность населения мощностью учреждений и объектов обслуживания в сравнении с нормативными показателями

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изме-рения | Емкость всего/на 1000 чел. | Рекомендуемые нормативы | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования Нормативы - по СНиП 2.07.01-89* |
| Дошкольные учреждения | мест | 490 | 85% от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно (691) | 71 |
| Школы | мест | 901 | 100% охват детей школьного возраста неполным средним образованием и 75% охват детей в старших классах (1120) | 83 |
| Дополнительное образование | учащихся, мест | 2549 (с учетом ДЮСШ) | 10% от числа школьников (112) | Доста-точный |
| Учреждения здравоохранения Нормативы – по «Социальным нормативам и нормам», в скобках – по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 г.» |
| Больницы | коек | 244/28,5 | 13,47 на тыс. жителей (2,78 койко-дня на чел. в год или 8,4 коек на тыс. жителей) | 211 (339) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 330/38,5 | 18,15 на тыс. жителей (9,5 пос. на чел. в год или 19,8 пос. в смену на тыс. жителей) | 212 (194) |
| Спортивные сооружения Нормативы – по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», в скобках – по СНиП 2.07.01-89*. |
| Спортивные залы | кв. м площ. пола | 484/56,4 | 350 (200) на тыс. жителей | 16 (28) |
| Плоскостные сооружения | тыс.кв.м. | 11,8/1,37 | 1,95 (0,9) на тыс. жителей | 70 (152) |
| Учреждения культуры Нормативы: культурно-досуговые учреждения – по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», библиотеки – по СНиП 2.07.01-89*. |
| Дома культуры, клубы | место | 442/52 | 100 мест на тыс. жителей | 52 |
| Библиотеки | тыс. экз. | 50,9/5,9 | 4,6 тыс. ед. хранения на тыс. чел. | 129 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Магазины | кв. м торг. площ. | 2934/342 | 300 на тыс. чел. | 114 |
| Предприятия общественного питания | место | 352/41 | 40 на тыс. чел. | 103 |
| Прочие объекты |
| Кладбища традиционного захоронения | резерв, га | - | 0,24 на тыс. чел. | - |

На территории сельского поселения располагаются 2 рыночных комплекса – в с. Малая Пурга (ул. Пушкина,1) и Агрызский рынок, торговые площади которые являются достаточными в сравнении с нормативной величиной.

На территории сельского поселения находятся 3 кладбища – в с. Малая Пурга, в д. Абдульменево и кладбище г. Агрыз.

В сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности жителей сельского поселения учреждениями здравоохранения, библиотеками, рынками, магазинами может быть охарактеризован как высокий. В то же время сельское поселение недостаточно обеспечено школами и детскими садами, спортивными залами, вместимостью культурно-досуговых учреждений. Обеспеченность предприятиями общественного питания можно оценить как достаточную, без учета школьных столовых, но с учетом столовой СПК «Первый Май», которую можно считать относительно общедоступной. Гостиницы и учреждения бытового обслуживания- на территории сельского поселения отсутствуют.

Ряд зданий находится в плохом техническом состоянии и требует проведения капитального ремонта: здания всех детских садов, расположенных в с. Малая Пурга, районного дома культуры, школы № 1, районной библиотеки и инфекционного отделения ЦРБ. Ряд зданий нуждается в замене, в т.ч. по причине морального и физического износа: детская школа искусств в с. Малая Пурга, детский сад «Чебурашка» в д. Курчум-Норья, новое здание необходимо для Курчум-Норьинского ФАПа.

Выводы

- Недостаток ряда учреждений эпизодического обслуживания (крупных спортивных объектов, учреждений культуры и т.д.) отчасти может компенсироваться за счет близости республиканского центра. Однако сельское поселение должно быть обеспечено объектами обслуживания повседневного пользования на нормативном уровне.

- Уровень обеспеченности населения местами в школах и детских садах, площадью спортивных залов и вместимостью культурно-досуговых учреждений относительно нормативно необходимых значений оценивается как низкий. При таком уровне обеспеченности вся мощность районного дома культуры фактически востребуется населением МО «Малопургинское». Для выполнения общерайонных функций мощность недостаточна. Дополнительные фонды могут требоваться и в районной библиотеке.

- С учетом общерайонного значения учреждений здравоохранения коечный фонд ЦРБ и мощность поликлиники нельзя считать избыточными. Гостиницы и учреждения бытового обслуживания на территории сельского поселения отсутствуют. Ряд зданий находится в плохом техническом состоянии и требует проведения капитального ремонта.

Обоснование проектных предложений

Генеральным планом предлагаются следующие принципы организации обслуживания и мероприятия по развитию отдельных видов обслуживания населения.

Развитие учреждений обслуживания районного и вышестоящего уровней

Образование. Уже сегодня в сельском поселении отмечается нехватка мест в учреждениях образования, как детских садах, так и школах. В связи в этим Программой социально-экономического развития МО «Малопургинское» в 2011 г. планируется строительство детского сада на 130 мест, в соответствии со Схемой территориального планирования Малопургинского муниципального района до 2027 г. предполагается строительство здания детского сада, школы в с. Малая Пурга, и детских садов-школ в дд. Абдульменево и Курчум-Норья. В дополнение к уже запланированным объектам в качестве первоочередного мероприятия для ликвидации существующей очереди в детские сады необходимо предусмотреть строительство пристройки к детскому саду «Росинка» на 120 мест. Также проектом предусматривается  строительство пристройки к СОШ №1 на 140 мест.

Для обеспечения потребностей населения новых жилых кварталов в с. Малая Пурга в услугах учреждений образования предлагается строительство школы на 530 мест и детского сада на 125 мест.

Программой социально-экономического развития МО «Малопургинское» предусмотрено строительство Центра образования учащихся в с. Малая Пурга на 150 мест.

В качестве первоочередных мероприятий требуется проведение капитального ремонта МДОУ детский сад №3 «Росинка», здание МДОУ детский сад №1 «Колокольчик».

Здравоохранение. В настоящее время для российского здравоохранения характерна реорганизация дорогостоящего стационарного звена (дифференциация больничной сети по уровням интенсивности лечения и развитие сети стационарозамещающих видов помощи - стационары на дому, дневные стационары и т.д.) и возрастание значения поликлинических учреждений.

Для МО «Малопургинское» необходимо укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Взамен старого, нуждающегося в замене, необходимо предусмотреть строительство нового здания ФАПа в д. Курчум-Норья (в составе нового здания школы-детского сада), на расчетный срок - здание ФАПа в д.Абдульменево (в составе здания школы-детского сада).

Развитие учреждений обслуживания местного значения поселения

Культура и искусство. Для повышения качества жизни населения необходимо развитие системы досуговых учреждений, размещение новых культурно-досуговых центров. В соответствии с существующими нормативами и прогнозными оценками в сельском поселении существует потребность в создании учреждений данного типа.

В соответствии с районной Схемой территориального планирования в сельском поселении предусмотрено строительство многофункционального культурно-досугового центра, здания Детской школы искусств (взамен существующего здания) и художественной школы. Размещение музея предполагается в одном здании с Детской школой искусств и художественной школой. На расчетный срок проектом предусматривается строительство здания культурно-досугового центра (в составе клуба, библиотеки, спортивного зала) в д. Курчум-Норья взамен существующего здания сельского клуба и библиотеки, требующего замены в результате физического износа.

Физкультура и спорт. Предусматривается обеспечение населения доступной и многообразной системой спортивных объектов за счет реконструкции существующих объектов и строительства новых видов спортивных сооружений для разновозрастных групп населения.

Общедоступные спортивные объекты, обеспечивающие создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта, могут располагаться в границах зеленых зон, предназначенных для рекреационного использования. Также отдельные спортивные объекты (спортивные залы, тиры и т.п.) могут включаться в состав общественно-деловых зон, в том числе могут быть размещены в комплексе с муниципальными учреждениями иного назначения.

В настоящий момент в соответствии с действующими нормативами в сельском поселении наблюдается нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом. Программой социально-экономического развития МО «Малопургинское» предусмотрена реконструкция стадиона в с. Малая Пурга. В соответствии с районной Схемой территориального планирования предусматривается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и спортивным залом, а также строительство лыжной базой ДЮСШ. Необходимо также сформировать систему общедоступных плоскостных сооружений в наиболее крупных населенных пунктах сельского поселения, для этого предлагается размещение футбольного поля на территории проектируемой школы, универсальной спортивной площадки в с. Малая Пурга (на территории новой застройки), а также плоскостных сооружений (универсальные спортивные площадки, хоккейные коробки, футбольные поля и т.п.), в дд. Абдульменево, Курчум-Норья.

Торговля и общественное питание. Проектом предусматривается размещение объектов малого предпринимательства, не связанных с экологически опасными видами деятельности, в зонах жилой застройки. В их числе могут быть объекты розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания (парикмахерские, ремонтные мастерские, химчистки и т.п.). Объекты общественного питания и бытового обслуживания могут размещаться также в составе существующих и проектируемых торговых комплексов и в составе многофункциональных общественных центров, общественно-деловых зон.

В настоящее время обеспеченность населения сельского поселения объектами торговли можно считать достаточной, однако в связи с проектируемым ростом численности населения возникнет потребность в новых объектах. Обеспеченность объектами общественного питания без учета школьных столовых и столовой, относящейся к СПК «Первый Май», чуть ниже нормативно предусмотренной величины, соответственно на расчетный срок необходимо развитие таких учреждений, прежде всего в с. Малая Пурга.

В данном проекте предусматривается строительство многофункционального культурно-досугового центра, торгового центра и торгово-развлекательного центра и размещение предприятий общественного питания в составе этих центров.

Проектом предлагается строительство здания офисного центра, совмещенного со зданием гостиницы.

Из категории предприятий коммунально-бытового обслуживания, на территории сельского поселения могут разместиться небольшая химчистка и/или фабрика прачечная, комплекс бытового обслуживания.

Таблица № 7.

Расчет потребности в учреждениях и объектах обслуживания населения

| Объекты | Ед. изме-рения | Норматив на 1000 чел. | Требуемая емкость на 12 тыс. чел. населения | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименова-ние основного нормативно- го документа | Содержание норматива | принято в проекте |  | Сохраняемые | Новое стро-итель-ство |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | мест | СНиП 2.07.01-89( | 85% от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно | В соответ-ствии с норма-тивом | 860 | 450 | 410 |
| Общеобразо-вательные учреждения | мест | СНиП 2.07.01-89( | 100% охват детей неполным средним образованием и 75% охват детей в старших классах - | В соответ-ствии с норма-тивом | 1700 | 819 | 881 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы, учреждения клубного типа | мест | Социальные нормативы и нормы, Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструк туры | Для групп населенных пунктов от 10 до 20 тыс. – по 70 мест на тысячу жителей | В соответ-ствии с норма-тивом | 840 | 442 | 400 |

| Общедоступ-ные библиотеки | тыс. экз. | СНиП 2.07.01-89* | Для групп населенных пунктов людностью 5-10 тыс. – по 4,5-5 тыс. единиц. | В соответ-ствии с норма-тивом | 66 | 50,9 | 15,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | м2 площади пола | СНиП 2.07.01-89* | 200 | 200 | 2400 | 934 | 1466 |
| Территории плоскостных сооружений | га | Социальные нормативы и нормы, Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры | 0,2 | 0,2 | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
| Плаватель-ные бассейны | м2 зеркала воды |  | На 2050 г. должен быть достигнут показатель 75 м2 (в СНиП 2.07.01-89* предписывалось 20-25 м2) | 35 в 2020 г. и 50 в 2030 г | 600 | - | 600 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Предприя-тия торговли (магазины) | м2 торгов. площади | СНиП 2.07.01-89* | 300 | В соответ-ствии с норма-тивом | 3600 | 2934 | 667 |
| Предприя-тия общест-венного питания | мест | СНиП 2.07.01-89* | 40 | В соответ-ствии с норма-тивом | 480 | 352 | 128 |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания |
| Бани | мест | СНиП 2.07.01-89* | 7 | В соответ-ствии с норма-тивом | 84 | - | 84 |
| Гостиницы | мест | СНиП 2.07.01-89* | 6 мест | В соответ-ствии с норма-тивом | 72 | - | 72 |
| Кладбище традицион-ного захоронения | га | СНиП 2.07.01-89* | 0,24 | В соответ-ствии с норма-тивом | 2,9 | - | 2,9 |

Перечень наиболее крупных объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых Генеральным планом к размещению в сельском поселении в течение расчетного срока приводится в табл. № 8.

Таблица № 8.

Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Пристройка к МОУ СОШ №1 | 140 мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Общеобразовательная школа | 530 мест | с. Малая Пурга |
| 3 | Пристройка к МДОУ д/с №3 «Росинка» | 120 мест | с. Малая Пурга |
| 4 | Детский сад | 130 мест | с. Малая Пурга |
| 5 | Детский сад | 125 мест | с. Малая Пурга |
| 6 | Школа-детский сад | 70 мест | д. Курчум-Норья |
| 7 | Школа-детский сад | 30 мест | д. Абдульменево |
| 8 | Центр образования учащихся | 150 мест | с. Малая Пурга |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Новое здание ФАП | 30 пос./см | д. Курчум-Норья (на территории существующего ФАПа) |
| 2 | ФАП | 30 пос./см | д. Абдульменево |
| Спортивные сооружения |
| 1 | ФОК (Спортивный зал и бассейн) | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 2 | Лыжная база ДЮСШ | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 3 | Спортивные залы | 1466 кв. м | в составе ФОК в с. Малая Пурга и Досугового центра в д. Курчум-Норья |
| 4 | Крытый бассейн | 300 кв. м зерк. воды | в составе ФОК, с. Малая Пурга |
| 5 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 1,2 га | с. Малая Пурга, д. Абдульменево, д. Курчум-Норья |
| Учреждения культуры |
| 1 | Многофункциональный культурно-досуговый центр | 300-350 посетитель-ских мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Культурно-досуговый центр (клуб, библиотека, спортивный зал) | 1 объект | д. Курчум-Норья |
| 3 | Детская школа искусств, художественная школа, музей | 1 объект | с. Малая Пурга |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговый центр | 1 объект | территория расширяемого Агрызского рынка |
| 2 | Торгово-развлекательный центр | 1 объект | в новом квартале застройки в с. Малая Пурга |
| 3 | Предприятия общественного питания | 128 мест | в составе торгового, торгово-развлекательного и культурно-досугового центров в с. Малая Пурга |
| Прочие |
| 1 | Кладбища | 3 объекта | межмуниципальное кладбище, расширение Агрызского кладбища, кладбища в д. Абдульменево |
| 2 | Баня | 84 места | с. Малая Пурга |
| 3 | Базы отдыха | 2 объекта | Рядом с д. Столярово и на оз. Усвпинское |
| 4 | Гостиница (в здании офисного центра) | 72 места | с. Малая Пурга |
| 5 | Офисный центр | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 6 | Агрызский рынок | 3,6 га | граница с г. Агрыз |

Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на первую очередь

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Пристройка к МОУ СОШ №1 | 140 мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Пристройка к МДОУ д/с №3 «Росинка» | 120 мест | с. Малая Пурга |
| 3 | Детский сад | 130 мест | с. Малая Пурга |
| 4 | Центр образования учащихся | 150 мест | с. Малая Пурга |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Новое здание ФАП | 30 пос./см | д. Курчум-Норья (на территории существующего ФАПа) |
| 2 | ФАП | 30 пос./см | д. Абдульменево |
| Спортивные сооружения |
| 1 | ФОК (Спортивный зал и бассейн) | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 2 | Лыжная база ДЮСШ | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 3 | Спортивные залы | 648 кв. м | в составе ФОК, с. Малая Пурга |
| 4 | Крытый бассейн | 300 кв. м зерк. воды | в составе ФОК, с. Малая Пурга |
| 5 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 0,3 га | д. Абдульменево, д. Курчум-Норья |
| Учреждения культуры |
| 1 | Многофункциональный культурно-досуговый центр | 300-350 посетитель-ских мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Детская школа искусств, художественная школа, музей | 1 объект | с. Малая Пурга |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговый центр | 1 объект | территория расширяемого Агрызского рынка |
| 2 | Предприятия общественного питания | 80 мест | в составе торгового и культурно-досугового центров в с. Малая Пурга |
| Прочие |
| 1 | Кладбища | 3 объекта | организация межмуниципального кладбища, расширение Агрызского кладбища, кладбища в д. Абдульменево |
| 2 | Баня | 84 места | с. Малая Пурга |
| 3 | Базы отдыха | 2 объекта | рядом с д. Столярово и на оз. Усвпинское |
| 4 | Гостиница (в здании офисного центра) | 72 места | с. Малая Пурга |
| 5 | Офисный центр | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 6 | Агрызский рынок | 3,6 га | граница с г. Агрыз |

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы выполнено в проекте с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий сельского поселения. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Помимо нового строительства большое значение на первоочередном этапе реализации Генерального плана придается реконструкции и модернизации существующих объектов. Это справедливо по отношению ко всем видам объектов обслуживания, в частности капитальный ремонт требуется СОШ №1, детским садам в с. Малая Пурга, районной библиотеке и инфекционному отделению ЦРБ.

Кладбища. Существующие кладбища исчерпали свои территориальные возможности, поэтому проблема новых кладбищ для сельского поселения актуальна. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* норматив для кладбищ традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1000 чел. Отсюда расчетная потребность в кладбищах составит не менее 3 га. Проектом предусматривается строительство межмуниципального кладбища традиционного захоронения на территории сельского поселения, поскольку это кладбище будет обслуживать и соседние сельские поселения его проектная площадь составит 11,7 га. Также предполагается расширение Агрызского кладбища на 4 га и кладбища в д. Абдульменево на 0,5 га.

Развитие экономической базы

К числу факторов, способствующих развитию муниципального образования, относятся следующие:

- по территории сельского поселения проходят крупные транспортные магистрали - федеральная автодорога «Елабуга–Пермь», которая обеспечивает транспортную связь муниципального образования с Ижевском, железнодорожная линия Москва-Свердловск;

- близость к крупнейшему промышленному и культурному центру, столице Удмуртской Республики – г. Ижевску;

- муниципальное образование расположено на границе Удмуртской Республики и Республики Татарстан.

Кроме того, центр муниципального района и сельского поселения с. Малая Пурга выполняет важные управленческие и обслуживающие функции: здесь находятся административные, общественные и финансовые учреждения.

В отличие от большинства сельских поселений муниципального района, имеющих аграрную специализацию, экономика МО «Малопургинское» ориентирована на развитие промышленных видов деятельности, о чем свидетельствуют структура ВВП (табл.№ 9) и структура занятости. Основной объем валового продукта в сельском поселении обеспечивают промышленность, торговля и общественное питание.

Таблица № 9.

Структура валового внутреннего продукта МО «Малопургинское»

| Годы | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ВВП, % | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| промышленность | 32,7 | 28,5 | 25,5 |
| сельское хозяйство (ЛПХ) | 15,0 | 11,2 | 11,6 |
| строительство | 6,8 | 10,1 | 8,5 |
| связь | 1,3 | 1,0 | 1,1 |
| торговля и общественное питание | 24,0 | 25,9 | 29,1 |
| прочие | 17,5 | 18,2 | 18,8 |
| ЖКХ | 2,8 | 5,5 | 5,6 |

В 2009 г. численность работников, занятых на территории сельского поселения составила 47 % от всего трудоспособного населения. Часть населения работает за пределами сельского поселения, в г. Агрыз и г. Ижевск. Ежедневная маятниковая трудовая миграция составляет порядка 300 человек. Этот факт свидетельствует о недостаточном количестве мест приложения труда на территории сельского поселения. Число безработных за последние несколько лет менялось незначительно, на начало 2010 г. оно составило 157 человек - это 3 % трудоспособного населения сельского поселения (для муниципального района в целом эта величина составляет порядка 2 %).

Часть населения занята на сельскохозяйственных предприятиях, которые частично расположены на территории сельского поселения, но официально зарегистрированы в соседних поселениях, поэтому занятость в сельском хозяйстве непосредственно на территории сельского поселения не учитывается.

Численность и структура занятых в экономике сельского поселения приведены в  табл. № 10 и на рис. № 3.

Таблица № 10.

Занятость населения на конец 2009 г.

| Отрасли экономики | Численность занятых, чел. |
| --- | --- |
| Численность занятых в экономике, всего | 2387 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |
| Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 5 |
| Производство пищевых продуктов | 287 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | 27 |
| Издательская и полиграфическая деятельность | 22 |
| Химическое производство | 84 |
| Производство машин и оборудования | 41 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа, воды | 69 |
| Строительство | 90 |
| Оптовая и розничная торговля | 400 |
| Ремонт автотранспортных средств | 36 |
| Транспорт и связь | 35 |
| Финансовая деятельность | 36 |
| Госуправление | 19 |
| Образование | 539 |
| Здравоохранение | 540 |
| Культура | 92 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных, платных и персональных услуг | 65 |

В структуре занятости лидируют здравоохранение и образование (45 % всех занятых), на долю обрабатывающих производств приходится 19 % всех занятых. Одной из основных сфер приложения труда также является сфера торговли.

Среди промышленных видов деятельности основное место занимает пищевая промышленность, базирующаяся на переработке местного сырья. Основные предприятия – ЗАО «Ижмолоко» и РАЙПО, в структуру которого входят хлебозавод, коптильный цех, цех по производству макаронных изделий, цех по производству безалкогольных напитков. Химическое производство представлено ООО «Предприятие Луч», машиностроение и металлообработка - ООО «РОС», занимающимся ремонтом узлов, деталей, тракторов. Незначительный удельный вес имеет «обработка древесины и производство изделий из дерева», представленная ООО «Ижлес».

ООО «Малопургинское МСО» занимается гражданским строительством, а также производит для собственных нужд пиломатериалы и красный полнотелый кирпич (имеет собственный кирпичный завод).

Производством и распределением электроэнергии, газа и воды занимается ОАО «Удмуртэнерго» Юж.эл.сети, МУП «Управляющая компания в ЖКХ», газовый участок РОАО «Удмуртгаз».

На территории сельского поселения зарегистрированы 3 нефтедобывающие компании ООО «РНК» и ОАО «УНК», входящие в группу компаний «Белкамнефть» и ООО ПКФ «Селена», однако добыча нефти непосредственно на территории сельского поселения не ведется.

Земли бывшего сельскохозяйственного предприятия «ЮЖ-Пурга» (3053,38 га, из них 2450,46 га сельскохозяйственные угодья, из них под пашней 1924,87 га), в настоящее время переданы в землепользование в СПК «Первый май» (МО «Баграш-Бигринское»). Другие крупные сельхозпроизводители отсутствуют, у населения имеются личные подсобные хозяйства.

Имеющиеся сегодня в сельском поселении инвестиционные проекты, реализуются в основном в пищевой и строительной отраслях и связаны с модернизацией существующих мощностей и реконструкцией имеющихся площадей под новые производства.

Туристическая и рекреационная деятельность на территории сельского поселения развиты крайне слабо ввиду отсутствия благоприятных природных условий для данного вида деятельности и соответствующих объектов инфраструктуры.

На территории сельского поселения, к юго-западу от с. Малая Пурга, находится садоводство «Зангари», занимающее территорию в 108 га (924 участка).

Рисунок № 3.

Рисунок № 4.

Прогноз экономического развития

Одной из основных задач развития сельского поселения является привлечение новых инвестиционных ресурсов в экономику. Для решения этой задачи необходимо развитие инвестиционного потенциала с использованием всех конкурентных преимуществ территории, определение приоритетных видов экономической деятельности и резервирование земельных участков для перспективного освоения.

В качестве приоритетных видов деятельности приняты следующие:

- развитие жилищного строительства с формированием новых жилых комплексов;

- развитие производственных зон.

Для привлечения инвесторов необходима подготовка небольшого числа площадок для размещения новых предприятий, освоение и подготовка территорий под жилищное строительство (в т.ч. для малоэтажной застройки), создание в них современных инженерной, социальной и бытовой инфраструктуры.

В программе социально-экономического развития МО «Малопургинское» выделены приоритетные инвестиционные проекты реализуемые на территории сельского поселения: строительство кирпичного завода по производству красного полнотелого кирпича; реконструкция свиноводческих корпусов на территории СПК «Искра»; организация производства по переработке овощей и картофеля на территории СПК «Надежда».

На перспективу основной профиль специализации производственной сферы муниципального образования  обусловлен наличием минерально-сырьевой базы для развития промышленности строительных материалов и сельскохозяйственной освоенностью территории, что позволяет развивать переработку продукции растениеводства и животноводства. Важная роль в развитии экономического потенциала на перспективу расчетного срока принадлежит малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами. Проектом предусматривается также развитие туристско-рекреационной деятельности на территории сельского поселения, запланировано выделение площадок для строительства двух баз отдыха -  рядом с д. Столярово и на оз. Усвпинское. Также предлагается благоустройство и развитие зон отдыха местного населения - организация пляжей в с. Малая Пурга и д. Столярово и на оз. Успинское.

Развитие промышленного комплекса

Благоприятное транспортно-географическое положение территории сельского поселения (близость к Ижевску и Республике Татарстан, наличие региональных автомобильных дорог и магистральной железной дороги) позволит привлечь инвесторов для размещения новых производств.

Потребности развития производственной деятельности в пределах населенных пунктов учтены при выделении перспективной черты с. Малая Пурга. Для этих целей проектом предусмотрено выделение производственных зон на границе с г. Агрыз и в пределах границ с. Малая Пурга. Производственные объекты также могут располагаться в промышленной зоне, расположенной между  двумя железнодорожными ветками на востоке сельского поселения.

Приоритетные виды экономической деятельности для малого предпринимательства. Необходим рост доли предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг, в том числе услуг ЖКХ, общественного питания, бытового и социального обслуживания населения. В рамках национального проекта по развитию АПК, перспективным является развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и развитии смежных и обслуживающих производств. Актуальным остается внедрение малого бизнеса в сферу развития спортивных учреждений, а также сферу развития туристско-рекреационных услуг.

Для формирования устойчивой экономической базы сельского поселения необходимо резервирование территорий для развития малых и средних производств (с уточнением площади и границ участков при наличии конкретных проектов), расположение которых преимущественно планируется в пределах черты населенных пунктов, исключение могут составлять производственные объекты агропромышленной специализации и добывающей промышленности, а также объекты туристско-рекреационной инфраструктуры и придорожного сервиса.

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Республики Удмуртия и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района с учетом приоритетных для муниципального образования направлений хозяйственной деятельности.

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» с учетом утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований. Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного  назначения в другую категорию регулируется статьей 7 указанного закона. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в соответствии со статьями 30, 30.1, 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации.

Жилищный фонд. Новое жилищное строительство

Существующее положение

По состоянию на начало 2010 г. общий объем жилищного фонда поселения составляет 178,3 тыс.кв.м., в том числе ветхий и аварийный фонд – 1,2 % (2,13 тыс. кв.м). Удельный показатель обеспеченности площадью жилищного фонда составляет 21,0 кв. м/чел.

Большая часть жилищного фонда (84 %) представляет собой индивидуальную застройку, многоквартирные дома (преимущественно 2. 3-х этажные) есть только в с. Малая Пурга. Порядка 90 % жилищного фонда поселения оборудовано водопроводом и газифицировано, канализацией и центральным отоплением – около 10 %.

Новое жилищное строительство в последние годы обеспечивается преимущественно за счет индивидуального, коттеджного и усадебного строительства. В 2009 г. в поселении было построено 33 индивидуальных дома и 1 многоквартирный дом общей площадью суммарно 3602 кв. м (табл. № 11). В 2005-2009 гг. жилищное строительство велось во всех населенных пунктах, наибольший объем вводимого жилья характерен для центра поселения - с. Малая Пурга.

Таблица № 11.

Объемы индивидуального жилищного строительства

| Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дома, ед. | 17 | 28 | 48 | 41 | 34 |
| Площадь, кв.м | 1740 | 4656 | 6907 | 5029 | 3602 |

Вывод

- Большая часть жилищного фонда представляет собой индивидуальную застройку. Новое жилищное строительство в последние годы обеспечивается преимущественно также за счет индивидуального строительства.

Новое жилищное строительство

Варианты расчета объемов жилищного строительства в зависимости от уровня жилищной обеспеченности представлены в табл. № 12. Расчет осуществлен на проектное население 12 тыс. человек и два уровня перспективной обеспеченности: 25 и 27 кв. м общей площади жилищного фонда на 1 жителя. Соответственно, предполагаются различные объемы годового жилищного строительства и для размещения застройки необходимы различные площади территории жилых зон. Максимальный вариант (II) потребует увеличения ежегодных объемов жилищного строительства примерно в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем за последние годы, что возможно при масштабном освоении новых площадок под жилищное строительство.

Учитывая, что в последние годы ежегодные объемы строительства составляли порядка 4,0-4,5 тыс. кв. м, оптимальным можно считать вариант I со средней жилищной обеспеченностью 25 кв. м/чел. В соответствии с этим вариантом объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока составит порядка 125 тыс. кв. м, в среднем в год – 6 тыс. кв. м общей площади.

В проекте рассматривается три варианта соотношения объемов нового жилищного строительства по этажности (табл. № 13). По мнению авторов проекта, для оценки величины территории, необходимой под застройку, предпочтителен вариант «С», который за счет менее плотной структуры застройки требует больших территорий под строительство, чем варианты «А» и «В».

Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства, рассчитана в табл. № 14 по вариантам «А» и «С». С администрацией МО «Малопургинское» согласован вариант II «С». С учетом необходимости отвода  территории на улично-дорожную сеть и объекты обслуживания, территория необходимая для нового строительства увеличится на 25 %, поэтому снижается плотность застройки. Общая площадь территории необходимой для нового жилищного строительства с учетом улично-дорожной сети в нижеследующей таблице приводится в скобках. Таким образом, по выбранному варианту, территория необходимая для нового жилищного строительства на расчетный срок  составляет 234 га. В соответствии с этим вариантом объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока составит порядка 149 тыс. кв. м, в среднем в год – 7,5 тыс. кв. м общей площади.

Таблица № 12.

Расчет объемов нового жилищного строительства

| Показатели | Единица измерения | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| Средняя жилищная обеспеченность на 2030 г. | кв. м общей площади на 1 чел. | 25 | 27 |
| Требуемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 300 | 324 |
| Существующий жилищный фонд |  | 178,3 | 178,3 |
| Убыль жилищного фонда |  | 3,0 | 3,0 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | 175,3 | 175,3 |
| Объем нового жилищного строительства Всего В среднем в год На душу населения | тыс. кв. м общей площади кв. м/чел. | 125 6 0,5 | 149 7,5 0,6 |

Таблица № 13.

Структура нового жилищного строительства по этажности, %

| Структура нового жилищного строительства по этажности | В период с 1998 по 2006 гг. | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |
| Малоэтажные жилые дома 2-3 эт., плотность застройки 1500 кв. м/га | 9 | 15 | 20 | 12 |
| Индивидуальные жилые дома с участками, плотность застройки 800 кв. м/га | 91 | 85 | 80 | 88 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |

Четкое выделение строительных зон по плотности, тем не менее, предполагает, что в эти зоны помимо указанной преимущественной этажности могут единично включаться здания как большей, так и меньшей этажности.

Таблица № 14.

Расчет территорий, необходимых для размещения нового жилищного строительства до 2030 г.

| Показатели | Единица измерения | Вариант II -«А» | Вариант II -«С» |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем нового жилищного строительства – всего, в том числе: | тыс. кв. м общей площади/% | 149/100% | 149/100% |
| - малоэтажные жилые дома 2-3 этажа, плотность застройки 1500 (1125) кв. м/га; |  | 22/15% | 18/12% |
| - индивидуальные жилые дома с участками, плотность 800 кв. (600) м/га (ср. размер дома – 120 кв. м, ср. размер приусадебного участка – 15 соток). |  | 127/85% | 131/88% |
| Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства – всего, в том числе: | га | 174 (232) | 176 (234) |
| - малоэтажные дома 2-3 этажа; |  | 15 (20) | 12 (16) |
| - индивидуальные жилые дома с участками. |  | 159 (212) | 164 (218) |

Таблица № 15.

Новое жилищное строительство на расчетный срок

| Наименование участков | Площадь участка, га | Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |
| --- | --- | --- |
| с. Малая Пурга, малоэтажное строительство | 12 | 13,5 |
| с. Малая Пурга, малоэтажное строительство (реконструкция) | 4 | 4,5 |
| с. Малая Пурга, ИЖС | 121 | 72,6 |
| д. Курчум-Норья, ИЖС | 35 | 21,0 |
| д. Абдульменево, ИЖС | 54 | 32,4 |
| д. Столярово, ИЖС | 8 | 4,8 |
| Всего | 234 | 149 |

Первоочередное жилищное строительство

Первоочередной объем жилищного строительства принят с учетом необходимости и возможности увеличения объемов жилищного строительства в ближайшие годы благодаря внедрению ипотеки и др. способам приобретения жилья в кредит.

В целом по сельскому поселению Генеральным планом в период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 63,3 тыс. кв. м общей площади. К концу периода первой очереди жилищный фонд поселения с учетом убыли большей части существующего фонда (2,0 тыс. кв. м) вырастет до  240 тыс. кв. м. Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 24 кв. м/чел.

Из общего объема первоочередного жилищного строительства порядка 7% приходится на многоэтажные дома (реконструкция в центральной части села), и 93% - это индивидуальные дома с участками.

Таблица № 16.

Новое жилищное строительство на первую очередь

| Наименование участков | Площадь участка, га | Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |
| --- | --- | --- |
| с. Малая Пурга, малоэтажное строительство (реконструкция) | 4 | 4,5 |
| с. Малая Пурга, ИЖС | 65 | 39 |
| д. Курчум-Норья, ИЖС | 6 | 3,6 |
| д. Абдульменево, ИЖС | 19 | 11,4 |
| д. Столярово, ИЖС | 8 | 4,8 |
| Всего | 102 | 63,3 |

## 4.3. Развитие транспортной инфраструктуры

Существующее положение

На формирование и развитие транспортного каркаса проектируемой территории оказывает большое влияние близость столицы Удмуртской Республики г. Ижевск, расположенного в 37 км от северной границы МО «Малопургинское», а также мощного промышленного узла г. Агрыз, находящегося всего лишь в 4-х км.

В системе транспортного обслуживания участвуют автомобильный транспорт и частично железнодорожный. Потребность в воздушном транспорте удовлетворяется за счет аэропорта в г. Ижевск. Пассажирское железнодорожное сообщение не развито, в виду отсутствия пассажирских остановочных платформ. Существующие станции осуществляют исключительно грузовые операции, связанные с обслуживанием производств.

Основная часть транспортного каркаса территории сформирована автомобильными дорогами федерального и местного значения, а именно:

- федеральной автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь» от федеральной трассы М-7 «Волга», протяженность этой трассы в пределах сельского поселения составляет 3,95 км и характеризуется ΙΙ - ой технической категорией;

- автодорогами местного значения:

- Миндерево – Малая Пурга – Агрыз, которая проходит в пределах с. Малая Пурга по центральной ул. Советской и ул. Трактовой;

- Малая Пурга – Нижнее Кечево

- Малая Пурга – Норья, совпадающая с ул.Октябрьской.

Все пересечения автомобильными дорогами (Малая Пурга – ж/д платформа 3-ий км и Малая Пурга – Нижнее Кечево) с магистральной железнодорожной линией Агрыз – Ижевск оснащены неохраняемыми переездами.

Перечень дорог общего пользования приводится в таблице № 17.

Эксплуатационная длина транспортных коммуникаций составляет: железных дорог общего пользования – 3,62 км, автомобильных дорог общего пользования 24,6 км (в том числе: федерального значения – 3,95 км, муниципального значения – 20,65 км). Протяженность автодорог с твердым покрытием составляет 21,2 км, что составляет 98,4 % от общей протяженности.

Таблица № 17.

Характеристика автомобильных дорог общего пользования в пределах границ МО «Малопургинское» 01.01.2007 г.

| Автомобильные дороги | Общ. протя-жен-ность, км | из них с твердым покры- тием, км | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По видам покрытия, км |
|  |  |  | Асф.- бетон | гравий | IV | V |
| «Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от а/д М-7 «Волга» | 3,95 | 3,95 | 3,95 |  |  |  |
| Малая Пурга – ж/д платформа 3-ий км | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |
| Малая Пурга – Нижнее Кечево | 1,06 | 1,06 | 1,06 |  | 1,06 |  |
| Малая Пурга – Норья | 7,66 | 7,66 | 7,66 |  | 7,66 |  |
| (Малая Пурга – Норья) –Курчум-Норья | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |  | 1,4 |
| Миндерево – Малая Пурга –Агрыз | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 0,4 | 4,7 |  |
| (Малая Пурга – Норья) –Чурашур | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| Курчум-Норья – Курчумский лесоучасток | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |  | 1,8 |
| ИТОГО | 24,6 | 24,6 | 24,2 | 0,4 | 17,4 | 3,2 |

Общая протяженность улично-дорожной сети (включая внешние автомобильные дороги в пределах застройки) в населенных пунктах, входящих в состав сельского поселения составляет 41,8 км. Из них 23,5 км имеют асфальтобетонное покрытие, щебеночное покрытие – 2,75 км. Остальная дорожная сеть имеет грунтовое покрытие с шириной дорожного полотна 8 м. Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием составляет 26,27 км, что составляет 62,9 %.

МО «Малопургинское» имеет развитую сеть пригородного автобусного сообщения, связывающего его населенные пункты со всеми административными центрами сельских поселений, с центром муниципального района и со столицей республики, а также еще и Республикой Татарстан. Перевозки обслуживаются автотранспортным предприятием ОАО «ИПОПАТ». Маршрутная сеть пригородного автобусного сообщения проходит практически по всем основным автодорогам. Действует 9 пригородных маршрутов. Все маршруты выходят из Малой Пурги. Автостанция располагается в северной части села (ул. Трактовая) и характеризуется следующими показателями: единовременная вместимость 150 чел; максимальное количество отправлений автобусов в час - 3; годовой объем перевезенных пассажиров 73 713 чел.; техническое состояние – неудовлетворительное.

Хранение индивидуальных легковых автомобилей в Малой Пурге осуществляется преимущественно на участках индивидуальной застройки. Но также имеется 6 гаражно-строительных кооперативов. На территории сельского поселения располагаются 3 автозаправочных станций и 4 пункта технического обслуживания.

Выводы:

- Проектируемая территория характеризуется достаточно высокой степенью обеспеченности транспортной инфраструктурой, ориентированной на автобусный транспорт. Железнодорожный транспорт используется только для грузовых перевозок. Существующая автостанция нуждается в капитальном ремонте.

- Большинство автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным параметрам нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции, так как не обеспечивают необходимую скорость и безопасность движения.

Обоснование проектных предложений

Принятые проектные решения учитывают решения Схемы территориального планирования Малопургинского муниципального района. Настоящим Генеральным планом предлагаются следующие проектные мероприятия.

Так как большинство автомобильных дорог по своим технико–эксплуатационным параметрам не обеспечивает необходимую скорость и безопасность движения необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт с целью повышения их технической категории.

Реконструкция автодорог местного значения с заменой переходных и гравийных покрытий на асфальтобетон следующих направлений:

- Малая Пурга – Нижнее Кечево - 1,06 км;

- Малая Пурга – Норья – 7,66 км;

- Малая Пурга – Норья – Курчум-Норья – 1,4 км;

- Миндерево – Малая Пурга – Агрыз – 4,7 км;

- Малая Пурга – Норья – Чурашур – 1,0 км;

- Курчум – Норья – Курчумский лесоучасток – 1,8 км;

- Малая Пурга – ж/д платформа 3-ий км – 3 км.

Реконструкция существующей сети автомобильных дорог до требуемого уровня технического состояния должна проводиться в соответствии с техническими нормами в рамках республиканской целевой программы «Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Удмуртской Республики (2009-2013 годы)».

Строительство дороги для создания транспортной связи с проектируемой зоной специального назначения (мусоросортировочная станция), расположенной вблизи автомобильной дороги Малая Пурга – Абдульменево.

В результате осуществления предложенных мероприятий протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на расчетный срок составит 26,0 км или 100 % от общей протяженности.

Устройство охраняемых переездов через магистральную железнодорожную линию Агрыз – Ижевск на пересечениях с автомобильными дорогами Малая Пурга – ж/д платформа 3-ий км и а/д Малая Пурга – Нижнее Кечево.

Обеспечение транспортным обслуживанием перспективных площадок, отведенных для реконструкции и нового жилищного и коммунально-складского строительства. На первую очередь протяженность проектной внутри поселковой улично-дорожной сети составит 16,8 км, на расчетный срок – 38,2 км.

Благоустройство и капитальный ремонт внутри поселковой улично-дорожной сети. Анализ существующего положения в части состояния улично-дорожной сети показывает, что многие из них находится в неудовлетворительном технико-эксплутационном состоянии, нуждаются либо в реконструкции, либо в капитальном ремонте. К концу расчетного срока протяженность улиц с асфальтобетонным покрытием вырастет до 33–35 км, а суммарно с учетом обслуживания новых площадок – 71,5-73,5 км.

Улучшение транспортного обслуживания населения путем модернизации существующей автостанции в Малой Пурге и сооружения павильонов на остановочных пунктах. Модернизация автостанции предполагает проведение ее капитального ремонта, а также расширение и благоустройство зоны отправления и прибытия автобуса.

Реконструкция существующих и строительство новых придорожных комплексов. Реконструкция касается двух комплексов, а строительство нового, совмещенного с АЗС, намечается на автомобильной дороге Миндерево – Малая Пурга – Агрыз практически на границе с Республикой Татарстан.

## 4.4. Развитие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение МО «Малопургинское» осуществляется от системы ОАО «Удмуртэнерго». На территории сельского поселения расположена ПС 110\10кВ «Пурга» (1х16х1х20МВА) и проходят ВЛ 110кВ: Пурга – Позимь, Пурга – Сьюга, Пурга – Агрыз. ПС «Пурга» введена в эксплуатацию в 1968-1970 гг., загрузка трансформаторов составляет 15-30%. Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10кВ по ВЛ 10кВ через сеть подстанций 10\0,4кВ.

В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются шумовая зона электрической подстанции 110\10кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110, 10кВ, проходящих по рассматриваемой территории. Электроподстанция «Пурга» открытого типа имеет 2 трансформатора, основных источников шума, мощностью 16 и 20МВА - расстояние от них до жилой застройки составляет 180 м.  Подстанция 110кВ «Пурга» требует реконструкции.

В соответствии с  «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110кВ – 20 м, 10кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении.

Обоснование проектных предложений

Генеральным планом предусматривается развитие в МО «Малопургинское»  территорий нового жилищного строительства.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах. Удельная электрическая нагрузка составит 0,3 кВт на человека.

Таблица № 18.

Прогнозируемые электрические нагрузки  коммунально-

бытовых потребителей на расчётный срок

| Наименование | Население,чел. | Нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | Новое строительство | Всего | Новое строительство |
| с. Малая Пурга | 9500 | 3500 | 2850 | 1050 |
| дд.Курчум-Норья, Абдульменево, Столярово, Пинок Курчумский. | 2500 | 2000 | 750 | 600 |
| Итого: | 12000 | 5500 | 3600 | 1650 |

Нагрузка коммунально-бытовых потребителей 1 очереди строительства поселения составит всего: 3000 кВт, в том числе нового строительства – 780кВт.

Электроснабжение потребителей будет осуществляться от Удмуртской энергосистемы.

Для обеспечения электроэнергией потребителей на территориях нового строительства потребуется строительство новых подстанций 10\0,4кВ и сетей 10-0.4кВ в с Малая Пурга, дд. Курчум-Норья, Абдульменево и Столярово.

Развитие электроснабжения необходимо осуществлять на основе расширения применения энергосберегающих технологий, машин и материалов у конечных потребителей электроэнергии, в том числе технического перевооружения энергосбережения жилищно-коммунального хозяйства.

Для обеспечения надёжного и стабильного электроснабжения потребителей поселения потребуется проведение следующих мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых сетей 0,4кВ.

- Реконструкция с модернизацией оборудования существующей ПС 110\10кВ «Пурга», трансформаторных подстанций 10\0,4кВ и линий 110, 10кВ.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство подстанций 10\0,4кВ и сетей 10-0,4кВ в с. Малая Пурга, дд. Курчум-Норья, Абдульменево и Столярово.

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ во всех населённых пунктах поселения.

Газоснабжение

Существующее положение

Газификация МО «Малопургинское» осуществляется на базе использования природного газа.

Направления расхода газа: энергоноситель для тепловых источников (котельных и индивидуальных теплогенераторов - аппаратов отопительных бытовых с водяным контуром АОГВ); пищеприготовление и бытовые нужды населения:

Система газоснабжения работает надежно и бесперебойно, обеспечивая потребности газоснабжаемых объектов.

Таблица № 19.

Уровень газификации населенных пунктов

| Населенный пункт | Количество домов, всего шт. | Количество газифици- рованных домов (кв.) шт. | % газификации |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Малая Пурга | 2677 | 2275 | 85 |
| д. Абдульменево | 51 | 30 | 59 |
| д. Столярово | 8 | 0 | 0 |
| д.Курчум-Норья | 113 | 95 | 84 |
| поч. Курчумский | 20 | 0 | 0 |
| Итого | 2869 | 2400 | 84 |

Обоснование проектных предложений

В соответствии с «Программой газификации Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» необходима дальнейшая газификация населенных пунктов МО «Малопургинское» на базе использования природного газа.

Таблица № 20.

Прогнозируемые суммарные расходы газа для нужд жилищно-коммунального строительства населённых пунктов

| Потребитель | Ед. измер. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | млн. м3 | 3 | 3,5 |
| Теплоисточники | млн. м3 | 20 | 27 |
| Всего | млн. м3 | 23 | 30,5 |

Надёжное функционирования системы газоснабжения МО «Малопургинское» обеспечивается поэтапным проведением следующих мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

- Кольцевание газопроводов.

- Использование для новых районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

Мероприятия на первую очередь

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов для нового строительства.

- Перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе, на использование природного газа.

Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение населенных пунктов МО Малопургинское осуществляется от муниципальных и ведомственных котельных и от индивидуальных автономных источников теплоты (АИТ) (табл. № 21).

Изношенность инфраструктуры теплоснабжения значительная, в ряде котельных оборудование выработало свой ресурс.

Таблица № 21.

Характеристика котельных

| Наименование | Принадлеж- ность | Год ввода | Установл. мощность Гкал/час | Подключ. нагрузка Гкал/час | Основн. вид топлива | Расход топлива тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Малая Пурга |
| Детский сад «Колокольчик» | управление образования | 2008 | 0,04 | 0,035 | газ | 29 |
| Художеств. мастерская | управление культуры | 2008 | 0,02 | 0,0024 | газ | 2 |
| Школа | МУП ЖКХ | 2001 | 2,064 | 0,582 | газ | 487 |
| Центральная | МУП ЖКХ | 2003 | 8,598 | 1,7 | газ | 1418 |
| Больница | МУП ЖКХ | 2001 | 4,256 | 0,69 | газ | 573 |
| ЦОМ | МУП ЖКХ | 1997 | 0,43 | 0,3063 | газ | 53 |
| д. Курчум-Норья |
| Школа | управление образования | 2005 | 0,024 | 0,024 | газ | 20 |
| Сельский клуб, библиотека | управление культуры | 1997 | 0,01 | 0,006 | газ | 5 |

Обоснование проектных предложений

Необходима замена существующего котлооборудования на источниках и реконструкция на тепловых сетях. Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Принцип теплообеспечения населённых пунктов сохраняется: предусматривается децентрализованное теплоснабжение от автономных источников теплоты (АИТ) для индивидуального строительства и локальные котельные для объектов социального назначения.

Таблица № 22.

Прогнозируемые потребности теплоты для жилищно-коммунального строительства

| Наименование | Жил. фонд тыс.м2 | Насел. тыс.чел. | Расход тепла МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отоп-ление | Венти-ляция | ГВСср | Итого |
|  | Расчётный срок |  |
| Всего по сельскому поселению в т.ч. | 324/279 | 12/9,3 | 47/42 | 0,5 | 4,5/3,5 | 52/45,5 |
| с.Малая Пурга | 258/190 | 9,5/7 | 38/30 | 0,4 | 3,6/2,6 | 42/32,6 |
|  | Первая очередь |  |
| Всего по сельскому поселению в т.ч. | 242/210 | 10/7,7 | 35/32 | 0,2 | 3,8/3 | 39/35 |
| с.Малая Пурга | 230/115 | 8,7/4,3 | 19/18 | 0,2 | 3,3/1,7 | 22,5/19,7 |

Таблица № 23.

Годовые расходы тепла и топлива

| Показатель | Единица измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла | тыс. МВт | 125 | 166 |
| То же | тыс Гкал | 107 | 143 |
| Расход топлива | тыс. т.у.т. | 23 | 30 |

Надёжность и стабильность работы систем теплоснабжения достигается проведением следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) стандартных 2-х функциональных газовых аппаратов заводского изготовления, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения.

Мероприятия на первую очередь

- Модернизация существующих котельных с техническим их перевооружением.

- Использование эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополуретана ППУ по технологии «труба в трубе»).

- Замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Водоснабжение

Существующее положение

На территории сельского поселения водоснабжение населения осуществляется из подземных источников.

Качество воды из артскважин, поступающей в водопроводную сеть населенных пунктов, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Очистные сооружения для подготовки питьевой воды отсутствуют (табл. № 24).

Таблица № 24.

Техническая характеристика объектов водопроводного хозяйства

| № № | Населенные пункты | коли- чество скважин | количество водо- напорных башен | протяженность водопроводных сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Малая Пурга | 9 | 8 | 23300 |
| 2 | д.Курчум-Норья | 1 | 1 | 3500 |
| 3 | д.Абдульменево | 1 | 1 | 700 |

В поч. Курчумский и д.Столярово водоснабжение осуществляется из колодцев.

Порядка 90 % жилищного фонда поселения оборудовано водопроводом.

Обоснование проектных предложений

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами. Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция.

Схема водоснабжения с. Малая Пурга, д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода. Необходимые потребности в воде могут быть обеспечены от существующих водозаборов, при увеличении их производительности. Необходимо бурение резервных скважин.

Для д. Столярово предусматривается строительство водозабора и водопроводных сетей. Население поч.Курчумский и далее пользуется водой из шахтных колодцев.

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения населения необходимы следующие мероприятия.

Мероприятия на расчетный срок

- Проектирование и строительство водопроводных сетей для территорий нового строительства.

- Расширение подземных водозаборов.

Мероприятия на первую очередь

- Развитие централизованных систем водоснабжения, включая строительство новых и реконструкцию существующих водозаборов, водонапорных башен, водопроводных сетей в населенных пунктах с. Малая Пурга, д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово.

- Бурение резервных артезианских скважин на существующих водозаборах в д. Курчум-Норья, д. Абдульменево.

- Обеспечение надежности электроснабжения водозаборов.

- Применение более совершенной арматуры, ликвидация утечек воды.

- Установление зон санитарной охраны в составе трех поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (подземных водозаборов).

- Размещение шахтных колодцев на площадках, не имеющих очагов возможного загрязнения водоисточника.

Таблица № 25.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.  Расчетный срок

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопот ребления л/сут. чел | Расходы воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1 мало и средне этажная застройка 2 индиви- дуальная застройка | В т.ч. существ. сохраняем жилой фонд 1 2 | В т.ч. новое строи-тельство 1 2 |  | Всего | В т.ч. существующий сохраняемый жилой фонд | В т.ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне суточн | макси- мально суточн К=1,2 |
|  | с. Малая Пурга |
| 1 | Население | 2,6 6,9 | 1,5 4,5 | 1,1 2,4 | 160 125 | 0,42 0,86 | 0,50 1,04 | 0,24 0,56 | 0,29 0,68 | 0,18 0,30 | 0,21 0,36 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0,04 0,09 | 0,05 0,10 | 0,02 0,06 | 0,03 0,07 | 0,02 0,03 | 0,02 0,04 |
| 3 | Поливочные нужды | 9,50 | 6,0 | 3,5 | 60 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | Итого: | 9,50 | 6,0 | 3,5 |  | 2,01 | 2,30 | 1,28 | 1,47 | 0,73 | 0,86 |
|  | д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово |
| 1 | Население | - 2,5 | - 0,5 | - 2,0 | - 125 | - 0,31 | - 0,38 | - 0,06 | - 0,08 | - 0,25 | - 0,30 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | - 0,03 | - 0,04 | - 0,01 | - 0,01 | - 0,03 | - 0,03 |
| 3 | Поливочные нужды | 2,50 | 0,5 | 2,0 | 60 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | Итого: | 2,50 | 0,5 | 2,0 |  | 0,49 | 0,57 | 0,10 | 0,12 | 0,40 | 0,45 |
|  | Всего по МО | 12,0 | 6,5 | 5,5 |  | 2,50 | 2,87 | 1,38 | 1,59 | 1,13 | 1,31 |

Таблица № 26.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения. Первая очередь

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопот ребления л/сут. чел | Расходы воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1 мало и средне этажная застройка 2 индиви- дуальная застройка | В т.ч. существ. сохраняем жилой фонд 1 2 | В т.ч. новое строи-тельство 1 2 |  | Всего | В т.ч. существующий сохраняемый жилой фонд | В т.ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне суточн | макси- мально суточн К=1,2 |
|  | с.Малая Пурга |
| 1 | Население | 1,9 6,8 | 1,5 5,4 | 0,4 1,4 | 160 125 | 0,30 0,85 | 0,36 1,02 | 0,24 0,68 | 0,29 0,81 | 0,06 0,18 | 0,08 0,21 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0,03 0,09 | 0,04 0,10 | 0,02 0,07 | 0,03 0,08 | 0,01 0,02 | 0,01 0,02 |
| 3 | Поливочные нужды | 8,70 | 6,9 | 1,8 | 60 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Итого: | 8,70 | 6,9 | 1,8 |  | 1,77 | 2,02 | 1,41 | 1,61 | 0,37 | 0,42 |
|  | д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово |
| 1 | Население | - 1,3 | - 0,5 | - 0,8 | - 125 | - 0,16 | - 0,20 | - 0,06 | - 0,08 | - 0,10 | - 0,12 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | - 0,02 | - 0,02 | - 0,01 | - 0,01 | - 0,01 | - 0,01 |
| 3 | Поливочные нужды | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 60 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Итого: | 1,3 | 0,5 | 0,8 |  | 0,26 | 0,30 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,18 |
|  | Всего по МО | 10,0 | 7,4 | 2,6 |  | 2,03 | 2,32 | 1,51 | 1,73 | 0,53 | 0,60 |

Водоотведение, дождевая канализация

Существующее положение

Канализационные очистные сооружения и сети канализации имеются только в с. Малая Пурга. Производительность КОС 700 м3/сут. Протяженность канализационных сетей 16,2 км, из них 5,4 км изношены.

Сточные воды остальных населенных пунктов сбрасываются в выгреба и вывозятся на свалку спецавтотранспортом.

Канализацией оборудовано около 10% жилищного фонда.

Обоснование проектных предложений

Развитие систем канализации в сельском поселении находится на достаточно низком уровне.

Для с. Малая Пурга предусматривается развитие системы канализации, включающее строительство новых и перекладку существующих сетей канализации, а также реконструкцию сооружений биологической очистки.

Проектом предлагается строительство децентрализованной системы хозяйственно-бытовой канализации в деревнях Курчум-Норья, Абдульменево, Столярово с небольшим количеством сточных вод, отводимых на  локальные очистные установки.

Поверхностные стоки с территорий населенных пунктов отводятся посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Часть территории испытывает подтопление и нуждается в понижении уровня грунтовых вод.

В целях улучшения санитарного состояния территории и условий эксплуатации сооружений и объектов необходимо проведение мероприятий по предотвращению подтопления. Необходимость проведения вертикальной планировки (подсыпки) подтапливаемых территорий должна быть увязана с мероприятиями по организации поверхностного стока и дренированию территории.

Тип дренажа назначается в зависимости от характера защищаемого объекта и гидрогеологических условий – прифундаментный кольцевой для локальной защиты отдельных зданий и сооружений; пластовый и/или траншейный для защиты территорий индивидуальной застройки; открытая осушительная сеть на территории парков. В соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 норма осушения территории под застройку капитального типа принимается равной 2 м, под спортивно-оздоровительные объекты, территории рекреационного и защитного назначения – 1м. Выпуск дренажных вод производится самотеком в ливневую канализацию. Подпор дренажной сети не допускается.

Для предупреждения подтопления участков на потенциально подтапливаемых территориях обязательным условием является проведение профилактических мероприятий – это вертикальная планировка с надлежащей организацией поверхностного стока, локальное повышение планировочных отметок на площадке строительства, усиление дренирующего действия водотоков (расчистка, углубление, спрямление русла) и другие мероприятия.

Мероприятия на расчетный срок

- Развитие децентрализованной системы водоотведения в населенных пунктах.

- Проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для территорий нового строительства.

- Развитие дренажных систем.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция системы канализации с. Малая Пурга (строительство новых и перекладка существующих сетей канализации, реконструкция очистных сооружений).

- Строительство канализационных сетей и локальных очистных установок в д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово.

- Примененение современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

- Развитие системы водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения.

- Развитие дренажных систем.

Таблица № 27.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения. Расчетный срок

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водоот- ведения л/сут. чел | Расходы стоков, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1 мало и средне этажная застройка 2 индиви- дуальная застройка | В т.ч. существ. сохраняем жилой фонд 1 2 | В т.ч. новое строи-тельство 1 2 |  | Всего | В т.ч. существующий сохраняемый жилой фонд | В т.ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне суточн | макси- мально суточн К=1,2 |
|  | с. Малая Пурга |
| 1 | Население | 2,6 6,9 | 1,5 4,5 | 1,1 2,4 | 160 125 | 0,42 0,86 | 0,50 1,04 | 0,24 0,56 | 0,29 0,68 | 0,18 0,30 | 0,21 0,36 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,02 0,04 | 0,03 0,05 | 0,01 0,03 | 0,02 0,03 | 0,01 0,02 | 0,01 0,02 |
| 3 | Итого: | 9,50 | 6,0 | 3,5 |  | 1,34 | 1,62 | 0,84 | 1,02 | 0,51 | 0,60 |
|  | д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово |
| 1 | Население | - 2,5 | - 0,5 | - 2,0 | - 125 | - 0,31 | - 0,38 | - 0,06 | - 0,08 | - 0,25 | - 0,30 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | - 0,02 | - 0,02 | - 0,003 | - 0,004 | - 0,01 | - 0,02 |
| 3 | Итого: | 2,50 | 0,5 | 2,0 |  | 0,33 | 0,40 | 0,06 | 0,08 | 0,26 | 0,32 |
| 4 | Всего по МО | 12,0 | 6,5 | 5,5 |  | 1,67 | 2,02 | 0,90 | 1,10 | 0,77 | 0,92 |

Таблица № 28.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения. Первая очередь

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водоот- ведения л/сут. чел | Расходы стоков, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1 мало и средне этажная застройка 2 индиви- дуальная застройка | В т.ч. существ. сохраняем жилой фонд 1 2 | В т.ч. новое строи-тельство 1 2 |  | Всего | В т.ч. существующий сохраняемый жилой фонд | В т.ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне суточн | макси- мально суточн К=1,2 |
|  | с. Малая Пурга |
| 1 | Население | 1,9 6,8 | 1,5 5,4 | 0,4 1,4 | 160 125 | 0,30 0,85 | 0,36 1,02 | 0,24 0,68 | 0,29 0,81 | 0,06 0,18 | 0,08 0,21 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,02 0,04 | 0,02 0,05 | 0,01 0,03 | 0,02 0,04 | 0,003 0,01 | 0,004 0,01 |
| 4 | Итого: | 8,70 | 6,9 | 1,8 |  | 1,21 | 1,45 | 0,96 | 1,16 | 0,25 | 0,30 |
|  | д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово |
| 1 | Население | - 1,3 | - 0,5 | - 0,8 | - 125 | - 0,16 | - 0,20 | - 0,06 | - 0,08 | - 0,10 | - 0,12 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | - 0,01 | - 0,01 | - 0,003 | - 0,004 | - 0,01 | - 0,01 |
| 4 | Итого: | 1,3 | 0,5 | 0,8 |  | 0,17 | 0,21 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
|  | Всего по МО | 10,0 | 7,4 | 2,6 |  | 1,38 | 1,66 | 1,02 | 1,24 | 0,36 | 0,43 |

Связь

Существующее положение

Обеспечение средствами связи МО «Малопургинское» осуществляется областным филиалом ОАО « Волга Телеком».

Население и организации в основном обеспечены  телефонной связью общего пользования. В населенных пунктах имеются АТС и универсальные таксофоны с выходом на междугородные линии связи. В с. Малая Пурга АТСЭ находится на ул. Победы,2, монтированная емкость -1952номеров, задействованная – 1929 номеров.

Междугородная связь организована через АМТС г. Ижевска. Все межстанционные соединительные линии от АТС МО до ЦАТС с.Малая Пурга организованы по цифровым системам передачи.

Практически вся территория сельского поселения покрыта средствами сотовой связи разных операторов. На его территории имеется возможность приема центральных и местных программ теле- и радиовещания. Проводное вещание отсутствует.

Обоснование проектных предложений

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается  развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций МО «Малопургинское».

Развитие телефонной сети намечается из условия 100% обеспечения  телефонной связью квартирного сектора и объектов соцкультбыта. При численности населения 12 тысяч жителей на конец расчётного срока телефонная сеть должна будет насчитывать примерно 4000 абонентов.

Телефонная сеть с.Малая Пурга к концу расчетного срока может достигнуть 3000 номеров, в т.ч. на первую очередь – 2500 номеров, на площадках нового строительства и реконструкции потребуется установить соответственно около 1800 и 800 телефонов.

Развитие телефонной сети предусматривается наращиванием  номерной ёмкости телефонной сети, заменой на существующих АТСЭ электронного оборудования на цифровое и открытием новых выносных абонентских модулей во вновь строящихся микрорайонах с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового  оборудования.

С целью обеспечения прав граждан на свободное получение и распространение информации необходимо открывать пункты коллективного доступа в Интернет на отделениях почтовой связи.

Дальнейшее развитие сотовой связи, которое составляет существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Телевидение

Необходимо проведение определенных мероприятий в связи с переходом в России на цифровое вещание. Для возможности приема большего числа программ целесообразно развитие кабельного телевидения с использованием спутниковых антенн.

Основные мероприятия по развитию комплекса связи следующие.

Мероприятия на расчетный срок

Во всех населенных пунктах Муниципального Образования необходимо:

- Внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций.

- Открытие новых выносных модулей в районах нового строительства.

- Развитие сети, работающей по ВОЛС.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению.

Мероприятия на первую очередь

- Расширение емкости АТСЭ с.Малая Пурга с заменой на цифровое оборудование.

- Открытие пунктов коллективного доступа в Интернет на почтовых отделениях, где они не оборудованы.

- Подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В Генеральном плане МО «Малопургинское» учитываются мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, Схемой территориального планирования Малопургинского муниципального района, Лесохозяйственном регламентом Яганского лесничества, иными республиканским и муниципальным программам развития.

Органы местного самоуправления МО «Малопургинское» содействуют формированию условий для осуществления указанных мероприятий по развитию объектов регионального и районного значения, а также осуществляют мероприятия в сферах, отнесенных законами Российской Федерации и Удмуртской Республики к вопросам местного значения поселения.

## 5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

## 5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

Мероприятия на расчетный срок

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Развитие с. Малая Пурга в юго-западном направлении с размещением новой малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальной жилой застройки на территории, ограниченной автомобильной трассой Ижевск – Елабуга и границей Республики Татарстан.

- Выборочная реконструкция центральной части с. Малая Пурга с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства и созданием спортивной зоны в районе ул. Заречная.

- Резервирование территории под коммунально-складскую зону для развития за пределами расчетного срока к востоку от с. Малая Пурга с включением ее в границы населенного пункта.

- Формирование общественно-деловой и производственной зон южнее с. Малая Пурга на дороге Ижевск – Агрыз с примыканием к границе с Республикой Татарстан.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения на территории к востоку от д. Абдульменево с включением ее в границы населенного пункта.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства на территории к юго-востоку от д. Столярово с включением ее в границы населенного пункта.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения южнее и восточнее д. Курчум-Норья с включением ее в границы населенного пункта.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Мероприятия на первую очередь

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Развитие с. Малая Пурга в юго-западном направлении с размещением новой малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальной жилой застройки на территории, ограниченной автомобильной трассой Ижевск – Елабуга и границей Республики Татарстан.

- Выборочная реконструкция центральной части с. Малая Пурга с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства и созданием спортивной зоны в районе ул.Заречная.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения на территории к востоку-юго-востоку от д. Абдульменево с включением ее в границы населенного пункта.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства на территории к юго-востоку от д. Столярово с включением ее в границы населенного пункта.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения восточнее д. Курчум-Норья с включением ее в границы населенного пункта.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Ликвидация аварийного и ветхого жилья, ремонт и реконструкция зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

- Выделение территории для организации нового межмуниципального кладбища к западу от федеральной трассы Можга-Ижевск, расширение существующего кладбища в д. Абдульменево и Агрызского кладбища.

## 5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 149 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 7,5 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 21 кв. м до 27 кв. м общей площади на человека.

- Принят следующий вариант соотношения объемов нового жилищного строительства по этажности:

- малоэтажные жилые дома (2-3 эт.) –                      	       	12 %;

- индивидуальные жилые дома с участками –                      	 88 %.

- Для размещения нового жилищного строительства потребуется 355 га территории, в том числе:

- малоэтажные жилые дома (2-3 эт.) – 				16 га;

- индивидуальные жилые дома с участками –			218 га.

- Новое строительство предусмотрено в с. Малая Пурга, дд. Курчум-Норья, Абдульменево, Столярово.

Мероприятия на первую очередь

- В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 63,3 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 6,0 тыс. кв. м). Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 24 кв. м общей площади на человека.

- Из общего объема первоочередного жилищного строительства 7% приходится на малоэтажные дома, и 93% - на индивидуальные дома с участками.

- Для размещения нового жилищного строительства на первую очередь потребуется порядка 102 га территории, в том числе:

- малоэтажные жилые дома (2-3 эт.), реконструкция – 	4 га;

- индивидуальные жилые дома с участками – 			98 га.

- Площадки первоочередного строительства предусмотрены в с. Малая Пурга, дд. Курчум-Норья, Абдульменево, Столярово.

## 5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Мероприятия по развитию экономического потенциала

Мероприятия на расчетный срок

Производственные объекты

- Расширение территорий для размещения объектов производства в с. Малая Пурга.

- Резервирование территорий в черте населенных пунктов для производственных объектов капитального строительства малого предпринимательства.

Агропромышленный комплекс

- Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. Усиление контроля за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

Рекреационный комплекс

- Благоустройство и развитие зон отдыха местного населения - пляжей  в с. Малая Пурга, д. Столярово и на оз. Усвпинское.

- Размещение объектов туристско-рекреационной инфраструктуры:

- строительство базы отдыха на оз. Усвпинское;

- строительство базы отдыха на притоке р. Курчумка, к юго-западу от д. Столярово.

Мероприятия на первую очередь

Производственные объекты

- Расширение территорий для размещения объектов производства в с. Малая Пурга.

- Резервирование территорий в черте населенных пунктов для производственных объектов капитального строительства малого предпринимательства.

- Реконструкция существующих скотных дворов.

- Строительство  картофеле-овощехранилища.

Рекреационный комплекс

- Благоустройство и развитие зон отдыха местного населения - пляжей  в с. Малая Пурга, д. Столярово.

- Размещение объектов туристско-рекреационной инфраструктуры - строительство базы отдыха на притоке р.Курчумка, к юго-западу от д. Столярово.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Мероприятия на расчетный срок

- Достижение принятых в проекте нормативных значений обеспеченности населения услугами социального и культурно-бытового обслуживания.

- Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на расчетный срок:

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Пристройка к МОУ СОШ №1 | 140 мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Общеобразовательная школа | 530 мест | с. Малая Пурга |
| 3 | Пристройка к МДОУ д/с №3 «Росинка» | 120 мест | с. Малая Пурга |
| 4 | Детский сад | 130 мест | с. Малая Пурга |
| 5 | Детский сад | 125 мест | с. Малая Пурга |
| 6 | Школа-детский сад | 70 мест | д. Курчум-Норья |
| 7 | Школа-детский сад | 30 мест | д. Абдульменево |
| 8 | Центр образования учащихся | 150 мест | с. Малая Пурга |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Новое здание ФАП | 30 пос./см | д. Курчум-Норья (на территории существующего ФАПа) |
| 2 | ФАП | 30 пос./см | д. Абдульменево |
| Спортивные сооружения |
| 1 | ФОК (Спортивный зал и бассейн) | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 2 | Лыжная база ДЮСШ | 1 объект | с. Малая Пурга |

| 3 | Спортивные залы | 1466 кв. м | в составе ФОК в с. Малая Пурга и Досугового центра в д. Курчум-Норья |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Крытый бассейн | 300 кв. м зерк. воды | в составе ФОК, с. Малая Пурга |
| 5 | Территории плоскостных сооружений (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 1,2 га | с. Малая Пурга, д. Абдульменево, д. Курчум-Норья |
| Учреждения культуры |
| 1 | Многофункциональный культурно-досуговый центр | 300-350 посетительских мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Культурно-досуговый центр (клуб, библиотека, спортивный зал) | 1 объект | д. Курчум-Норья |
| 3 | Детская школа искусств, художественная школа, музей | 1 объект | с. Малая Пурга |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговый центр | 1 объект | территория расширяемого Агрызского рынка |
| 2 | Торгово-развлекательный центр | 1 объект | в новом квартале застройки в с. Малая Пурга |
| 3 | Предприятия общественного питания | 128 мест | в составе торгового, культурно-досугового центров в с. Малая Пурга |
| Прочие |
| 1 | Кладбища | 3 объекта | межмуниципальное кладбище, расширение Агрызского кладбища, кладбища в д. Абдульменево |
| 2 | Баня | 84 места | с. Малая Пурга |
| 3 | Базы отдыха | 2 объекта | рядом с д. Столярово и на оз. Усвпинское |
| 4 | Гостиница (в здании офисного центра) | 72 места | с. Малая Пурга |
| 5 | Офисный центр | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 6 | Агрызский рынок | 3,6 га | граница с г. Агрыз |

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция и модернизация существующих объектов, в частности капитальный ремонт СОШ №1, детских садов в с. Малая Пурга, районной библиотеки и инфекционного отделения ЦРБ.

- Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на первую очередь:

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Пристройка к МОУ СОШ №1 | 140 мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Пристройка к МДОУ д/с №3 «Росинка» | 120 мест | с. Малая Пурга |
| 3 | Детский сад | 130 мест | с. Малая Пурга |
| 4 | Центр образования учащихся | 150 мест | с. Малая Пурга |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Новое здание ФАП | 30 пос./см | д. Курчум-Норья (на территории существующего ФАПа) |
| 2 | ФАП | 30 пос./см | д. Абдульменево |
| Спортивные сооружения |
| 1 | ФОК (Спортивный зал и бассейн) | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 2 | Лыжная база ДЮСШ | 1 объект | недалеко от д. Столярово |
| 3 | Спортивные залы | 648 кв. м | в составе ФОК, с. Малая Пурга |
| 4 | Крытый бассейн | 300 кв. м зерк. Воды | в составе ФОК, с. Малая Пурга |
| 5 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 0,3 га | д. Абдульменево, д. Курчум-Норья |
| Учреждения культуры |
| 1 | Многофункциональный культурно-досуговый центр | 300-350 посетительских мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Детская школа искусств, художественная школа, музей | 1 объект | с. Малая Пурга |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговый центр | 1 объект | территория расширяемого Агрызского рынка |
| 2 | Предприятия общественного питания | 80 мест | в составе торгово-развлекательного, культурно-досугового центров в с. Малая Пурга |
| Прочие |
| 1 | Кладбища | 3 объекта | организация межмуниципального кладбища, расширение Агрызского кладбища, кладбища в д. Абдульменево |
| 2 | Баня | 84 места | с. Малая Пурга |
| 3 | Базы отдыха | 2 объекта | рядом с д. Столярово и на оз. Усвпинское |
| 4 | Гостиница (в здании офисного центра) | 72 места | с. Малая Пурга |
| 5 | Офисный центр | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 6 | Агрызский рынок | 3,6 га | граница с г. Агрыз |

Объекты транспортной инфраструктуры

С учетом решений Схемы территориального планирования Малопургинского муниципального района на расчетный срок предлагаются следующие проектные мероприятия.

Реконструкция автодорог местного значения с заменой переходных и гравийных покрытий на асфальтобетон следующих направлений:

- Малая Пурга – Нижнее Кечево - 1,06 км;

- Малая Пурга – Норья – 7,66 км;

- Малая Пурга – Норья – Курчум-Норья – 1,4 км;

- Миндерево – Малая Пурга – Агрыз – 4,7 км;

- Малая Пурга – Норья – Чурашур – 1,0 км;

- Курчум – Норья – Курчумский лесоучасток – 1,8 км;

- Малая Пурга – ж/д платформа 3-ий км – 3 км.

Строительство дорог для создания транспортной связи с проектируемыми зонами специального назначения (кладбище и полигон ТБО), расположенными вблизи автомобильной дороги Малая Пурга – Абдульменево.

Устройство охраняемых переездов через магистральную железнодорожную линию Агрыз – Ижевск на пересечениях с автомобильными дорогами Малая Пурга - ж/д платформа 3-ий км и а/д Малая Пурга - Нижнее Кечево.

Обеспечение транспортным обслуживанием перспективных площадок, отведенных для реконструкции и нового жилищного и коммунально-складского строительства. На первую очередь протяженность проектной улично-дорожной сети составит 16,8 км, на расчетный срок – 38,2 км.

Благоустройство и капитальный ремонт внутрипоселковой улично-дорожной сети. К концу расчетного срока протяженность улиц с асфальтобетонным покрытием вырастет до 33–35 км, а суммарно с учетом обслуживания новых площадок – 71,5-73,5 км.

Улучшение транспортного обслуживания населения путем модернизации существующей автостанции в Малой Пурге и сооружения павильонов на остановочных пунктах.

Реконструкция существующих и строительство новых придорожных комплексов. Реконструкция касается двух комплексов, а строительство нового, совмещенного с АЗС, намечается на автомобильной дороге Миндерево – Малая Пурга – Агрыз практически на границе с  Республикой Татарстан

Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых сетей 0,4кВ.

- Реконструкция с модернизацией оборудования существующей ПС 110\10кВ «Пурга», трансформаторных подстанций 10\0,4кВ и линий 110, 10кВ.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство подстанций 10\0,4кВ и сетей 10-0,4кВ в с. Малая Пурга, дд. Курчум-Норья, Абдульменево и Столярово.

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ во всех населённых пунктах поселения.

- Вынос ВЛ 10 кВ и КТП 10\0,4 кВ из зоны жилой застройки

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

- Кольцевание газопроводов.

- Использование для новых районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов для нового строительства.

- Перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе, на использование природного газа.

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) стандартных 2-х функциональных газовых аппаратов заводского изготовления, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения.

Мероприятия на первую очередь

- Модернизация существующих котельных с техническим их перевооружением.

- Использование эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополуретана ППУ по технологии «труба в трубе»).

- Замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Проектирование и строительство водопроводных сетей для территорий нового строительства.

- Расширение подземных водозаборов.

Мероприятия на первую очередь

- Развитие централизованных систем водоснабжения, включая строительство новых и реконструкцию существующих водозаборов, водонапорных башен, водопроводных сетей в населенных пунктах с. Малая Пурга, д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово.

- Бурение резервных артезианских скважин на существующих водозаборах в д. Курчум-Норья, д. Абдульменево.

- Обеспечение надежности электроснабжения водозаборов.

- Применение более совершенной арматуры, ликвидация утечек воды.

- Установление зон санитарной охраны в составе трех поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (подземных водозаборов).

- Размещение шахтных колодцев на площадках, не имеющих очагов возможного загрязнения водоисточника.

Водоотведение, дождевая канализация

Мероприятия на расчетный срок

- Развитие децентрализованной системы водоотведения в населенных пунктах.

- Проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для территорий нового строительства.

- Развитие дренажных систем.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Реконструкция системы канализации с. Малая Пурга (строительство новых и перекладка существующих сетей канализации, реконструкция очистных сооружений).

- Строительство канализационных сетей и локальных очистных установок в д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово.

- Примененение современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

- Развитие системы водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения.

- Развитие дренажных систем.

Связь

Мероприятия на расчетный срок

Во всех населенных пунктах Муниципального Образования необходимо:

- Внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций.

- Открытие новых выносных модулей в районах нового строительства.

- Развитие сети, работающей по ВОЛС.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению.

Мероприятия на первую очередь

- Расширение емкости АТСЭ с.Малая Пурга с заменой на цифровое оборудование.

- Открытие пунктов коллективного доступа в Интернет на почтовых отделениях, где они не оборудованы.

- Подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения.

## 5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» могут быть установлены:

- территория памятника,

- охранные зоны объектов культурного наследия, в том числе объединенная охранная зона,

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (3-х типов),

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия по развитию исследований:

- содействие в исследованиях и уточнении современного состояния объектов, состоящих на учете и имеющих признаки объектов культурного наследия, проводимых силами специализированных организаций с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов;

- составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования:

- резервирование территорий объектов культурного наследия по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты;

- содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов;

- содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения);

- содействие в разработке (корректировке) проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории, по сохранению и развитию отдельных местностей с особым характером и условиями использования наследия, отвечающего требованиям действующего законодательства.

Мероприятия по использованию объектов историко-культурного наследия:

- разработка комплексной схемы сохранения историко-культурного наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с программой социально-экономического развития муниципального образования.

## 5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству и озеленению. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Мероприятия на расчетный срок

- Содействие развитию системы мониторинга охраны окружающей среды на территории сельского поселения и его населенных пунктов, качества питьевой воды, почвенного покрова.

- Разработка томов ПДВ для всех населенных пунктов территории сельского поселения.

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружении и иных объектов (действующие и проектируемые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, кладбища) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Включение в разрабатываемые проекты санитарно-защитных зон мероприятия по их сокращению, оптимальному расположению источников загрязнения внутри производственных площадок, озеленению.

- Контроль за соблюдением режима зон санитарно-защитных зон (СЗЗ), в том числе запрет на размещение в границах СЗЗ жилых помещений, детских садов, школ и др., в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция». При этом обязать провести мероприятии по уменьшению размеров СЗЗ либо выводу жилых помещений, детских садов, школ и др. за пределы СЗЗ за счет предприятия загрязнителя.

- Модернизация технологического процесса производств, установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок котельных и промышленных предприятиях.

- Благоустройство улично-дорожной сети.

- Организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- Разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Развитие систем канализации населенных пунктов.

- Установка локальных очистных сооружений сельхозпредприятий.

- Охрана и благоустройство лесных массивов, расположенных внутри населенных пунктов сельского поселения;

- Соблюдение Лесохозяйственного регламента.

- Экономически целесообразная минимизация количества объектов хранения отходов (рекультивация временных и несанкционированных свалок).

- Разработка схемы генеральной очистки сельского поселения и развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

- Благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов в соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», организация в местах скопления людей и центрах населенных пунктов мест отдыха населения, озелененные вдоль дорог, благоустройство территории при зданиях.

- Сохранение зеленых разрывов между дорожным полотном и жилыми зданиями.

- Охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов, как выполняющих важную буферную защитную функцию.

- Эколого-просветительское образование населения.

Мероприятия на первую очередь

По охране атмосферного воздуха:

- модернизация оборудования предприятий и внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов на предприятиях, уменьшающих и исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- разработка проектов СЗЗ, ПДВ на всех предприятиях, в том числе и разработка проектов санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий;

- запрет расширения предприятия и увеличения его мощности за счет территории санитарно-защитной зоны, если это повлечет за собой ухудшение санитарно-экологического состояния расположенных вблизи жилых зон;

- запрет на расширение мощностей нефтеперекачивающих станций, расположенных на севере с .Малая Пурга (ОАО «Белкамнефть», «УННК», ООО «Селена», ТНК «ВР»), обязать данные предприятия разработать единый проект санитарно-защитной зоны с проведением комплексных мероприятий по уменьшению воздействия предприятий на состояние окружающей среды, особенно в жилой зоне;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, озеленение санитарно-защитных зон;

- соответствие объектов транспортной инфраструктуры (АЗС, стоянок автомашин, гаражных кооперативов и др) природоохранным параметрам;

- ограничение на передвижение специального грузового автотранспорта в черте населенных пунктов.

По охране водных ресурсов:

По рациональному использованию водных ресурсов и обеспечению населения качественной питьевой водой:

- создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- реконструкция водопроводных сетей для исключения вторичного загрязнения питьевой воды.

По предотвращению загрязнения водных объектов:

- развитие систем канализации населенных пунктов, садоводств;

- проектирование и строительство сети канализации и постепенное внедрение локальных очистных сооружений сточных вод предприятий, в частности территорий сельскохозяйственных предприятий;

- организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков;

- организация отвода и очистки дождевых стоков, с т.ч. с территорий предприятий автосервиса (АЗС, стоянок автомашин, гаражных кооперативов и др);

- недопущение прорыва навозохранилищ и попадания их содержимого в водные объекты;

- организация дренажной сети вокруг кладбищ, полигонов и свалок ТБО.

По охране почв и санитарной очистке территории:

- разработка схемы генеральной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- проведение дополнительных лабораторных исследований территорий закрытых скотомогильников, получение заключения Главного государственного ветеринарного инспектора Республики о возможности использования территорий санитарно-защитных зон данных объектов;

- запрет на захоронение в границах кладбища, расположенного в центре с. Малая Пурга, подготовить документы о закрытии кладбища;

- приведение территорий скотомогильников и др. объектов утилизации биологических отходов в соответствие с ветеринарными правилами (создание канав, огораживание, установка шлагбаумов и др.);

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- приведение в соответствие с природоохранными нормативами места хранения навоза, сооружение и обустройство площадок для хранения компоста (использование плотного грунта, обваловывание и др.), разработка иных проектов хранения и переработки навоза животноводческих комплексов, контроль паразитологического и инфекционного состояния;

- утилизация отходов всех видов животноводства (производство удобрений и реализация населению);

- недопущение образования несанкционированных свалок;

- рекультивация нарушенных территорий, восстановление плодородного слоя почв;

- инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых, рекультивация карьеров;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв;

- строительство мусоросортировочной станции, расположенной вблизи автомобильной дороги Малая Пурга - Абдульменево;

- организация площадки временного складирования твердых бытовых отходов, расположенной вблизи автомобильной дороги Малая Пурга - Абдульменево.

По сохранению природных комплексов и системе озеленения:

- соблюдение Лесохозяйственного регламента;

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Целью проектных решений раздела является определение основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, защита населения и территорий, обеспечение жизнедеятельности муниципального образования, сокращение числа жертв и материального ущерба, в случае возникновения ЧС.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Исходные данные для разработки раздела предоставлены Главным управлением МЧС России по Удмуртской Республике, Отделом по делам ГО ЧС администрации МО «Малопургинский район».

Чрезвычайные ситуации природного характера

К опасным природным процессам (ОПП) и явлениям (ОПЯ), которые могут стать причиной чрезвычайной ситуации природного характера на территории МО «Малопургинское» (в соответствии с ГОСТ 22.0.03-97), могут быть отнесены опасные геологические и гидрологические процессы:

- эрозия, оврагообразование;

- наводнения, паводок (март - май), с превышением критических отметок затопления поймы рек Пургинка, Постолка, Курчумка обусловленное весенним снеготаянием; дождевые паводки (октябрь – ноябрь), в результате выпадения большого количества осадков.

Особенностью весенних паводков на малых и средних реках Удмуртской Республики является их многоводность. Во время прохождения половодья в течение 8-15 суток по реке проходит от 60 до 80 % всего годового стока реки. При резком повышении расходов русло реки не способно пропустить такой объем, и река выходит из берегов, затопляя пойму.

Так же, необходимо упомянуть о процессах, требующих наблюдения:

- о заболачивании на пониженных участках рельефа, связанном с затрудненным стоком, высоким залеганием грунтовых вод;

- подъеме грунтовых вод на территории с. Малая Пурга.

По данным ГУ МЧС России по Удмуртской Республике за последние 5 лет уменьшилась глубина промерзания грунта на территории Удмуртской Республики, в результате, объем воды, попадающей в грунтовые воды, постоянно увеличивался, что привело к подъему уровня грунтовых вод и значительному подтоплению территорий.

Следствием вышеназванных процессов может являться затопление и подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций, деформация и разрушение конструкций и другие последствия.

Опасные метеорологические явления

- бури, шквалистый ветер;

- ливень;

- град;

- сильные снегопады и метели;

- засуха, жара.

Наибольшую опасность для территории Удмуртской Республики представляют резкое изменение температуры воздуха (осеннее–зимний период), характеризующийся комплексом неблагоприятных метеорологических явлений - налипание мокрого снега, ветер, метели, сложные гололедно–изморозевые явления, шквалистый ветер (с июня по август), град (летний период).

Лесные пожары

Лесной пожар - это стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной площади.

Лесной массив располагается в северо-западной части территории сельского поселения, на расстоянии от застройки деревень Курчум-Норья, Абдульменево, на юго-западе д. Столярово, на значительном расстоянии от села Малая Пурга.

Для населения МО «Малопургинское» опасность лесных пожаров (быстрое распространение огня при сильном ветре и сильное задымление), может проявляется, вероятнее всего, в угрозе задымления, при этом возможно нарушение движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшение экологической обстановки и, как следствие, состояния здоровья людей. Непосредственное воздействие на людей, на их имущество, уничтожение предприятий представляется маловероятным.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются: неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц, при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, не затушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.), весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях), нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями, грозовые разряды. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС определяется по ГОСТ 22.0.06-95. Перечисленные выше природные явления не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но способны нанести значительный ущерб зданиям, хозяйственным строениям, линиям связи и энергетики, инженерным и транспортным коммуникациям, сельскому хозяйству.

Для предупреждения и смягчения последствий опасных природных явлений (ОПЯ) необходимы следующие предупредительные меры.

Для инженерной защиты территории населенных пунктов сельского поселения от наводнений (половодий) необходимо выполнить капитальный ремонт водоспускных устройств каскада прудов на р. Пургинке, разработать организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних паводков, осуществлять надзор и безопасную эксплуатацию ГТС на р. Курчумка в д. Столярово.

Проблемы оврагообразования, подтопления территории сел, необходимо решать комплексом мероприятий по инженерной подготовке территории: борьбой с оврагообразованием, берегоукреплением, благоустройством водоемов и водотоков, понижением уровня грунтовых вод, организацией и очисткой поверхностного стока и др. мероприятиями, разрабатываемыми на основании данных инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий.

Для смягчения последствий ОПЯ метеорологического характера рекомендуется:

При угрозе ураганов, бурь, гроз:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- укрытие зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противо-паводковых мероприятий.

При угрозе экстремально низких температур воздуха:

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

- временная снегозащита путей сообщений в метели, вследствие большого снегопереноса ветрами;

- ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров и пр.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасность ЧС техногенного характера (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 г.) для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально-опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых, может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод.

К техногенным источникам возможного возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения следует отнести:

- пожаро- и взрывоопасные объекты;

- гидротехнический объект;

- транспорт, в том числе трубопроводный;

- объекты коммунального хозяйства.

Особенностью рассматриваемой территории МО «Малопургинское» является покрывающая ее плотная сеть инженерных линейных сооружений: газо- и нефтепроводов, высоковольтных ЛЭП, магистральных транспортных артерий.

Аварии на потенциально-опасных объектах

В соответствии с перечнем организаций, эксплуатирующих ПОО, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики № 210 от 27.07.09 г., реестром потенциально-опасных объектов Удмуртской Республики, утвержденным Начальником ГУ МЧС России по Удмуртской Республике от 2.09. 2009 г., на территории МО «Малопургинское» находятся следующие ПОО (табл. № 29).

Таблица № 29

Перечень ПОО на территории МО «Малопургинское»

| № п\п | Наименование организации, наименование объекта | Место нахождения | Вид опас-ности | Класс опас-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «Удмуртнефть» | г. Ижевск, ул. Красноармейская,182 |  |  |
| 1 | Пункт сбора нефти «Малая Пурга» | 0,5 км северо-восточнее с. Малая Пурга | ПВОО | 2 |
|  | ОАО «Белкамнефть» | г. Ижевск, Ул.Пастухова,98 |  |  |
| 2 | Пункт сбора нефти (пункт сдачи продукции Малая Пурга) | 0,3 км восточнее с. Малая Пурга | ПВОО | 4 |
|  | Удмуртское районное нефтепроводное управление ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» |  |  |  |
| 3 | Нефтеперекачивающая станция «Малая Пурга» | с. Малая Пурга ул. Советская, 96 | ПВОО | 2 |
|  | ООО «АСПЭК-нефтепродукт» | г. Ижевск, ул. Холмогорова, 3 |  |  |
| 4 | Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов | с. Малая Пурга, 3 км железной дороги Агрыз-Ижевск Ижевского отделения Горьковской железной дороги | ПВОО | 3 |

По данным отдела по делам ГО ЧС администрации МО «Малопургинский район» аммиачно-холодильная установка (химически опасный объект), находящаяся на территории предприятия ЗАО «Ижмолоко» (г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 178) в селе Малая Пурга, ул. Советская, 85, в настоящее время из реестра исключен, в связи с заменой опасного вещества (аммиака).

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера потенциально опасные объекты подразделяются по степени опасности в зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций на пять классов.

Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах (ПВОО)

Объекты, представляющие наибольшую опасность, располагаются в удалении от жилой застройки, на территориях промышленных зон.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- снижение запасов взрывопожароопасных веществ до минимального количества, необходимого для производства;

- хранение взрывопожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с обваловкой;

- строгое соблюдение мер техники безопасности и мер противопожарной безопасности;

- организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

- создание системы оповещения;

- организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации;

- проведение плановых учений;

- создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии и др.

Аварии на гидротехническом сооружении

На территории сельского поселения находится гидротехническое сооружение – пруд площадью 9 га в д. Столярово на р. Курчумка, в удовлетворительном состоянии. Собственником ГТС является СПК «Первый Май». В реестр потенциально-опасных данный объект не внесен, но в случае аварии на ГТС часть территории сельского поселения окажется в зоне затопления (в том числе часть территории жилой застройки деревень Столярово, Курчум-Норья, территории по которым проложены транспортные и инженерные коммуникации)

Аварии на объектах жизнеобеспечения

Аварии, возникающие на коммунально-энергетических объектах и сетях, могут влиять на жизнедеятельность МО «Малопургинское».

Наибольшую опасность, в плане аварий и возможных последствий представляют следующие объекты:

- трансформаторные электрические подстанции;

- газораспределительные станции

- сети (тепловые, канализационные, водопроводные и электрические);

- очистные сооружения.

Данная ситуация обусловлена неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ, высокой степенью износа основных производственных фондов, инженерных сетей;

Аварии на объектах энергоснабжения.

По территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередач напряжением 220, 110, 35 кВ. При скорости ветра более 25 м/с, наледи, возможны повреждения воздушных ЛЭП и связи: падение опор, обрывы проводов;

Аварии на подземных коммуникациях.

При аварии на подземных водонесущих коммуникациях наиболее часто происходит затопление подвальных частей зданий. При этом может происходить деформация конструктивных частей зданий и сооружений, дорог, при повреждении электрических проводов – короткое замыкание, поражение людей электрическим током, получение ими травм и ожогов различной степени тяжести.

Транспортные аварии

Рассматриваемую территорию МО «Малопургинское» пересекают:

- магистральная железнодорожная дорога Агрыз-Ижевск (на которой расположена сортировочная ж/д станция «Горка», осуществляющая грузовые операции, связанные с обслуживанием производств);

- федеральная автомобильная трасса М-7 «Волга» (протяженность пределах МО составляет 3,95 км);

- автодороги местного значения, которые проходят по улицам с. Малая Пурга (ул. Советской, Трактовой, Октябрьской);

- магистральные трубопроводы.

Все пересечения автомобильными дорогами магистральной железнодорожной линии оснащены неохраняемыми переездами.

Транспорт представляет опасность не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, так на транспорте перевозят легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др. опасные вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, загрязнения окружающей природной среды, возникновения пожаров.

Для МО «Малопургинское» нельзя исключать возможность аварийной ситуации с разливом аварийно-химически опасных веществ при транзитных перевозках АХОВ по железной дороге. В этом случае, часть территории сельского поселения будет находиться в зоне возможного химического заражения (загрязнения).

Наиболее уязвимыми участками на железнодорожном транспорте являются станции, переезды и подъездные пути предприятий.

Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте происходят по природным причинам и по вине человека.

На работу Ижевского отделения ГЖД могут повлиять крупные лесные (торфяные) пожары, оползни и размывы земляного полотна, снежные заносы, бури, ураганы и смерчи.

Причины, связанные с деятельностью человека: неисправности железнодорожного пути, неисправность поезда, неисправности средств сигнализации, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов. Чаще всего происходят: сход поезда с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах.

Аварии на автомобильном транспорте происходят, в основном (75 %), из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Очень часто приводят к аварии плохие дороги (главным образом скользкие), снежные заносы, неисправность машин (тормоза, рулевое управление, колеса и шины), отсутствие освещения, оборудованных мест для стоянки. Наиболее вероятны аварии в районах мостов, переездов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, с нефтепроводами, газопроводами.

Аварии на трубопроводном транспорте возможны из-за механических повреждений подземных газопроводов и нефтепроводов при подвижке грунта в период весеннего половодья и дождевых паводков.

По территории сельского поселения пролегают 2 коридора магистральных газопроводов: с северо-запада от с. Малая Пурга – 6 ниток d1400 (Прогресс, Уренгой-Ужгород, Уренгой-Центр I, Уренгой-Центр II, Ямбург-Елец I, Ямбург-Елец II), с юго-востока: газопровод от Миненбаево d500.

Предпосылками возникновения ЧС на системах газоснабжения могут являться: несанкционированные врезки, взрывы при розжиге газоиспользующих установок, механические повреждения газопроводов автотранспортом, коррозия или плохое качество газопроводов, износ основных фондов, нарушение норм и правил при строительстве.

В случае аварии, связанной с разрывом газопровода происходит истечение (выброс) газа под давлением и взрыв облака газо-воздушной смеси. При прогнозировании последствий ЧС на газопроводе зону детонации при взрыве определяют расчетным путем, (с учетом давления газа, диаметра газопровода и др. параметров). Зона детонации будет распространяться по направлению ветра.

При аварийных ситуациях на линейной части нефтепровода, связанных с утечкой нефти из поврежденного участка, наиболее вероятным сценарием событий, согласно «Методическому руководству по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах», является:

- утечка нефти из поврежденного участка нефтепровода с образованием разливов на поверхности земли и/или водных объектов;

- утечка нефти из поврежденного участка нефтепровода с образованием разливов на поверхности земли, сопровождающихся воспламенением нефти.

Характер распространения нефтепродуктов определяется рельефом местности, нефтеемкостью и влажностью грунтов, а для малых водотоков – формой русловой части и скоростью течения. Аварийный разлив нефти в районе рек может привести к замазучиванию берегов, загрязнению зеркала рек и связанных с ними водоемов, попаданию в питьевые источники.

Основными источниками загрязнения приземного слоя атмосферы при аварийном разливе являются продукты испарения, представленные, в основном, парами углеводородов.

Основными мероприятиями по предупреждению аварий на нефте-газопроводах и смягчению возможных последствий являются:

- строгое соблюдение охранной и санитарно-защитной зоны нефте- газопровода;

- контроль состояния и своевременная замена изношенных сетей,

- защита от блуждающих токов (что снижает скорость коррозионных процессов на подземных сетях),

- установка в узловых точках систем газоснабжения (на выходе из ГРС, перед опорными ГРП) отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а так же, устройство перемычек между тупиковыми газопроводами и др. специальные мероприятия разрабатываемые для данных объектов эксплуатирующими организациями в соответствии с действующими нормативами.

Пожары - наиболее часто встречающаяся угроза на территории сельского поселения. Пожары возникают, согласно статистическим данным, чаще всего, из-за неисправности электротехнического, печного оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на промышленных объектах - от взрывов легко воспламеняемых веществ.

В условиях, когда значительную часть жилищного фонда на территории населенных пунктов МО «Малопургинское» составляют индивидуальные дома с деревянными перекрытиями, вероятность возгорания возрастает, а пожары могут распространяться с большой скоростью и характеризуются повышенной сложностью. Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.), расположенных на территории сельского поселения.

Пождепо

В настоящее время на территории Малопургинского муниципального района созданы и функционирует: 1 подразделение Государственной противопожарной службы с выездной техникой (ПЧ-37), 2 ведомственные пожарные команды, 4 поста муниципальной пожарной охраны, 15 добровольных пожарных дружин. Из 15 подразделений добровольной пожарной охраны 4 команды находится на круглосуточном дежурстве, что составляет 26 %. Населенные пункты в дни проведения сельхозработ, в вечернее и ночное время суток, а также в выходные и праздничные дни остаются без прикрытия. МО «Малопургинское» обслуживает ПЧ-37 ГУ УР "ГПС УР" (3 АЦ), расположенное по адресу ул. Советская, 93.

Часть сельского поселения не обеспечена наружным противопожарным водоснабжением, а именно: д. Абдульменево, д. Курчум-Норья, часть территории с. Малая Пурга (табл. № 30).

Таблица № 30

Участки села Малая Пурга, на которых отсутствует противопожарное водоснабжение

| № п/п | Границы участков |
| --- | --- |
| 1 | Участки жилых домов, расположенных в Южной стороне райцентра: - ул. Гагарина; Полевая; Новонабережная; Белокаменная; 1-ая Родниковая; 2-ая Родниковая; Майская; Луговая; Короткая; Солнечная. |
| 2 | Участки жилых домов, расположенных Восточной стороне райцентра: - ул. Строителей; Юбилейная; Ворошилова; Удмуртская; Садовая; Ленина; Азина; Северная; Береговая; Восточная. |
| 3 | Участки жилых домов, расположенных в Западной стороне райцентра: -ул. Вишневая; Союзна; Тюрагай; Сиреневая; Молодежная; Инвожо; Труда; Победы; Новая; Ошмес; Мира; Школьная; Дружбы. |
| 4 | Участки жилых домов, расположенных в северной стороне райцентра: - ул. Буденова; пер. Буденова; Зактра-Султанова; Угловая; Трактовая. |

Мероприятия по предупреждению ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. В целях более эффективного осуществления мероприятий по защите населения на территории Удмуртской Республики, приняты Целевые программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы», «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы».

Предусмотрено решение следующих задач:

- совершенствование управления по организации работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Удмуртской Республики, оперативного штаба ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Удмуртской Республики;

- развитие и совершенствование автоматизированной информационно-управляющей системы Удмуртской Республики как составляющей единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы государственного управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;

- развитие региональной подсистемы ОКСИОН в местах массового пребывания людей;

- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование материально-технической базы пожарно-спасательных подразделений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также необходимость активно использовать в решении поставленных задач современные информационные и телекоммуникационные технологии.

В рамках Генерального плана предлагается осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям:

Обеспечение пожарной безопасности территорий населенных пунктов, а именно:

- Постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям, содержание существующего жилого фонда в надлежащем состоянии, с учетом требований пожарной безопасности.

- Размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара (в соответствии с статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова должно составлять в сельских поселениях - 20 минут), что, при условии нормального состояния дорог и улично-дорожной сети населенных пунктов, соблюдается в настоящее время. Для повышения тактических возможностей постов муниципальной пожарной охраны, необходимо довести численность личного состава каждого муниципального поста до 10 человек (на смене водитель и пожарный).

- Сооружение водоемов двоякого назначения на территории садов и скверов, малоэтажной застройки для забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя поселкового водопровода.

- Обеспечение водой «безводных» участков сельского поселения (замена изношенных водопроводных сетей, прокладка новых, оборудование двумя подземными пожарными резервуарами объемом по 50 м3 каждый, приобретение и установка 10 ПГ и 5 ПВ на безводные участки, соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"). В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" необходимо оборудовать двумя подземными пожарными резервуарами объемом по 50 м3 каждый, дд. Абдульменево и Курчум-Норья, а также установить пожарные гидранты на имеющемся водопроводе или проложить вновь в селе Малая Пурга.

- Размещение пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам и набережным, а так же в местах размещения противопожарных водоемов на территории индивидуальной застройки. Необходимо устройство площадки с твердым покрытием для забора воды в деревне Столярово, деревне Курчум-Норья.

- Организация противопожарных разрывов в застройке, что позволяет уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты на территории сельского поселения. (Здания необходимо оборудовать, в соответствии с требованиями противопожарных норм, системами пожарной сигнализации, если требуется, заменить устаревшие и непригодные к дальнейшей эксплуатации системы).

В проектах планировки необходимо предусматривать, чтобы были подъезды ко всем зданиям, автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта, территория населенного пункта была обеспечена нормативным количеством пожарных гидрантов, а в сети поддерживалось необходимое давление;

На объектах экономики:

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии 
с требованиями нормативной документации;

- очистка территории производственных объектов от разбросанных легко возгораемых материалов, малоценных сгораемых строений (сараев, заборов);

- соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений, создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

- сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

- повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

Обеспечению безопасности на водных объектах будет способствовать размещение на пляжах и в прибрежных зонах отдыха спасательных станций, осуществление контроля на стоянках маломерных судов, мониторинг ледовой обстановки.

Работа по предупреждению аварий в техногенной сфере проводиться на конкретных объектах и производствах.

Перечень мероприятий по предотвращению аварий на опасном производственном объекте включает, в числе прочих:

- модернизацию ПОО, переход к безопасным технологиям производства;

- мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта;

- защиту работников (строительство защитных сооружений, установка систем оповещения, обеспечение индивидуальными средствами защиты (СИЗ) и др.;

- разработку декларации промышленной безопасности для ПОО, паспорта безопасности опасного объекта, в соответствии с Федеральным законом № 116-03 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принятым Госдумой 20.06.1997 г., Приказом МЧС Российской Федерации №105 от 28.02.2003 г.;

- надзор за состоянием опасных производственных объектов, инженерными сооружениями (в том числе, плотины, дамбы, коммуникации и пр.).

Протоколом  совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации заседания «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений» от 13.11.2004 г. была определена обязательность разработки паспортов безопасности опасных объектов во всех без исключения субъектах РФ.

Организация указанной деятельности возложена на руководителей областей (краев, республик). МЧС России (приказ МЧС России от 04.11.2004 г. №506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта») разработан типовой для всех субъектов РФ паспорт безопасности опасного объекта.

Типовой паспорт безопасности опасного объекта  предназначен для решения целого ряда задач, в т.ч.:

- определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения;

- определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

- оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

- оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных объектах;

- оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

- разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.

Сведения, изложенные в Паспортах, должны быть  использованы в качестве исходных материалов для составления паспортов безопасности муниципальных образований и территорий субъектов РФ, необходимость разработки которых определена приказом МЧС России от 25.10.2004 г. №484.

Сбором и анализом информации о возможных и произошедших ЧС в районе занимается Единая дежурно-диспетчерская служба района. Расположена ЕДДС в с. Малая Пурга, ул. Советская,93 (ПЧ-37).

Защита населения МО «Малопургинское» включает основные мероприятия:

- оповещение при угрозе жизни и здоровью рабочих и служащих, всего населения, с разъяснением действий, для чего необходимо совершенствование существующей поселковой системы оповещения и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований;

- в особых случаях, не терпящих отлагательства, проводится эвакуация и отселение населения, животных, культурных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации (на чертеже обозначены объекты транспорта – вокзалы, аэропорты, и др., используемые при эвакуации населения и для приема эвакуируемых);

- спасение людей, пострадавших в ходе чрезвычайной ситуации, проводятся мероприятия медицинской защиты (на случай возникновения ЧС для приема раненых на схеме обозначены существующие и проектируемые медицинские учреждения, имеющие коечный фонд);

- организуются работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей (защите сельскохозяйственных животных, продукции животноводства, растениеводства, укрытие и эвакуация животных, усовершенствование транспортных магистралей, резервирование источников водоснабжения и др. специальные мероприятия).

- укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных защитных сооружениях (порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309);

Защитные сооружения ГО

Защитные сооружения  ГО  предназначены   для защиты  укрываемых  от воздействия оружия массового поражения в военное время  и   должны в мирное время  использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Территория поселения находится вне зоны возможных разрушений. Население будет укрываться в противорадиационных укрытиях.

Противорадиационное укрытие (ПРУ) -  защитное сооружение, предназначенное для укрытия населения от поражающего воздействия ионизирующего излучения и для обеспечения его жизнедеятельности в период нахождения в нём. Число мест в ПРУ должно обеспечить укрытие необходимого количества  населения.

Фонд ПРУ создается заблаговременно.

Во вновь строящихся зданиях и сооружениях предусматриваются помещения, которые, при необходимости и в установленный срок должны быть переоборудованы в ПРУ. При освоении подземного пространства (подземные гаражи, автостоянки, помещения иного назначения), предусматривать их необходимо как сооружения двойного назначения.

ПРУ должны быть предусмотрены на территории промышленных узлов, в жилой застройке, а так же, на территории пожарных депо,  учреждений здравоохранения, (с расчетом на полный численный состав учреждений по условиям их функционирования в мирное время), лечебных учреждений, развертываемых в военное время.

Рабочие и служащие предприятий (учитывается численность наибольшей рабочей смены (НРС)), а также работающая смена дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города,   укрываются  в ЗС ГО  на территории своих  предприятий.

В существующей застройке,  недостаток ЗС предлагается компенсировать за счет приспособленных под  ПРУ,  подполий, погребов, и других заглубленных помещений, а так же,  цокольных и первых этажей надземных зданий и сооружений, обеспечивающих необходимую защиту от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и от давления ударной волны.

ПРУ предусматривать следует в соответствии с требованиями СНиП II-11-77*, «Защитные сооружения ГО».

В зону световой маскировки территория МО «Малопургинское» не входит (СНиП 2.01.51-90), поэтому заблаговременно осуществляются только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения населенных пунктов и объектов экономики, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий.

В настоящее время на территории МО «Малопургинское» ПРУ размещаются в зданиях Администрации, Районного ДК М.Пурга, ДЮСШ, ГУ Пенсионный фонд, Военный комиссариата, ГУ ОВД, Гимназии
Сбербанка, Районного суда, ЦРБ.

Оповещение населения МО «Малопургинское» должно проводиться в соответствии с Положением о системах оповещения населения (введено в действие совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.06 г. № 422\90\376).

Основной способ оповещения и информирования населения – передача сигнала «Внимание всем!!!» путем включения сирен системы оповещения ГО, речевых сообщений по сетям вещания, телевидения.

Для оповещения населения предусматривается 100%-ный охват квартир и общественных зданий проводным  вещанием.

В местах наибольшего скопления людей должна предусматривается установка громкоговорителей уличной звукофикации.

Система централизованного оповещения в Малопургинском районе осуществляется с помощью СЦВ – 30,  1980 года выпуска, установленной в малопургинском РУЭС по адресу с. Малая Пурга пл. Победы д.2, 2-х электросирен ПС – 60, 1981 г выпуска, установленных в с. Малая Пурга по ул. Советская д. 86, по ул. Советская д.56.

Так же в с. Малая Пурга имеется уличное радиовещание (7 громкоговорителей),  установленных по ул. Советская, ул. Кирова.

Постановлением Правительства РФ от 1.03.1993 г. № 178; «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;  )   определен порядок проектирования и строительства ЛСО на потенциально-опасных объектах, последствия аварий на которых могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей.

Проектом предлагается размещение локальной системы оповещения на всех ПОО, что позволит провести, в случае необходимости,  упреждающую эвакуацию населения из зон возможного действия поражающих факторов источников ЧС.

Система оповещения сельского поселения должна строиться согласно отдельно разработанного проекта и включать в себя:

- автоматизированную систему централизованного оповещения должностных лиц Гражданской обороны по служебным и домашним телефонам,

- систему централизованного оповещения руководящего состава города,

- автоматизированную систему централизованного запуска электросирен,

- системы автоматизированного перехвата каналов, звукового сопровождения первого и второго каналов, телевизионного, радио- и трехканального радиовещания по проводной сети,

- рабочее место оперативного дежурного, оборудованное техническими средствами оповещения, сопряженными с каналами и линиями сети связи общественного пользования, ведомственных сетей связи, а также сетями вещания.

Основными нормативными документами при разработке раздела ИТМ ЧС послужили:

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994г.

- Федеральный закон № 116-03  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г.

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ

- ГОСТ 22.0.02-94 «Термины и определения основных понятий».

- ГОСТ 22.0.03-97 «Природные чрезвычайные ситуации».

- ГОСТ 22.0.05-97 «Техногенные чрезвычайные ситуации».

- ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий».

- ГОСТ 22.0.07-95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

- ГОСТ Р 22.0.09-95 «ЧС на акваториях».

- ВСН ВК 4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- Требования по предупреждению ЧС на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (Приказ МЧС Российской Федерации №105 от 28.02.2003 г.).

- Приказ МЧС России от 25.10.2004 г. №484.

- Приказ МЧС России от 04.11.2004 г. №506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта»).

- Распоряжение Правительства Российской Федерации №1371-р от 14.10.2004 г., др. нормативно-правовые документы.

# 7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Ед. изм. | 1.01. 2009г. | I очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего, в т.ч.: | га | 4855 | 4855 | 4855 |
| земли сельскохозяйственного назначения; | га | 3590,3 | 3448,8 | 3087,0 |
| земли населенных пунктов – всего, из них: | га | 891,3 | 1391,3 | 1391,3 |
| земли сельских населенных пунктов, в т.ч. по населенным пунктам: | га |  |  |  |
| с. Малая Пурга | га | 710,16 | 964,1 | 964,1 |
| поч. Курчумский | га | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| д .Столярово | га | 5,6 | 17,2 | 17,2 |
| д. Абдульменево | га | 56,5 | 135,2 | 135,2 |
| д. Курчум-Норья | га | 91,7 | 246,5 | 246,5 |
| земли промышленности и иного специального назначения; | га | 149,8 | 179,2 | 201,2 |
| земли лесного фонда; | га | 548,6 | 548,6 | 548,6 |
| земли водного фонда; | га | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
| Из общей территории: |  |  |  |  |
| территории для индивидуального жилищного строительства; | га | 596,4 | 703,4 | 843,6 |
| II. Население |  |  |  |  |
| Численность населения | чел | 8576 | 10000 | 12000 |
| Возрастная структура населения: - население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | % | 22 | 23 | 23 |
| - население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54г.) | % | 65 | 60 | 57 |
| - население старше трудоспособного возраста | % | 13 | 17 | 20 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | тыс. м2 % | 178,3 | 240 | 324,3 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м2 % | - | 2,0 | 3,0 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 176,3 | 175,3 |
| Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 |  | 63 | 149 |
| В том числе: - многоэтажная жилая застройка | тыс. м2 % | - | 5 7 | 18 12 |
| - малоэтажная индивидуальная жилая застройка | тыс. м2 % | - | 59 93 | 131 88 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21 | 24 | 27 |
| IV. Объекты и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 490 | 720 | 860 |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 901 | 1159 | 1700 |
| Спортивные залы | кв. м площ. пола | 934 | 1582 | 2400 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | 300 | 300 |
| Клубы, учреждения клубного типа (город/село) | мест | 442 | 742 | 840 |
| Общедоступные библиотеки | тыс. экз. | 50,9 | 58 | 66 |
| Предприятия торговли (магазины) | м2 торгов. площади | 2934 | 3000 | 3600 |
| Предприятия общественного питания | мест | 352 | 400 | 480 |
| Бани (город/село) | мест | - | 50 | 84 |
| V. Транспортное обслуживание |  |  |  |  |
| Протяженность пассажирского общественного транспорта (автобус): | км | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Протяженность автодорог | км | 24,6 | 26,0 | 26,0 |
| Плотность автодорожной сети | км/ км2 | 0,50 | 0,53 | 0,53 |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Водопотребление – всего | тыс. м3/ сут. | н.д. | 2,3 | 2,9 |
| Производительность водозаборных сооружений, в т.ч. водозаборов подземных вод. |  | н.д. | 2,3 | 2,9 |
| Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | н.д. | 200 | 208 |
| Канализация |  |  |  |  |
| Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, | тыс. м3/сут. | н.д. | 1,7 | 2,0 |
| Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки. |  | н.д. | 1,7 | 2,0 |
| Производительность очистных сооружений канализации |  | 0,7 | 1,7 | 2,0 |
| Энергоснабжение |  |  |  |  |
| Потребление : - электроэнергии на коммунально-бытовые нужды; | млн. кВт.ч/год | н.д. | 11,9 | 10,5 |
| - тепла на нужды ЖКС | Гкал/ час | н.д. | 34 | 45 |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |

| Потребление газа на ЖКС В том числе: - на бытовые нужды населения, - на теплоисточники | млн. м3/год |  | 23 3 20 | 30,5 27 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VII. Кладбища традиционного захоронения, расщирение территории | га | - | 15,5 | 15,5 |

Территории населенных пунктов. Функциональное зонирование

| Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 891,3 | 1391,3 | 1391,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |
| зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 596,4 | 703,4 | 843,6 |
| общественно-деловая зоны | га | 40,3 | 44 | 63,8 |
| производственная зоны | га | 128,6 | 136,7 | 155,1 |
| зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 21,2 | 22,9 | 40,5 |
| рекреационные зоны | га | 3,6 | 4,6 | 17,2 |
| Из общей площади земель в границах населенного пункта территории общего пользования: |  |  |  |  |
| улицы, дороги, проезды, площади | км | 69 | 82,6 | 102,4 |

# 8. ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Приложение 2

Список объектов культурного наследия

| №№ | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Памятник архитектуры (объект культурного наследия регионального значения) |
| 11 | Храм Михаила Архангела, авторы В.М. Дружинин, И.А. Чарушин, 1902 г. (Пост. Правительства Удмуртской Республики от 17.09.2001 г. № 966) | с. Малая Пурга, ул. Советская, 44 |
| Памятник археологии (выявленный объект культурного наследия) |
| 2 2 | Малопургинское 1 поселение 2 тыс. н.э. | Безымянный ручей (П) р. Чультумка, СЗ от с. Малая Пурга, 20 м. от глин. карьера |
| Объекты, обладающие признаками культурного наследия (памятники истории) |
| 3 | Памятник (обелиск) погибшим в годы Гражданской войны, (Лунину) 1948 г., (рекон. 1967 г.) | с. Малая Пурга, ул. Советская |
| 4 | Памятник (обелиск) павшим в годы Великой Отечественной войны, 1967 г. | с. Малая Пурга, ул. Советская, 62 территория школы №1 |
| 5 | Захоронения воинов, скончавшихся от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.), 1990 г. (памятная плита) | с. Малая Пурга (северное кладбище) |
| 6 | Герою Советского Союза З. Султанову (мемориальная доска), 1985 г. | с. Малая Пурга, ул. Советская, 62 (на фасаде здания школы) |
| 7 | Памятный знак на здании Малопургинской средней школы №1, посвященный учителям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, 1985 г. | с. Малая Пурга, ул. Советская, 62 |
| 8 | Аллея героев Советского Союза и Социалистического труда. (памятные плиты) 1989 г. | с. Малая Пурга, пл. Победы |
| 9 | «Штабу 108-ой отдельной стрелковой дивизии, (мемориальная доска) 1942 г. | с. Малая Пурга, ул. Советская (на фасаде здания ЦОМа) |
| 10 | Памятник участникам локальных войн, 2004 г. | с. Малая Пурга, пл. Победы |
| 11 | Памятник (обелиск) павшим в годы Великой Отечественной войны,. 1985 г. Автор – Н. Г. Гадыршин | д. Абдульменево, ул. З. Султанова |
| 12 | Герою Советского Союза З. Султанову (мемориальная доска), 2004 г. | д. Абдульменево ул. З. Султанова (на фасаде здания магазина) |
| 13 | Памятник (обелиск) землякам павшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. | д. Курчум-Норья, ул. Центральная |

Приложение 3.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, ЛЭП; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать |
|  | объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Приложение 4.

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохран-ная зона | использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение 5.

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; размещение складов ГСМ, ядо-химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на КОС добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

Приложение 6.

Перечень основных объектов-источников загрязнения окружающей среды с указанием размеров санитарно-защитных зон МО «Малопургинское» (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) с изменениями 1, 2, 3)

| № п/п | Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гаражи, с.Малая Пурга | 50 | 5 |
|  | Кладбище, ок 4 га, сельск,с.Малая Пурга | 50 | 5 |
|  | Лесопилка, д.Курчум -Норья | 100 | 4 |
|  | МСО, кирпичный pавод, с.Малая Пурга | 300 | 3 |
|  | Нефтебаза, хранение нефти, с.Малая Пурга | 500 | 2 |
|  | ООО "Развитиие" лесопилка, с.Малая Пурга | 100 | 4 |
|  | МФ, СПК "1 май", 400 голов, с.Малая Пурга | 300 | 3 |
|  | МФ СПК "1 май", 600 голов, д.Курчум -Норья | 300 | 3 |
|  | МФ, СПК "1 май", 300 голов, с.Малая Пурга | 300 | 3 |
|  | Ком.хоз-во, гаражи, склады, дорожное управление, с.Малая Пурга | 50 | 5 |
|  | Сельское кладбище, д.Абдульменево | 50 | 5 |
|  | КОС, 700 куб.м, механическая очистка | 200 |  |
|  | Сельское кладбище, 3,2 га, Агрыз, с.Малая Пурга | 50 | 5 |
|  | НПС, "РНК", "УННК" (Белкамнефть), ПКФ "Селена", "СЗМН", "Удмуртнефть" | 500 | 2 |
|  | АБЗ | 500 | 2 |
|  | Скотобойный цех | 300 | 3 |
|  | Хлебозавод, с. Малая Пурга | 100 | 4 |
|  | Молокозавод, с.Малая Пурга | 100 | 4 |
|  | Лесхоз, с.Малая Пурга | 100 | 4 |
|  | Склад продуктов, с. Малая Пурга | 50 | 5 |
|  | МСО, строительная база | 100 | 4 |
|  | Электромех | 100 | 4 |
|  | Предприятие "Луч", пластмассовые изделия | 300 | 3 |
|  | РОС | 100 | 4 |
|  | Агротехгсервис | 100 | 4 |
|  | АЗС по ул. Советская-Тракторная, с. Малая Пурга | 50 | 5 |
|  | Трупосжиuательная печь, Малопургинский рай СББЖ | 500 | 2 |
|  | Котельные, с.Малая Пурга | 50 | 5 |
|  | Карьер по добыче глины | 100 | 4 |
|  | АЗС, с. Малая Пурга, около Агрыза | 50 | 5 |

Приложение 7.

Перечень основных водных объектов на территории МО «Малоупургинское» с указанием размеров водоохранных зон и прибрежной защитной полосы (в соответствии с Водным кодексом)

| № п/п | Наименование водотока/водоема | Водоохранная зона (м) | Прибрежная защитная полоса (м) в зависимости от уклона |
| --- | --- | --- | --- |
|  | р. Постолка | 200 | 30-50 |
|  | р. Иж | 200 | 30-50 |
|  | р. Пургинка | 50 | 30-50 |
|  | р. Кечрка | 50 | 30-50 |
|  | другие реки и ручьи длиной менее 10 км | 50 | 30-50 |
|  | озеро на р. Иж | 0 | 30-50 |
|  | пруды менее 0,5 км² | 0 | 30-50 |

Приложение 8.

Перечень основных транспортных коммуникаций на территории МО «Малопургинское», для которых требуется соблюдение санитарно-защитных зон (в соответствии со СНиП СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пп. 6.8 и 6.9)

| № п/п | Наименование | Размер санитарно-защитной зоны до жилой застройки (м) |
| --- | --- | --- |
|  | Автомобильные дороги |
|  | Елабуга-Ижевск (подъезд от а/д М7 «Волга» | 100 |
|  | Малая Пурга – Норья | 50 |
|  | (Малая Пурга – Норья) – Чурашур | 50 |
|  | Малая Пурга – ж/д платформа 3-ий км | 50 |
|  | Миндерево – Малая Пурга – Агрыз | 50 |
|  | Малая Пурга – Норья – Курчум | 50 |
|  | Малая Пурга –Нижнее Кечево | 50 |
| Железнодорожные пути |
|  | Агрыз – Екатеринбург | 100 |
|  | Ижевск – Агрыз | 100 |

Приложение 9.

Таблица санитарно-защитных и охранных зон для инженерных сооружений и сетей МО «Малопургинское»

| №№ пп | Наименование | Един. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП 500кВ | м | 30 | по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении («Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» -Постановление правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160) |
| 2 | ЛЭП 110кВ | м | 20 | -// - |
| 3 | ЛЭП 35кВ | м | 15 | - // - |
| 4 | ЛЭП 10кВ | м | 10 | - // - |
| 5 | СЗЗ МГ 1400мм | м | 350 | по обе стороны от оси газопровода до населенных пунктов СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | СЗЗ МГ 500мм | м | 150 | по обе стороны от оси газопровода до населенных пунктов СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | СЗЗ Газ-д менее 300ммм межпоселковый | м | 75 | по обе стороны от оси газопровода до населенных пунктов СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 | СЗЗ ГРС | м | 300 | СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9 | Охранная зона | м | 25 | вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, нефтепродукты – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; Правила охраны магистральных газопроводов. |
| 10 | Водозаборы подземных вод (артезианские скважины) | м | 50 | СанПин2.1.4.1110-02 Граница 1 пояса ЗСО на расстоянии не менее 50м от водозабора. Границы 2 и 3 поясов ЗСО определяются расчетом (выполняются специализированной организацией) |
| 11 | Водовод | м | 10 | СанПин2.1.4.1110-02 Санитарно-защитная полоса по обе стороны от водовода. |
| 12 | Водонапорная башня | м | 10 | СанПин2. 1.4.1110-02 Граница 1 пояса ЗСО 10м. По согласованию с центром санитарно-эпидемиологического надзора 1 пояс может не устанавливаться |
| 13 | Канализационные очистные сооружения | м | 200 | СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03 |

# Footnotes

Численность детей, занимающихся в ДЮСШ, на всей территории муниципального района - 1241 чел.

Без учета школьных залов, которые не в полной мере отвечают понятию общедоступности

Без учета школьных столовых

С учетом школьных спортивных залов

Федеральный закон № 73-ФЗ (2002 г.) и положение по проектам зон охраны, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации № 315 (2008 г.).