# ООО  «КЕН»

Генеральный план

муниципального образования «Ильинское»

Малопургинского района

Удмуртской Республики

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том 1

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР                                               Доломанова А.В.

г. Казань

2012 г

# Генеральный план

муниципального образования «Ильинское»

Малопургинского района

Удмуртской Республики

Генеральный план муниципального образования «Ильинское» разработан в соответствии с Муниципальным контрактом № 963МО-13.12  от  11  декабря  2012 г. между Администрацией МО «Малопургинский район»  (Заказчик) и ООО «КЕН».

Генеральный план муниципального образования  «Ильинское» разработали специалисты ООО «КЕН»:

| ГАП | Доломанов А.С. |
| --- | --- |
| ГИП | Доломанов А.С. |
| Глав. Спец. | Чибирева Е.В. |
| Архитектор | Царевская М.А. |

# Структура и состав проектных материалов

| №№ частей | №№ разделов | Наименование | Комплектация по томам |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект генерального плана |
| Часть1 | Положения о территориальном планировании | Том 1 |
|  | Раздел 1 | Цели и задачи территориального планирования |  |
|  | Раздел 2 | Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения |  |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана |
| Часть 1 | Описание обоснований проекта генерального плана | Том 2 |
|  | Раздел 1 | Анализ состояния и перспектив комплексного развития территории |  |
|  | Раздел 2 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования |  |
|  | Раздел 3 | Перечень мероприятий по территориальному планированию |  |
|  | Раздел 4 | Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации |  |
|  | Раздел 5 | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| Графические материалы: |
|  | Материалы утверждаемой части проекта | М1:10000 М1:10000 |
|  | Карта1 Карта существующих и планируемых границ поселения и населенных пунктов, входящих в его состав |  |
|  | Карта 2 Карта существующих и планируемых границ функциональных зон |  |
|  | Карта 6 Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |
|  | Карта 3 Карта размещения объектов федерального, регионального и местного значения |  |
|  | Карта 4 Карта размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур |  |
|  | Карта 5 Схема современного использования территории. (Опорный план) |  |
|  | Карта 7 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
|  | Карта 8 Карта территорий объектов культурного наследия |  |
|  | Карта 9 Карта зон с особыми условиями использования территорий |  |
|  | Карта 10 Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения (при их наличии) |  |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |  | №№ стр. |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 7 |
|  | РАЗДЕЛ 1 Цели и задачи территориального планирования | 8 |
| 1.1 | Основные положения о генеральном плане | 8 |
| 1.2 | Цели территориального планирования | 9 |
| 1.3 | Задачи территориального планирования | 10 |
|  | РАЗДЕЛ 2 Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения | 12 |
| 2.1 | Предложение по изменению границ | 12 |
| 2.2 | Мероприятия по развитию планировочной структуры поселения и развития населенных пунктов | 12 |
| 2.3 | Мероприятия по развитию жилищного строительства | 13 |
| 2.4 | Мероприятия по развитию производства, сельского хозяйства и малого предпринимательства | 14 |
| 2.5 | Мероприятия системы социального и культурно-бытового обслуживания | 16 |
| 2.6 | Мероприятия по развитию туристко-рекреационных зон | 17 |
| 2.7 | Транспортная инфраструктура | 17 |
| 2.8 | Инженерная инфраструктура | 18 |
| 2.8.1 | Мероприятия по развитию системы газоснабжения | 18 |
| 2.8.2 | Мероприятия по развитию системы электроснабжения | 18 |
| 2.8.3 | Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения | 19 |
| 2.8.4 | Мероприятия по развитию системы связи | 20 |
| 2.8.5 | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения | 20 |
| 2.9 | Охрана объектов культурного наследия | 20 |
| 2.10 | Мероприятия по охране окружающей природной среды | 21 |
| 2.10.1 | Мероприятия по охране атмосферного воздух | 21 |
| 2.10.2 | Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов | 22 |
| 2.10.3 | Мероприятия по охране и восстановлению почв | 22 |
| 2.10.4 | Мероприятия по утилизации и переработке бытовых отходов | 23 |
| 2.10.5 | Мероприятия по утилизации и переработке биологических отходов | 24 |
| 2.11 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 25 |

# Введение

Генеральный план МО «Ильинское» относится к градостроительной документации муниципального уровня и разработан согласно «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утверждённой приказом Госстроя России от 29 октября 2002 года № 150 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2003 года, регистрационный № 4207

При разработке данной градостроительной документации руководствовались: Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми законами и правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, Федеральными градостроительными нормами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами, градостроительными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а так же на основании исходных данных представленных Заказчиком.

Генеральный план сельского поселения разработан на расчётный срок до 2035 года, с выделением первой очереди до 2020 года. Ряд проектных предложений может быть реализован за пределами расчётного срока (в отдалённой перспективе).

Генеральный план МО «Ильинское» разработан авторским коллективом ООО «КЕН» под руководством генерального директора Доломановой А. В.

# РАЗДЕЛ 1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

## Основные положения о генеральном плане

Генеральный план разработан в качестве градостроительного документа, обосновывающий социально – экономическую модель развития поселения  на расчётный период:

I период – до 2020 года (включительно)

II период – до 2035 года (включительно)

Генеральный план подготовлен применительно ко всей территории  поселения и является нормативным правовым актом и обязателен к соблюдению.

Генеральный план устанавливает границы населенных пунктов, функциональное зонирование, местоположение и перечень объектов местного значения поселения. Границы и объекты, не относящиеся к границам населенных пунктов, функциональному зонированию, объектам местного значения поселения, отображены информационно и устанавливаются иными нормативными документами в соответствии с Законодательством.

Генеральный план является основой для градостроительного зонирования и планировки территории поселения.

Пространственная точность картографических материалов соответствует масштабу 1:10000.

Обязательным приложением к Генеральному плану является электронная версия картографических материалов в формате JPG, пространственная точность которых соответствует масштабу 1:10000.

## Цели территориального планирования

Генеральный план – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах настоящего и будущих поколений условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями Генерального плана являются:

-определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории поселения на основе комплексной оценки социально-экономического, природно-климатического, экологического состояния поселения, его ресурсного потенциала.

-выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

- создание условий для устойчивого развития территории поселения  и его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований при осуществлении градостроительной деятельности;

- создание действенного инструмента управления развитием территории;

- формирование конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной территории, путем обеспечения участков для размещения объектов промышленного, сельскохозяйственного, социального и иного назначения;

- повышение экономической безопасности, ликвидация отраслевых и территориальных диспропорций

- разграничение полномочий в области землепользования путем определения назначения территорий поселения;

- выработка решений по планировочной организации и созданию условий для проведения градостроительного зонирования,  для достижения высокого уровня социально-экономического развития, адекватного имеющемуся потенциалу

- учет природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах;

- создания условий для развития малого предпринимательства на территории поселения;

- гармонизация территориальной организации хозяйства, систем расселения и рынка труда

- обеспечение осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения.

## Задачи территориального планирования

Для реализации указанных выше целей Генеральным планом решены следующие основные задачи:

- С учетом сложившегося и перспективного землепользования установлены границы населенных пунктов.

- Учитывая существующее и планируемое функциональное назначение, установлено функциональное зонирование территории и определены границы функциональных зон.

- На основе границ функциональных зон создан планировочный каркас территории поселения.

- Определён перечень мероприятий по территориальному планированию, размещению объектов местного значения;

- Выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом негативного воздействия факторов природного и техногенного происхождения, устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории;

- Для электронного обмена информацией, публикации и использования в компьютерных средствах созданы электронные версии Генерального плана в растровом виде.

# Раздел 2  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПЛНЕНИЯ

2.1 Предложение по изменению границ

Генеральным планом предлагается изменение границ изменение границ населенного пункта с. Ильинское – первая очередь.

2.2 Мероприятия по развитию планировочной структуры поселения и  развития населенных пунктов

Изменения в планировочную структуру поселения вносить не планируется. Мероприятия по развитию населенных пунктов включает предложения по выделению площадок под различные виды строительства. Развитие предполагается в черте существующих населенных пунктов и землях, предполагаемых к присоединению.

Планируется создание туристско-рекреационной зоны вокруг пруда в северной части поселения южнее д.Сосновка вокруг пруда около р. Бобинка.

Таблица 2.2.1 Изменения назначения территорий поселения и населенных пунктов

| № п/п | Наименование территории | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 5560,7 | 5560,7 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) С.Ильинское Д.Абдэс-Урдэс Д.Арляново Д.Чекалкино Д.Сосновка | га | 559,15 225,88 146,35 52,92 37,28 96,72 | 650,16 303,69 146,35 59,50 43,90 96,72 |
| 2.1 | жилая зона | га | 279,69 | 367,25 |
| 3.1 | зона земель сельскохозяйственного использования | га | 3624,75 | 3551,14 |
| 3.2 | зона рекреации | га | - | 11,89 |

2.3 Мероприятия по развитию жилищного строительства

Для развития жилой застройки в населенных пунктах предусмотрен запас  территории, который составляет 87,56 га. В границах населенных пунктов развитие на 1 очередь, а земель, включаемых в границы за счет земель сельскохозяйственного использования на расчетный срок. Предполагается увеличение средней обеспеченности жилой площадью на расчетный срок до 21,4 кв.м. на человека, и площади жилого фонда до 39355 кв.м.

Застройка новых территорий рекомендуется путем комплексного освоения с предварительным строительством сетей инженерно-технического обеспечения и дорожной инфраструктуры.

Генеральным планом рекомендуется индивидуальное жилищное строительство. Последовательность застройки Генеральным планом не регламентируется и устанавливается отдельными решениями органов местного самоуправления.

Главной целью государственной политики в сфере жилищного строительства является создание условий для удовлетворения на новом более высоком качественном уровне потребностей населения в доступном и комфортном жилье.

В связи с этим в расчетном периоде предстоит решить следующие задачи:

1. Повышение доступности жилья.

2. Увеличение объемов жилищного строительства.

3. Опережающее развитие и модернизация инженерной инфраструктуры для жилищного строительства.

4. Строительство социального жилья и маневренного жилищного фонда.

2.4 Мероприятия по развитию производства, сельского хозяйства и малого предпринимательства

Мероприятия по развитию промышленного комплекса определяются действующими и перспективными целевыми программами Удмуртской Республики и Российской Федерации.

Перспективных территорий под производство не предусмотрено.

Для размещения малых предприятий производственной специализации, требующих незначительных производственных площадей,  использовать территории сельскохозяйственных предприятий, которые в настоящее время используются недостаточно эффективно или тех предприятий, которые размещены вблизи жилой застройки деревень и их развитие ограничено требованиями санитарно-эпидемиологических норм по соблюдению СЗЗ.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса определяются его текущей специализацией, а также положениями национального проекта Удмуртской Республики «Развитие агропромышленного комплекса».

Основные мероприятия по повышению эффективности сельскохозяйственного производства:

-  посевные площади следует расширять за счет закустаренных, избыточно увлажненных земель после проведения на них культуртехнических и других мероприятий;

-   пахотные земли следует восстанавливать за счет заброшенных сельскохозяйственных территорий;

-   в отдаленных сельских поселениях целесообразно укрепление личных подсобных хозяйств и создание фермерских хозяйств;

-   организовать производство семенного материала современных высокоурожайных сортов.

Мероприятия по развитию животноводства:

-   проведение селекционно-племенной работы;

-   совершенствование кормовой базы;

-   проведение ветеринарно-санитарных мероприятий;

- реконструкция и техническое перевооружение животноводческих помещений и перерабатывающих предприятий.

2.5 Мероприятия  системы социального и культурно-бытового обслуживания

Исходя из анализа, который был приведен в таблице 2.2.2.1, приняты следующие проектные решения по строительству и капитальному ремонту объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

Таблица 2.5.1 Учреждения системы социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Существующие размещение | Проектируемое размещение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 7 | 8 |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | С.Ильинское Д.Абдэс-Урдэс | С.Ильинское- капитальный ремонт и реконструкция существующего МДОУ – 1 очередь Д.Абдэс-Урдэс- капитальный ремонт и реконструкция существующего МДОУ – 1 очередь Д.Абдэс-Урдэс- строительство нового здания школы-сада – 1 очередь |
| 2 | Общеобразовательные школы | С.Ильинское Д.Абдэс-Урдэс | С.Ильинское- капитальный ремонт и реконструкция существующей школы – 1 очередь Д.Абдэс-Урдэс- капитальный ремонт и реконструкция существующей школы – 1 очередь |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | ФАП | С.Ильинское Д.Абдэс-Урдэс Д.Арляново | Д.Абдэс-Урдэс- строительство нового здания ФАП – 1 очередь Д.Арляново – строительство нового здания ФАП – расчетный срок |
| 4 | Офис врача |  | С.Ильинское– строительство офиса врача с жильем и гаражом – 1 очередь |

2.6 Мероприятия по развитию туристко-рекреационных зон

Планируется создание туристско-рекреационной зоны вокруг пруда в северной части поселения южнее д.Сосновка вокруг пруда около р. Бобинка – расчетный срок.

2.7 Транспортная инфраструктура

Строительство нового участка автомобильной дороги общего пользования местного значения IV – V категории, подъезд к М-7 «Волга» от границы с МО «Уромское» на востоке от д. Абдэс-Урдэс.  – 1 очередь.

Около д. Абдэс-Урдэс вдоль трассы федерального значения М-7 «Волга» предусмотрено строительство придорожного сервиса на выделенной территории производственных объектов – 1 очередь.

Плановая реконструкция дорог местного значения, мостов и мостовых сооружений на дорогах местного значения – расчетный срок. Реконструкция и строительство благоустроенных остановочных пунктов,  предлагается создание современных павильонов ожидания – расчетный срок.

2.8 Инженерная инфраструктура

2.8.1 Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Газоснабжение поселения не завершено. Необходимо строительство новых межпоселковых сетей и ГРП в д. Чекалкино – 1 очередь. На расчетный срок планируется завершение газификации поселения, постоянное совершенствование системы автоматизации и безопасности газоиспользующих агрегатов, применение новых технологий в строительстве, применение в строительстве новых материалов и оборудования и т.д.

2.8.2 Мероприятия по развитию системы электроснабжения

Реконструкция КТП, замена устаревшего оборудования, внедрение энергосберегающих технологий;

Замена деревянных опор на железобетонные и реконструкция устаревших линий 10 кВ.

Основной задачей развития энергетики является надежное и полное обеспечение производства, сельского хозяйства, транспорта, общественно-деловых объектов, жилой застройки электрической энергией.

Важнейшими задачами развития являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- ревизия электрических сетей и сооружений на предмет рационального землепользования;

- внедрение энергосберегающих технологий (новые строительные материалы и технологии, частотно регулируемые электродвигатели и др.);

- осуществление грамотной тарифной политики с  установлением единых тарифов на электроэнергию для всех потребителей.

2.8.3 Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения

Совершенствование системы водоснабжения и водоотведения путем реконструкции существующих водопроводных сетей в населенных пунктах поселения – 1 очередь.

В с. Ильинское строительство водозаборной скважины с водонапорной башней-1 очередь.

Необходимо установление зоны санитарной охраны в составе 3 поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 – 1 очередь.

Оборудование жилых домов приборами регулирования, учета и контроля водопотребления – на расчетный срок.

Развитие системы канализации в административном центре поселения с подключением общественных зданий на 1 очередь, одноэтажной застройки – расчетный срок.

На производственных и сельскохозяйственных предприятиях создать автономные системы водоотведения – 1 очередь.

Водоотведение в остальных населенных пунктах, утилизацию бытовых стоков сбрасывать в выгребные ямы и по мере накопления вывозить спецмашинами в отведенные места.

Отведение загрязненных стоков промышленных предприятий, подлежащих биологической очистке после локальных очистных сооружений;

Строительство для объектов животноводческих комплексов новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.

2.8.4 Мероприятия по развитию системы связи

Развитие услуг телефонной связи общего пользования с переходом на цифровые технологии, сотовой связи, развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet.

Расширение программ теле- и радиовещания, подготовка телевещания к переходу на цифровое вещание. Обеспечение приема четырех программ (3 федеральных и одной местной), в соответсвии с Распоряжением Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996г. «О введении нормативов охвата населения многопрограммным телевещанием».

Обеспечение приемов сигналов Единой диспетчерской службы района при возникновении ЧС.

2.8.5 Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

1) Замена устаревшего оборудования и технологий на более энергоэффективные.

2) Обеспечение приборным учетом расхода ТЭР на производстве и в общественных зданиях, автоматизация режимов работы.

3) Утепление ограждающих конструкций зданий с целью снижения теплопотерь, оптимизация схем теплоснабжения.

2.9 Охрана объектов культурного наследия

Разработка концепции социально-экономического развития старинного сельского населенного пункта – с. Ильинское, с учетом максимального сохранения и использования их культурного наследия.

Активизация работы по установлению для всех объектов культурного наследия поселения  границ их территорий, что является одним из условий их включения в единый государственный реестр, установление  на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения;

Приведение учета памятников археологии, установленных решением органов государственной власти Удмуртской Республики, в состояние, соответствующее их правовому статусу объектов культурного наследия федерального значения. Формирование паспортов памятников с определением их зон охраны;

Подготовка решения о включении выявленных объектов культурного наследия и имеющих признаки объектов культурного наследия (всех или выборочно) в списки памятников, состоящих на государственной охране, принятие решения о статусе объектов, не включаемых в список памятников.

2.10 Мероприятия по охране окружающей природной среды

2.10.1 Мероприятия по охране атмосферного воздух

1.Организация контроля воздуха, разработка проектов, организация, благоустройство и озеленение СЗЗ от действующих предприятий с выводом из них жилой застройки, и в зонах влияния автомагистралей, а так же вывод производственных предприятий с территорий жилой застройки.

2. Достижение нормативов п охране атмосферного воздуха (ПДВ, ПДК) на стационарных и передвижных источниках.

3. Организация СЗЗ, зон отступа застройки, охранных коридоров от энергетических, радиотехнических объектов, объектов транспорта, вдоль магистральных трубопроводов.

4. Перевод на природный газ котельных, улучшение технического состояния парка автотранспортных средств.

5. Оптимизация транспортной инфраструктуры в населенных пунктах. Благоустройство и озеленение улиц. Строительство и реконструкция магистральных улиц, и объездных дорог для вывода грузового транспорта с территории населенных пунктов. Создание инфраструктуры по обслуживанию транспорта.

2.10.2 Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов

1. Очищение русел малых рек от отходов производства и потребления.

2. Установление и приведение водоохранных и прибрежных зон в полное соответствие с требованиями Водного кодекса РФ, разработка проектов, установка аншлагов, очистка территории от несанкционированных свалок и отходов.

3. Вынос и запрещение строительства животноводческих комплексов в водоохранных зонах.

4. Разработка, установление и приведение зон санитарной охраны в составе трех поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Проведение мониторинга за состоянием водных объектов.

5. Реконструкция и строительство водопроводных и канализационных сетей в населенных пунктах, строительство очистных сооружений полной биологической очистки.

6. Обустройство родников и колодцев.

7. Оборудование организованных мест отдыха граждан (пляжей).

8. Предотвращение накопления отходов на площадях водосбора, предотвращение попадания загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты и подземные источники.

2.10.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв

1. Сохранение сложившейся структуры земельных угодий.

2. Посадка защитных лесополос вдоль сельскохозяйственных полей  и проведение берегоукрепительных мероприятий для предотвращения эрозии почв.

3. Повышение плодородности почв за счет внесения удобрений. Проведение мелиоративных мероприятий в местах подтопления почв грунтовыми водами. Улучшение качества естественных лугов и пастбищ.

4. Организация санитарно-защитных зон, охранных коридоров от магистралей федерального и регионального значения, магистральных трубопроводов;

5. Благоустройство придорожных полос региональных и местных автомобильных дорог;

6.  Установление и приведение водоохранных и прибрежных зон в полное соответствие с требованиями Водного кодекса РФ, разработка проектов, установка аншлагов, очистка территории от несанкционированных свалок и отходов.

7. Ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация занимаемых ими территорий; рекультивация и санация территорий ликвидируемых животноводческих ферм, сельскохозяйственных предприятий и других экологически грязных объектов.

8. предотвращение загрязнения почв ГСМ материалами.

2.10.4 Мероприятия по утилизации и переработке бытовых отходов

Реализация Республиканской целевой программы «Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010-2014годы»

1. Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок ТБО.

2. Разработка схемы и организация санитарной очистки территории.

3. Обеспечение населенных пунктов контейнерами для сбора мусора и  создание системы сбора и своевременного вывоза отходов на выбранные участки  временного складирования ТБО на территории поселения. Формирование соответствующей инфраструктуры. Организация дальнейшего вывоза отходов с этих участков на полигон ТБО г. Ижевск. Мониторинг и приведение СЗЗ от участков временного складирования ТБО в соответствие с требуемыми нормативами.

4. Создание системы селективного сбора мусора.

5. Создание площадок компостирования органических отходов природного происхождения.

6. Создание условий для привлечения частных организаций в сферу услуг по сбору, вывозу, переработке и уничтожения отходов.

7. Создание системы сбора и переработки вторичного сырья, опасных, медицинских, биологических и крупногабаритных отходов.

2.10.5 Мероприятия по утилизации и переработке биологических отходов

1. Выполнение мероприятий по приведению скотомогильников в соответствие ветеринарными правилами (оканавливание, огораживание, установка шлагбаумов).

2. Строительство трупосжигательных печей для каждого сельскохозяйственного предприятия

3. Разработка комплекса мероприятий по сокращению СЗЗ от существующих и закрытых скотомогильников.

4. Внедрение на крупных животноводческих предприятиях комплексов по переработке навоза.

### 2.11 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий, реализация которых позволит уменьшить последствия чрезвычайной ситуации:

- Организация  метелезащитных  и ветрозащиты со стороны южных и юго-западных ветров;

- Подсыпка песка на проезжие части дорог для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда;

- Заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии 
чрезвычайных ситуаций.

Противоэрозионные и противооползневые мероприятия должны включать:

- изменение рельефа и формы склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод путем соответствующей вертикальной планировки территории;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорацию;

- закрепление грунтов различными способами;

- строительство удерживающих сооружений (подпорные стены, свайные конструкции и столбы, анкерные крепления, поддерживающие стены; контрфорсы; опояски; облицовочные стены; пломбы).

Мероприятия против лесных пожаров:

- Рациональное использование территорий;

- Инженерная защита территорий и сооружений;

- Повышение качества строительства;

- Осуществление превентивных мероприятий;

- Проведение просветительской работы, направленной на повышение знаний у населения;

- Своевременное принятие управляющих решений.

- В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса в целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними необходимо ежегодно организовывать разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- Обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

- Утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

- Устанавливать порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивать привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- Создавать резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:

- Устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- Работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

- Комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- Укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- Регулярная проверка состояния мостов через реки и овраги;

- Очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Генеральным планом предусматривается создание устойчивой системы 
жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- Замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- Организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии;

- Перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- Закольцевание электрораспределительных сетей 10 кВ.

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности населенных пунктов, объектов отдыха и промышленных предприятий, необходимо выполнение и соблюдение следующих мероприятий:

- В каждом населенном пункте предусматриваются организация пожарных водоемов подъездов к ним для заборов воды пожарными машинами.

- В соответствии с нормативами в полосе отвода ж/д необходимо проводить очистку от валежника, порубочных остатков и старых шпал.

- В случае разлива на железнодорожных путях ЛВЖ, ГЖ, район разлива необходимо посыпать песком с последующим его вывозом и захоронением.

- Запрещается складирование сена, соломы и дров на расстоянии ближе 50 метров от мостов, ж/д путей и под линиями электропередач.

- Мосты в лесных массивах следует оконтурить минерализованной (щебень, гравий) полосой не менее 1,4 метра от подъездов.

- Проведение превентивных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности.

Согласно ФЗ -123, Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений:

1. На территориях поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пожарный пост, обеспечивающий пожарную безопасность на территории поселения, расположен в с. Ильинское, здесь же планируется создать пожарное подразделение.

В соответствии с ФЗ-123, Статья 76. ( Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях).

- Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения в сельских поселениях к месту вызова не должно превышать 20 минут.

- Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

- Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Все мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока.