УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МАЛОПУРГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Муниципальное образование «МАЛОПУРГИНСКОЕ»

Генеральный план

муниципального образования

«МАЛОПУРГИНСКОЕ»

(внесение изменений)

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Казань, 2016

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Главный архитектор проекта | И.Ю. Романова |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Г.Ф. Зарипова |
| Мероприятия по охране окружающей среды. | ГИП, к.г.н. Рысаева Ю.С. Инженер 1 кат. Киямова Э.И. |
| Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования. | ГИП Зарипова Г.Ф. Вед.архитектор Щербакова М.А. |
| Мероприятия по охране объектов культурного наследия | - |
| Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции фонда. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты социального и культурно-бытового обслуживания | И.о.ГИПа Гарифуллина А.Р. |
| Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты транспортной инфраструктуры | - |
| Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты инженерной инфраструктуры | ГИП Кузнецов В.Е. Инженер 2 кат. Красильникова В.В. |
| Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | ГИП Кузнецов В.Е. |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	7

3.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	7

3.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда	9

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	9

3.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	15

3.5. Мероприятия по охране окружающей среды	16

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	27

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |
| 2. Основные графические материалы |
| 1 | Карта современного использования территории поселения. Границы территорий объектов культурного наследия. М1:10000 |  |
| 2 | Карта современного использования территории населенных пунктов. Границы территорий объектов культурного наследия. Населенные пункты. М1:5000 |  |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, границ населенных пунктов, функциональных зон поселения. Развитие объектов транспортной инфраструктуры. М1:10000 |  |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, границ населенных пунктов, функциональных зон поселения. Развитие объектов транспортной инфраструктуры. Населенные пункты. М1:5000 |  |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территорий (существующее положение). М1:10000 |  |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территорий (проектное предложение). М1:10000 |  |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов и сетей инженерной инфраструктуры. 1:10000 |  |
| 8 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М1:10000 | ДСП |
| 3. Электронные материалы |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG |  |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Малопургинское» (далее − Проект) разработан в соответствии с заданием 4* на подготовку проекта. Внесение изменений предусмотрено в части изменения границы с.Малая Пурга с учетом выноса опасных производственных объектов нефтеперекачивающей станции «Малая Пурга» (далее – НПС «Малая Пурга») за границы населенного пункта с учетом зон минимально допустимых расстояний.

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других функций комплекса населенных пунктов.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 г.;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г.

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система «Генеральный план» имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При работе над проектом были учтены материалы Генерального плана муниципального образования «Малопургинское», разработанного Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» в 2013 г., Схемы территориального планирования Удмуртской Республики (НПИ «ЭНКО»), разработана в 2009 г., а также материалы Схемы территориального планирования МО «Малопургинский район» (ООО “Удмуртгражданпроект”, г. Ижевск), выполненная в 2009 г.

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных Отделу архитектуры МО «Малопургинский район», главе администрации сельского поселения и специалистам профильных отделов.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Главная цель Генерального плана муниципального образования «Малопургинское» - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие сельского поселения предполагает обеспечение прогресса в развитии экономики, повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального образования, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются:

- организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории;

- создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства;

- повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей сельского поселения;

- сохранения объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах сельского поселения;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель сельского поселения.

- развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь), обеспечение надежного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- мероприятия по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории МО;

- мероприятия по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В Генеральном плане сельского поселения МО «Малопургинское» учитываются мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, Схемой территориального планирования Малопургинского муниципального района, Лесохозяйственным регламентом Яганского лесничества, иными республиканским и муниципальным программам развития.

Органы местного самоуправления МО «Малопургинское» содействуют формированию условий для осуществления указанных мероприятий по развитию объектов регионального и районного значения, а также осуществляют мероприятия в сферах, отнесенных законами Российской Федерации и Удмуртской Республики к вопросам местного значения поселения.

## 3.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

Мероприятия на расчетный срок

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Развитие с.Малая Пурга в юго-западном направлении с размещением новой малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальной жилой застройки на территории, ограниченной автомобильной трассой М-7 «Волга» − от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы «Подъезд к городу Ижевск» и границей Республики Татарстан.

- Выборочная реконструкция центральной части с. Малая Пурга с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства и созданием спортивной зоны в районе ул.Заречная, а также на месте недействующего кирпичного завода.

- Резервирование территории под коммунально-складскую зону для развития за пределами расчетного срока в восточной части с. Малая Пурга.

- Формирование общественно-деловой и производственной зон в южной части с. Малая Пурга с примыканием к границе Республике Татарстан.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения в восточной части д.Абдульменево.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства в юго-восточной части от д. Столярово.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения в южной и восточной части д. Курчум-Норья.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Мероприятия на первую очередь

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Развитие с. Малая Пурга в юго-западном направлении с размещением новой малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальной жилой застройки на территории, ограниченной автомобильной трассой М-7 «Волга» − от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы «Подъезд к городу Ижевск» и границей Республики Татарстан.

- Выборочная реконструкция центральной части с. Малая Пурга с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства и созданием спортивной зоны в районе ул.Заречная, а также на месте недействующего кирпичного завода.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения в восточной и юго-восточной части д. Абдульменево.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства в юго-восточной части д. Столярово.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения в восточной части д.Курчум-Норья.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Ликвидация аварийного и ветхого жилья, ремонт и реконструкция зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

- Выделение территории для организации нового межмуниципального кладбища, расширение существующего кладбища в д.Абдульменево и Агрызского кладбища.

## 3.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 149 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 7,5 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 21 кв. м до 27 кв. м общей площади на человека.

- Принят следующий вариант соотношения объемов нового жилищного строительства по этажности:

- малоэтажные жилые дома (2-3 эт.) –                      	       	12 %;

- индивидуальные жилые дома с участками –                      	 88 %.

- Для размещения нового жилищного строительства потребуется 355 га территории, в том числе:

- малоэтажные жилые дома (2-3 эт.) – 				16 га;

- индивидуальные жилые дома с участками –			218 га.

- Новое строительство предусмотрено в с. Малая Пурга, дд. Курчум-Норья, Абдульменево, Столярово.

Мероприятия на первую очередь

- В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 63,3 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 6,0 тыс. кв. м). Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 24 кв. м общей площади на человека.

- Из общего объема первоочередного жилищного строительства 7% приходится на малоэтажные дома, и 93% - на индивидуальные дома с участками.

- Для размещения нового жилищного строительства на первую очередь потребуется порядка 102 га территории, в том числе:

- малоэтажные жилые дома (2-3 эт.), реконструкция – 	4 га;

- индивидуальные жилые дома с участками – 			98 га.

- Площадки первоочередного строительства предусмотрены в с. Малая Пурга, дд. Курчум-Норья, Абдульменево, Столярово.

## 3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Мероприятия по развитию экономического потенциала

Мероприятия на расчетный срок

Производственные объекты

- Размещение объектов производства в с. Малая Пурга.

- Резервирование территорий в черте населенных пунктов для производственных объектов капитального строительства малого предпринимательства.

Агропромышленный комплекс

- Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. Усиление контроля за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

Рекреационный комплекс

- Благоустройство и развитие зон отдыха местного населения - пляжей  в с. Малая Пурга, д. Столярово и на оз. Усвпинское.

- Размещение объектов туристско-рекреационной инфраструктуры:

- строительство базы отдыха на оз. Усвпинское;

- строительство базы отдыха на притоке р. Курчумка, к юго-западу от д. Столярово.

Мероприятия на первую очередь

Производственные объекты

- Размещение объектов производства в с. Малая Пурга.

- Резервирование территорий в черте населенных пунктов для производственных объектов капитального строительства малого предпринимательства.

- Реконструкция существующих скотных дворов.

- Строительство  картофеле-овощехранилища.

- Вынос опасных производственных объектов НПС «Малая Пурга» за границы населенного пункта Малая Пурга с учетом зон минимально допустимых расстояний.

- Выделение территории под размещение склада горюче-смазочных материалов возле с.Малая Пурга.

Рекреационный комплекс

- Благоустройство и развитие зон отдыха местного населения - пляжей  в с. Малая Пурга, д. Столярово.

- Размещение объектов туристско-рекреационной инфраструктуры - строительство базы отдыха на притоке р.Курчумка, к юго-западу от д. Столярово.

- Организация рекреационной зоны на части территории недействующего кирпичного завода в с.Малая Пурга.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Мероприятия на расчетный срок

- Достижение принятых в проекте нормативных значений обеспеченности населения услугами социального и культурно-бытового обслуживания.

- Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на расчетный срок:

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Пристройка к МОУ СОШ №1 | 140 мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Общеобразовательная школа | 530 мест | с. Малая Пурга |
| 3 | Пристройка к МДОУ д/с №3 «Росинка» | 120 мест | с. Малая Пурга |
| 4 | Детский сад | 130 мест | с. Малая Пурга |
| 5 | Детский сад | 125 мест | с. Малая Пурга |
| 6 | Школа-детский сад | 70 мест | д. Курчум-Норья |
| 7 | Школа-детский сад | 30 мест | д. Абдульменево |
| 8 | Центр образования учащихся | 150 мест | с. Малая Пурга |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Новое здание ФАП | 30 пос./см | д. Курчум-Норья (на территории существующего ФАПа) |
| 2 | ФАП | 30 пос./см | д. Абдульменево |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Лыжная база ДЮСШ | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 2 | Спортивные залы | 818 кв.м | в составе Досугового центра в д. Курчум-Норья |
| 3 | Территории плоскостных сооружений (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 1,2 га | с. Малая Пурга, д. Абдульменево, д. Курчум-Норья |
| Учреждения культуры |
| 1 | Многофункциональный культурно-досуговый центр | 300-350 посетитель-ских мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Культурно-досуговый центр (клуб, библиотека, спортивный зал) | 1 объект | д. Курчум-Норья |
| 3 | Детская школа искусств, художественная школа, музей | 1 объект | с. Малая Пурга |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговый центр | 1 объект | территория расширяемого Агрызского рынка |
| 2 | Торгово-развлекательный центр | 1 объект | в новом квартале застройки в с. Малая Пурга |
| 3 | Предприятия общественного питания | 128 мест | в составе торгового, культурно-досугового центров в с. Малая Пурга |
| Прочие |
| 1 | Кладбища | 3 объекта | межмуниципальное кладбище, расширение Агрызского кладбища, кладбища в д. Абдульменево |
| 2 | Баня | 84 места | с. Малая Пурга |
| 3 | Базы отдыха | 2 объекта | рядом с д. Столярово и на оз. Усвпинское |
| 4 | Гостиница (в здании офисного центра) | 72 места | с. Малая Пурга |
| 5 | Офисный центр | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 6 | Агрызский рынок | 3,6 га | граница с г. Агрыз |

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция и модернизация существующих объектов, в частности капитальный ремонт СОШ №1, детских садов в с. Малая Пурга, районной библиотеки и инфекционного отделения ЦРБ.

- Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на первую очередь:

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Пристройка к МОУ СОШ №1 | 140 мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Пристройка к МДОУ д/с №3 «Росинка» | 120 мест | с. Малая Пурга |
| 3 | Детский сад | 130 мест | с. Малая Пурга |
| 4 | Центр образования учащихся | 150 мест | с. Малая Пурга |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Новое здание ФАП | 30 пос./см | д. Курчум-Норья (на территории существующего ФАПа) |
| 2 | ФАП | 30 пос./см | д. Абдульменево |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Лыжная база ДЮСШ | 1 объект | недалеко от д. Столярово |
| 2 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 0,3 га | д. Абдульменево, д. Курчум-Норья |
| Учреждения культуры |
| 1 | Многофункциональный культурно-досуговый центр | 300-350 посетительских мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Детская школа искусств, художественная школа, музей | 1 объект | с. Малая Пурга |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговый центр | 1 объект | территория расширяемого Агрызского рынка |
| 2 | Предприятия общественного питания | 80 мест | в составе торгово-развлекательного, культурно-досугового центров в с. Малая Пурга |
| Прочие |
| 1 | Кладбища | 3 объекта | организация межмуниципального кладбища, расширение Агрызского кладбища, кладбища в д. Абдульменево |
| 2 | Баня | 84 места | с. Малая Пурга |
| 3 | Базы отдыха | 2 объекта | рядом с д. Столярово и на оз. Усвпинское |
| 4 | Гостиница (в здании офисного центра) | 72 места | с. Малая Пурга |
| 5 | Офисный центр | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 6 | Агрызский рынок | 3,6 га | граница с г. Агрыз |

Объекты транспортной инфраструктуры

С учетом решений Схемы территориального планирования Малопургинского муниципального района на расчетный срок предлагаются следующие проектные мероприятия.

Строительство дороги для создания транспортной связи с проектируемой зоной специального назначения, расположенной вблизи д.Абдульменево протяженностью 0,56 км.

Устройство охраняемых переездов через магистральную железнодорожную линию Агрыз – Ижевск на пересечениях с автомобильными дорогами Малая Пурга - ж/д платформа 3-ий км и а/д Малая Пурга - Нижнее Кечево.

Обеспечение транспортным обслуживанием перспективных площадок, отведенных для реконструкции и нового жилищного и коммунально-складского строительства. На первую очередь протяженность проектной улично-дорожной сети составит 16,8 км, на расчетный срок – 38,2 км.

Благоустройство и капитальный ремонт внутрипоселковой улично-дорожной сети. К концу расчетного срока протяженность улиц с асфальтобетонным покрытием вырастет до 33–35 км, а суммарно с учетом обслуживания новых площадок – 71,5-73,5 км.

Улучшение транспортного обслуживания населения путем модернизации существующей автостанции в Малой Пурге и сооружения павильонов на остановочных пунктах.

Реконструкция существующих и строительство новых придорожных комплексов. Реконструкция касается двух комплексов, а строительство нового, совмещенного с АЗС, намечается на автомобильной дороге Миндерево – Малая Пурга – Агрыз практически на границе с  Республикой Татарстан.

Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых сетей 0,4кВ.

- Реконструкция с модернизацией оборудования существующей ПС 110\10кВ «Пурга», трансформаторных подстанций 10\0,4кВ и линий 110, 10кВ.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство подстанций 10\0,4кВ и сетей 10-0,4кВ в с. Малая Пурга, дд. Курчум-Норья, Абдульменево и Столярово.

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ во всех населённых пунктах поселения.

- Вынос ВЛ 10 кВ и КТП 10\0,4 кВ из зоны жилой застройки

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

- Кольцевание газопроводов.

- Использование для новых районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов для нового строительства.

- Перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе, на использование природного газа.

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) стандартных 2-х функциональных газовых аппаратов заводского изготовления, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения.

Мероприятия на первую очередь

- Модернизация существующих котельных с техническим их перевооружением.

- Использование эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополуретана ППУ по технологии «труба в трубе»).

- Замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Проектирование и строительство водопроводных сетей для территорий нового строительства.

- Расширение подземных водозаборов.

Мероприятия на первую очередь

- Развитие централизованных систем водоснабжения, включая строительство новых и реконструкцию существующих водозаборов, водонапорных башен, водопроводных сетей в населенных пунктах с. Малая Пурга, д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово.

- Бурение резервных артезианских скважин на существующих водозаборах в д. Курчум-Норья, д. Абдульменево.

- Обеспечение надежности электроснабжения водозаборов.

- Применение более совершенной арматуры, ликвидация утечек воды.

- Установление зон санитарной охраны в составе трех поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (подземных водозаборов).

- Размещение шахтных колодцев на площадках, не имеющих очагов возможного загрязнения водоисточника.

Водоотведение, дождевая канализация

Мероприятия на расчетный срок

- Развитие децентрализованной системы водоотведения в населенных пунктах.

- Проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для территорий нового строительства.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Реконструкция системы канализации с. Малая Пурга (строительство новых и перекладка существующих сетей канализации, реконструкция очистных сооружений).

- Строительство канализационных сетей и локальных очистных установок в д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово.

- Примененение современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

- Развитие системы водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения.

Связь

Мероприятия на расчетный срок

Во всех населенных пунктах Муниципального Образования необходимо:

- Внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций.

- Открытие новых выносных модулей в районах нового строительства.

- Развитие сети, работающей по ВОЛС.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению.

Мероприятия на первую очередь

- Расширение емкости АТСЭ с.Малая Пурга с заменой на цифровое оборудование.

- Открытие пунктов коллективного доступа в Интернет на почтовых отделениях, где они не оборудованы.

- Подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения.

## 3.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» могут быть установлены:

- территория памятника,

- охранные зоны объектов культурного наследия, в том числе объединенная охранная зона,

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (3-х типов),

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия по развитию исследований:

- содействие в исследованиях и уточнении современного состояния объектов, состоящих на учете и имеющих признаки объектов культурного наследия, проводимых силами специализированных организаций с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов;

- составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования:

- резервирование территорий объектов культурного наследия по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты;

- содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов;

- содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения);

- содействие в разработке (корректировке) проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории, по сохранению и развитию отдельных местностей с особым характером и условиями использования наследия, отвечающего требованиям действующего законодательства.

Мероприятия по использованию объектов историко-культурного наследия:

- разработка комплексной схемы сохранения историко-культурного наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с программой социально-экономического развития муниципального образования.

## 3.5. Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству и озеленению. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Все мероприятия по охране окружающей среды предлагаются к реализации на первую очередь для улучшения экологической ситуации в сельском поселении.

Оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории

Генеральным планом сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений. Перечень данных мероприятий представлен в таблице «Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов».

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов

| Наименование объекта | Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Свалка твердых коммунальных отходов (ТКО) | 500 | Закрытие свалки и рекультивация ее территории | Предусматривается строительство полигона ТКО |
| "РНК", "УННК" (Белкамнефть), ПКФ "Селена", "СЗМН", "Удмуртнефть" | 500 | Оптимизация объекта* с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки, с последующей разработкой проекта обоснования сокращения размеров СЗЗ | До проведения работ по оптимизации объектов необходима организация зон с особыми условиями использования территорий в пределах их СЗЗ. |
| ГРС | 100 |  |  |
| МФ СПК «1 май» с. М. Пурга, д. Курчум-Норья | 300 |  |  |
| Предприятие "Луч" | 300 |  |  |
| Строительная база | 100 |  |  |
| Хлебозавод, Молокозавод в с. М. Пурга | 100 |  |  |
| Агротехсервис | 100 |  |  |
| ООО "Развитиие" лесопилка с.Малая Пурга | 100 |  |  |
| Лесопилка д. Курчум-Норья | 100 |  |  |
| СТО «РОС» | 100 |  |  |
| Лесхоз с.Малая Пурга | 100 | Оптимизация объекта* с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и исключения размещения склада продуктов в границах СЗЗ данного непищевого объекта, с последующей разработкой проекта обоснования сокращения размеров СЗЗ | До проведения работ по оптимизации объектов необходима организация зон с особыми условиями использования территорий в пределах их СЗЗ. |
| Трупосжигательная печь | 500 | Перенос объектов за пределы населенного пункта | С целью исключения размещения жилой застройки в СЗЗ |
| Скотоубойный цех | 300 |  |  |
| Электроподстанции ПС Малопургинская, ПС Нефтяная | 300 | Оснащение трансформаторами закрытого типа | С целью сокращения СЗЗ до границ жилой застройки |
| АЗС по ул. Советская-Тракторная с. М. Пурга | 50 | Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки, с последующей разработкой проекта обоснования сокращения размеров СЗЗ | Расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий, полученные при проведении надзорных мероприятий |
| Склады, коммунальное хозяйство | 50 |  |  |
| Склад продуктов с. М. Пурга | 50 |  |  |
| Кладбище г. Агрыза | 100 | Закрытие кладбища |  |
| Кладбища с. М. Пурга и д. Абдульменево | 50 | Перефункционирование жилой застройки, расположенной в СЗЗ кладбищ, по мере физического износа |  |
| Автодорога М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы «Подъезд к городу Ижевск» | 200 | Проведение шумозащитных мероприятий | С целью сокращения санитарного разрыва автодорог до границ жилой застройки |
| Автодороги Миндерево- Малая Пурга – Агрыз, Малая Пурга - Нижнее Кечево, Малая Пурга - ж/д платформа 3-ий км, Малая Пурга – Норья, Малая Пурга - Норья- Курчум | 50 | Проведение шумозащитных мероприятий | С целью сокращения санитарного разрыва автодорог до границ жилой застройки |
| Зоны с особыми условиями использования территории |
| Скотомогильник | 1000 | Проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоне скотомогильника, переносу скотомогильника либо иных мер по устранению негативного воздействия скотомогильника на условия проживания населения и объектов агропромышленного комплекса (АПК). | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |
| Магистральные трубопроводы | 100-350 | В связи с расположением территории населенного пункта в зоне минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов и объектов их обслуживания необходимо соблюдение требований СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985 г. № 30) |  |

* В целях уменьшения санитарно-защитной зоны до жилой застройки предлагается проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размера санитарно-защитной зоны.

- Архитектурно-планировочные мероприятия направлены на корректировку границ объекта для возможности создания санитарно-защитной зоны, а также на перепланировку территории с целью размещения основных источников воздействия на максимальном удалении от жилой застройки.

- Инженерно-технические мероприятия включают совершенствование технологических процессов - оснащение локальными очистными сооружениями и т.д.

- Организационно-административные мероприятия включают в себя разработку проекта санитарно-защитной зоны, направленного на установление фактического воздействия, с проведением лабораторных исследований за состоянием атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

В отдельную категорию выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории населенных пунктов, садово-дачных участков, объектов АПК, расположенные в санитарно-защитных зонах скотомогильника, производственных объектов и в зоне минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов и объектов их обслуживания.

Согласно письма Роспотребнадзора Российской Федерации от 3.05.2006 г №0100/4973-06-31, принятие решения по сокращению санитарно-защитной зоны от границ скотомогильников до жилой застройки Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем возможно после проведения комплекса мероприятий, исключающих возможность распространения инфекции сибирской язвы, и лабораторных исследований почв и грунтовых вод. Принятие решения по переносу несибиреязвенных скотомогильников возможно территориальным органом Управления Роспотребнадзора.

Существующая жилая застройка, расположенная в санитарно-защитных зонах объектов, может быть сохранена только при условии проведения комплекса мероприятий по обоснованию снижения размеров санитарно-защитных зон. Эти меры включают оптимизацию и техническую реконструкцию сельскохозяйственных предприятий, перенос либо благоустройство территорий скотомогильников.

В зонах минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов и объектов их обслуживания необходимо соблюдать режим использования территории согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Указанные варианты решения являются альтернативными и должны быть определены с учетом социальной и экономической значимости объектов и экологической целесообразности.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическую реабилитацию детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

Охрана атмосферного воздуха включает:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- проведение мероприятий по оптимизации размещения источников воздействия на окружающую среду;

- модернизацию оборудования предприятий и внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов на предприятиях, уменьшающих и исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- разработку проектов санитарно-защитных зон, предельно-допустимых выбросов на всех предприятиях, в том числе и разработка проектов санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий;

- разработку проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);

- включение в разрабатываемые проекты санитарно-защитных зон мероприятий по их сокращению, оптимальному расположению источников загрязнения внутри производственных площадок, озеленению;

- соблюдение режима санитарно-защитной зоны НПС «Малая Пурга»;

- контроль за соблюдением режима санитарно-защитных зон, в том числе запрет на размещение в границах санитарно-защитных зон жилых помещений, детских садов, школ и др., в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);

- запрет на расширение мощностей нефтеперекачивающих станций, расположенных на севере с. Малая Пурга (ОАО «Белкамнефть», «УННК», ООО «Селена», ТНК «ВР»), обязать данные предприятия разработать единый проект санитарно-защитной зоны с проведением комплексных мероприятий по уменьшению воздействия предприятий на состояние окружающей среды, особенно в жилой зоне;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений;

- применение для автозаправочных станций усовершенствованного оборудования, измерительных приборов, емкостей и резервуаров, покрытия которых отвечают современным требованиям экологической и противопожарной безопасности; оборудование резервуаров станций и топливораздаточных колонок системами (установками) улавливания, рекуперации паров бензина; организацию оперативного контроля и получение информации о качестве поступающих и реализуемых нефтепродуктов и др.;

- приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- осуществление перевода автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

- внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

- оптимизацию транспортной системы и улучшение качества дорожного покрытия с использованием малопылящих дорожных покрытий в целях оптимизации движения транспортного потока и последующего снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- ограничение на передвижение специального грузового автотранспорта в черте населенных пунктов.

Охрана водных ресурсов включает:

По рациональному использованию водных ресурсов и обеспечению населения качественной питьевой водой:

- в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества, в том числе с использованием технологических приемов;

- создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- реконструкция водопроводных сетей для исключения вторичного загрязнения питьевой воды;

- инвентаризация всех водопользователей поселения.

По предотвращению загрязнения водных объектов:

- установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, с последующим соблюдением установленных в них режимов;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками;

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- развитие систем канализации населенных пунктов, садоводств, первоочередное канализование жилой застройки, находящейся в водоохранных зонах;

- проектирование и строительство сети канализации и постепенное внедрение локальных очистных сооружений сточных вод предприятий, в частности территорий сельскохозяйственных предприятий;

- организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков – завершение строительства второй очереди канализационных очистных сооружений (цикла биологической очистки);

- организация отвода и очистки дождевых стоков, в том числе с территорий предприятий автосервиса (автозаправочных станций, стоянок автомашин, гаражных кооперативов и др);

- недопущение прорыва навозохранилищ и попадания их содержимого в водные объекты;

- организация дренажной сети вокруг кладбищ, проектируемого полигона твердых коммунальных отходов;

- рациональное использование, восстановление водных объектов;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Охрана земельного фонда и инженерная защита территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории сельского поселения предлагается:

- проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

- организация поверхностного стока;

- проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- соблюдение приовражной полосы отчуждения;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства;

- проведение работ по предупреждению эрозии почв при проведении мелиоративных работ;

- организация поверхностного стока;

- инвентаризация и агрохимическое обследование земель;

- внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых агрохимикатов;

- применение биологических средств защиты растений;

- осуществление контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

Охране почв и санитарная очистка территории включает:

- запрет на захоронения в границах кладбища, расположенного в центре с. Малая Пурга - закрытие кладбища;

- проведение комплекса мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон скотомогильника или его переносу;

- организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильника и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне скотомогильника. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размера санитарно-защитной зоны либо переноса скотомогильника;

- приведение территории скотомогильника и др. объектов утилизации биологических отходов в соответствие с ветеринарными правилами (создание канав, огораживание, установка шлагбаумов и др.);

- разработка схемы генеральной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- организацию селективного сбора отходов;

- приведение в соответствие с природоохранными нормативами места хранения навоза, сооружение и обустройство площадок для хранения компоста (использование плотного грунта, обваловывание и др.), разработка иных проектов хранения и переработки навоза животноводческих комплексов (внедрение мобильной установки для утилизации биологических отходов), контроль паразитологического и инфекционного состояния;

- внедрение передовых технологий по переработке навоза в гигиенически и экологически чистое удобрение и/или топливо без оказания вредного воздействия на окружающую среду, при этом исключить вывоз необработанного навоза на поля;

- недопущение образования несанкционированных свалок;

- строительство полигона твердых коммунальных отходов;

- удаление уличного смета и строительного мусора на полигон твердых коммунальных отходов для насыпки изолирующего слоя;

- при строительстве полигона коммунальных отходов необходимо предусмотреть мероприятия по организации мойки и дезинфекции контейнеров сбора отходов;

- организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп);

- рекультивация нарушенных территорий, восстановление плодородного слоя почв;

- инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых, в случае выработки запасов рекультивация карьера;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв;

- при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

Необходимыми мероприятиями по снижению влияния загрязнения почвенного покрова на условия проживания населения являются:

- осуществление отвода участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- исключение выращивания сельскохозяйственной продукции в границах санитарно-защитных зон;

- обследование почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д.

Защита от физических факторов

В соответствии с нормативными требованиями для снижения воздействия источников электромагнитного излучения генеральным планом предлагается оснащение электроподстанций трансформаторами закрытого типа с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки, а также предусматривается организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередачи.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

Для защиты жилых территорий, расположенных вблизи автодорог Миндерево- Малая Пурга – Агрыз, Малая Пурга - Нижнее Кечево, Малая Пурга - ж/д платформа 3-ий км, Малая Пурга – Норья, Малая Пурга - Норья- Курчум требуется осуществление шумозащитных мероприятий – организация озеленения специального назначения либо установка акустических экранов.

Снижению уровня шума от железнодорожного транспорта будет способствовать применение глушителей. Для этих целей используют огнестойкие и звукопоглощающие материалы.

Проектом предлагается перефункционирование жилой застройки железнодорожной станции «3-й км», расположенной в санитарно-защитной зоне железной дороги, в зону инженерной инфраструктуры для реконструируемой железнодорожной платформы «Пурга».

Мероприятия территориального планирования Генерального плана включают размещение вертолетной площадки у западной границы села Малая Пурга. Необходимо установить размер санитарно-защитной зоны вертолетной площадки Решением Главного государственного санитарного врача Российской федерации и разработать перечень мероприятий, позволяющих исключить акустическое воздействие данного объекта на жителей села.

Сохранение природных комплексов и система озеленения включает:

- соблюдение Лесохозяйственного регламента;

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- организация озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований СП 42.1330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

Защита животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

- устройство в реках или протоках западней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока;

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

- контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

- организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

- предлагаемый комплекс шумозащитных мероприятий и мероприятий по защите от электромагнитного излучения;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.

## 3.6 Мероприятия по установлению границ населенных пунктов муниципального образования «Малопургинское»

Генеральным планом МО «Малопургинское» предусматривается изменение границы с.Малая Пурга.

В связи с выносом опасных производственных объектов НПС «Малая Пурга» за границы населенного пункта, в проекте внесения изменений в генеральный план МО «Малопургинское» из границы с.Малая Пурга предусматривается исключение территорий, занятых производственными объектами НПС «Малая Пурга» площадью 9,4 га и земельных участков, попадающих в зону минимально допустимых расстояний от НПС «Малая Пурга» площадью 2,14 га.

Перечень земельных участков и их частей, попадающих в зону минимально допустимых расстояний от НПС «Малая Пурга», которые исключаются из границы населенного пункта Малая Пурга, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования представлен в таблице 3.6.1.

Основанием для исключения участков является Письмо от администрации муниципального образования «Малопургинский район» №02-25-1773 от 20.05.2016г.

Помимо этого, из границы населенных пунктов были исключены земли лесного фонда Яганского лесничества общей площадью 4,8 га, из них:

- в с.Малая Пурга – 1,6 га, квартал 142;

-  д. Курчум-Норья – 0,7 га, квартал 173;

- д.Абдульменево – 2,5 га, квартал 215.

Таблица 3.6.1

Перечень земельных участков, исключаемых из границы территории населенного пункта

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование* | Площадь всего земельного участка, кв.м | Площадь исключаемого земельного участка, кв.м | Планируемая категория | Планируемое разрешенное использование** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Малая Пурга |
| Исключаемые земельные участки |
| 18:16:047012:119 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 851,13 | 1 851,13 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 18:16:047012:316 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 500,00 | 1 500,00 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 18:16:047012:125 | Земли населенных пунктов | Нет данных | 155,79 | 155,79 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 18:16:047012:511 | Земли населенных пунктов | Под иными объектами специального назначения | 1 540,00 | 1 540,00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и т.д. | Производственная деятельность |
| 18:16:047012:72 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 100,00 | 1 100,00 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 18:16:047012:351 | Земли населенных пунктов | Для размещения промышленных объектов | 761,00 | 761,00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и т.д. | Энергетика |
| 18:16:047012:346 | Земли населенных пунктов | Для размещения промышленных объектов | 1 556,00 | 1 556,00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и т.д. | Энергетика |
| 18:16:047012:350 | Земли населенных пунктов | Для размещения промышленных объектов | 5 103,00 | 5 103,00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и т.д. | Энергетика |
| 18:16:047012:344 | Земли населенных пунктов | Для размещения промышленных объектов | 580,00 | 580,00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и т.д. | Энергетика |
| 18:16:047012:124 | Земли населенных пунктов | Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения | 5,73 | 5,73 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 18:16:047012:126 | Земли населенных пунктов | Нет данных | 2 760,96 | 2 760,96 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| Часть ЗУ 18:16:047012:122 | Земли населенных пунктов | Для строительства и последующей эксплуатации автодороги на узел учета нефти | 3 152,00 | 569,09 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и т.д. | Автомобильный транспорт |
| 18:16:047012:123 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2 700,00 | 2 700,00 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 18:16:047012:110 | Земли населенных пунктов | Для производственных нужд | 49,90 | 49,90 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и т.д. | Производственная деятельность |
| 18:16:047012:313 | Земли населенных пунктов | Для производственных нужд | 49,00 | 49,00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и т.д. | Производственная деятельность |
| 18:16:047012:90 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 100,00 | 1 100,00 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| Всего |  |  | 23964,51 | 21381,6 |  |  |

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Ед. изм. | 1.01. 2009г. | I очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего, в т.ч.: | га | 4855,0 | 4855,0 | 4855,0 |
| земли сельскохозяйственного назначения; | га | 2735,9 | 2756,8 | 2756,8 |
| земли населенных пунктов – всего, из них: | га | 1383,3 | 1299,05 | 1299,05 |
| земли сельских населенных пунктов, в т.ч. по населенным пунктам: | га |  |  |  |
| с. Малая Пурга | га | 957,1 | 887,9 | 887,9 |
| поч. Курчумский | га | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| д .Столярово | га | 17,3 | 14,3 | 14,3 |
| д. Абдульменево | га | 135,3 | 131,0 | 131 |
| д. Курчум-Норья | га | 246,4 | 238,7 | 238,7 |
| земли промышленности и иного специального назначения; | га | 123,2 | 181,82 | 181,82 |
| земли лесного фонда; | га | 548,6 | 553,4 | 553,4 |
| земли водного фонда; | га | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| Из общей территории: |  | 548,6 | 553,4 | 553,4 |
| территории для индивидуального жилищного строительства; | га | 596,4 | 702,7 | 842,9 |
| II. Население |  |  |  |  |
| Численность населения | чел | 8576 | 10000 | 12000 |
| Возрастная структура населения: - население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | % | 22 | 23 | 23 |
| - население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54г.) | % | 65 | 60 | 57 |
| - население старше трудоспособного возраста | % | 13 | 17 | 20 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | тыс. м2 % | 178,3 | 240 | 324,3 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м2 % | - | 2,0 | 3,0 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 176,3 | 175,3 |
| Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 |  | 63 | 149 |
| В том числе: - многоэтажная жилая застройка | тыс. м2 % | - | 5 7 | 18 12 |
| - малоэтажная индивидуальная жилая застройка | тыс. м2 % | - | 59 93 | 131 88 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21 | 24 | 27 |
| IV. Объекты и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 490 | 720 | 860 |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 901 | 1159 | 1700 |
| Спортивные залы | кв. м площ. пола | 1582 | 1582 | 2400 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 300 | 300 | 300 |
| Клубы, учреждения клубного типа (город/село) | мест | 442 | 742 | 840 |
| Общедоступные библиотеки | тыс. экз. | 50,9 | 58 | 66 |
| Предприятия торговли (магазины) | м2 торгов. площади | 2934 | 3000 | 3600 |
| Предприятия общественного питания | мест | 352 | 400 | 480 |
| Бани (город/село) | мест | - | 50 | 84 |
| V. Транспортное обслуживание |  |  |  |  |
| Протяженность пассажирского общественного транспорта (автобус): | км | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Протяженность автодорог | км | 24,6 | 26,0 | 26,0 |
| Плотность автодорожной сети | км/ км2 | 0,50 | 0,53 | 0,53 |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Водопотребление – всего | тыс. м3/ сут. | н.д. | 2,3 | 2,9 |
| Производительность водозаборных сооружений, в т.ч. водозаборов подземных вод. |  | н.д. | 2,3 | 2,9 |
| Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | н.д. | 200 | 208 |
| Канализация |  |  |  |  |
| Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, | тыс. м3/сут. | н.д. | 1,7 | 2,0 |
| Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки. |  | н.д. | 1,7 | 2,0 |
| Производительность очистных сооружений канализации |  | 0,7 | 1,7 | 2,0 |
| Энергоснабжение |  |  |  |  |
| Потребление : - электроэнергии на коммунально-бытовые нужды; | млн. кВт.ч/год | н.д. | 11,9 | 10,5 |
| - тепла на нужды ЖКС | Гкал/ час | н.д. | 34 | 45 |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |
| Потребление газа на ЖКС В том числе: - на бытовые нужды населения, - на теплоисточники | млн. куб.м год |  | 23 3 20 | 30,5 27 3,5 |
| VII. Кладбища традиционного захоронения, расщирение территории | га | 8,52* | 21,1 | 21,1 |

Территории населенных пунктов. Функциональное зонирование

| Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 1383,3 | 1299,0 | 1299,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |
| зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 596,4 | 702,7 | 842,9 |
| общественно-деловая зона | га | 46,4 | 51,0 | 70,8 |
| производственная зона | га | 128,6 | 166,3 | 166,3 |
| зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 21,2 | 22,9 | 40,5 |
| рекреационные зоны | га | 3,6 | 6,8 | 19,4 |
| Из общей площади земель в границах населенного пункта территории общего пользования: |  |  |  |  |
| улицы, дороги, проезды, площади | га | 41,4 | 49,6 | 61,4 |
| прочие территории | га | 545,7 | 299,7 | 97,7 |

# Footnotes

Федеральный закон № 73-ФЗ (2002 г.) и положение по проектам зон охраны, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации № 315 (2008 г.).